Burmistrz Stęszewa

„Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Stęszew

na lata 2011-2014

z perspektywą do roku 2018”

Stęszew, 2011 r.

Wykonawca:

EKOSTANDARD

Pracownia Analiz Środowiskowych

ul. Wiązowa 1B/2 
62-002 Suchy Las

www.ekostandard.pl

e-mail: ekostandard@ekostandard.pl

tel.0505006914; (061)8125589

Zespół autorski:

Katarzyna Siudak

Robert Siudak

Spis treści

Wstęp	8

Wstęp	8

1.1. Podstawa prawna opracowania	8

1.2. Koncepcja programu ochrony środowiska	8

1.3. Cel i zakres opracowania	9

1.4. Metodyka i tok pracy	9

1.5. Struktura programu	9

2. Założenia wyjściowe programu	11

2.1. Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw UE oraz z polityki krajowej	11

2.1.1. Zasady polityki ekologicznej	11

2.1.2. Podstawowe założenia Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016	12

2.1.3. Strategia rozwoju kraju 2007-2015	14

2.1.4. Narodowy Plan Rozwoju 2007 - 2013	15

2.1.5. Krajowy Program Zwiększania Lesistości	16

2.1.6. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych	16

2.1.7. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011	17

2.2. Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów strategicznych	18

2.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego	18

2.2.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	18

2.2.3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego	19

2.2.4. Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010	20

2.2.5. Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego	23

2.2.6. Program małej retencji wodnej na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu	23

2.3. Uwarunkowania wynikające z powiatowych programów strategicznych	23

2.3.1. Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 – 2013	23

2.3.2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015	24

2.3.3. Program Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego	25

2.4. Uwarunkowania wynikające z gminnych programów sektorowych	25

2.4.1. Strategia Rozwoju Gminy Stęszew	25

3. Charakterystyka i ocena stanu środowiska gminy	26

3.1. Ogólna charakterystyka gminy	26

3.1.1. Położenie geograficzne i administracyjne	26

3.1.2. Sytuacja demograficzna	28

3.1.3. Powiązania komunikacyjne	29

3.1.4. Użytkowanie terenu	30

3.1.5. Gospodarka i rolnictwo	31

3.2. Diagnoza stanu środowiska w gminie	32

3.2.1. Budowa geologiczna	32

3.2.2. Charakterystyka geomorfologiczna	33

3.2.3. Warunki klimatyczne	33

3.2.4. Powierzchnia ziemi i gleby	35

3.2.4.1. Warunki glebowe, zanieczyszczenie i degradacja gleb	35

3.2.4.2. Surowce mineralne	38

3.2.5. Zasoby przyrody	40

3.2.5.1. Lasy	40

3.2.5.2. System obszarów i obiektów prawnie chronionych	40

3.2.6. Zasoby wodne i jakość wód	46

3.2.6.1. Wody podziemne	46

3.2.6.2. Wody powierzchniowe	48

3.2.6.3. Zagrożenie powodziowe i ochrona przeciwpowodziowa	52

3.2.7. Gospodarka wodno-ściekowa	52

3.2.7.1. Zaopatrzenie w wodę	52

3.2.7.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	54

3.2.8. Jakość powietrza	55

3.2.8.1. Ocena jakości powietrza	56

3.2.9. Hałas	59

3.2.9.1. Hałas komunikacyjny	59

3.2.9.2. Hałas przemysłowy (instalacyjny)	63

3.2.10. Pola elektromagnetyczne	63

3.3. Edukacja ekologiczna	65

4. Najważniejsze kierunki ochrony środowiska w gminie	67

4.1. Główne zagrożenia środowiska - podsumowanie	67

4.2. Priorytety ochrony środowiska	68

5. Strategia ochrony środowiska do roku 2018	69

5.1. Wprowadzenie	69

5.2. Cel nadrzędny	69

5.3. Cele systemowe	69

5.3.1. Zasoby przyrody	70

5.3.2. Zasoby wodne	73

5.3.3. Powietrze atmosferyczne	76

5.3.4. Powierzchnia terenu i środowisko glebowe	77

5.3.5. Edukacja	79

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy	81

7. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska	88

7.1. Wprowadzenie	88

7.2. Uczestnicy wdrażania Programu	88

7.3. Instrumenty realizacji Programu	88

7.3.1. Instrumenty prawne	88

7.3.2. Instrumenty finansowe	89

7.3.3. Instrumenty społeczne	89

7.3.4. Instrumenty strukturalne	90

7.4. Monitoring środowiska	90

7.5. Kontrola, monitoring i zarządzanie Programem	91

7.5.1. Kontrola i monitoring Programu	91

7.5.2. Wdrażanie i zarządzanie Programem	91

7.6. Harmonogram wdrażania Programu	92

7.7. Mierniki realizacji Programu	92

7.8. Ocena i weryfikacja Programu. Sprawozdawczość.	95

7.9. Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i realizacji Programu	96

8. Źródła finansowania	97

8.1. Środki budżetowe	97

8.1.1. Budżet centralny	97

8.1.2. Budżety samorządowe	97

8.2. Krajowe fundusze celowe	98

8.2.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	98

8.2.2. Fundusz Leśny	99

8.2.3. Fundusz Termomodernizacji	99

8.3. Kredyty bankowe	101

8.4. Fundusze Unii Europejskiej	102

8.4.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	102

8.4.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata  2007-2013	103

8.4.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 - 2013	104

8.4.4. Fundusz LIFE+	108

8.5. Instytucje i programy pomocowe	109

8.5.1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	109

8.5.2. Departament Generalny XI Komisji Europejskiej	110

8.5.3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	110

8.5.4. Ekofundusz	111

8.5.5. Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska	112

8.5.6. Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja	112

8.5.7. Fundacja Wspomagania Wsi	112

8.6. Instytucje leasingowe	112

8.7. Fundusze inwestycyjne	113

8.7.1. Central and Eastern European Infrastructure Resources Partners	113

8.8. Adresy jednostek finansujących	113

Spis rysunków i tabel

Tab. 2.1. Wyciąg z podstawowych wskaźników realizacji Strategii rozwoju kraju	15

Tab. 2.2. Efekt ekologiczny i nakłady inwestycyjne dla aglomeracji Stęszew wg AKPOŚK 2009	17

Rys. 3.1. Położenie gminy Stęszew w powiecie poznańskim	26

Rys. 3.2. Położenie gminy Stęszew na tle jednostek fizyczno-geograficznych wg J. Kondrackiego	27

Tab. 3.1. Liczba ludności w gminie Stęszew w latach 2004-2009 wg GUS (stan na 31 XII)	28

Tab. 3.2. Liczba mieszkańców i liczba gospodarstw w poszczególnych sołectwach gminy – 2010 r.	28

Tab. 3.3. Drogi gminne	29

Tab. 3.4. Użytkowanie terenu w gminie Stęszew (GUS, 2005)	31

Rys. 3.3. Użytkowanie terenu w gminie Stęszew	31

Tab. 3.5. Podmioty gospodarcze w gminie Stęszew w 2009 r. (GUS)	32

Tab. 3.6. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne dla wielolecia i  w 2008 r. oraz prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie w 2008 r. dla stacji IMGW Poznań – dane IMGW	34

Tab. 3.7. Średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów atmosferycznych w 2008 r. dla stacji IMGW Poznań – dane IMGW	34

Rys. 3.4. Roczna róża wiatrów dla stacji IMGW Poznań	35

Tab. 3.8. Odczyn i potrzeby wapnowania gleb gminy Stęszew (%) – na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu za lata 2000-2004	36

Tab. 3.9. Zawartość makroelementów w glebach gminy Stęszew (%) – na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu za lata 2000-2004	36

Tab. 3.10. Zawartość metali ciężkich, pierwiastków śladowych oraz siarki siarczanowej w glebach gminy Stęszew  – na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu za lata 2000-2004	36

Tab. 3.11. Zestawienie potencjalnych terenów zanieczyszczonych typowanych do badań	37

Tab. 3.12. Stopień zagrożenia życia i zdrowia, wód podziemnych i powierzchniowych ze strony potencjalnych terenów zanieczyszczonych	38

Tab. 3.13. Zestawienie substancji proponowanych do analizy i badania jakości gleb	38

Tab. 3.14.  Wykaz surowców mineralnych na terenie gminy Stęszew wg PIG	39

Tab. 3.15. Wykaz aktualnych obszarów górniczych na terenie gminy Stęszew	39

Tab. 3.16. Wykaz obszarów ochrony ścisłej w Wielkopolskim Parku Narodowym znajdujących się na terenie gminy Stęszew	43

Rys. 3.5. Obszary Natura 2000 i Wielkopolski Park Narodowy w granicach gminy Stęszew	44

Tab. 3.17.  Wykaz pomników przyrody w gminie Stęszew	44

Rys. 3.6. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na terenie gminy Stęszew	47

Tab. 3.18. Ogólna charakterystyka jezior gminy Stęszew	48

Rys. 3.7. Wody powierzchniowe na terenie gminy Stęszew	49

Tab. 3.19. Ocena stanu rzeki Samica Stęszewska w ppk Samica Stęszewska – Krosinko - 2008 r.	50

Tab. 3.20. Ocena pod kątem przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych rzeki Samica Stęszewska w ppk Samica Stęszewska – Krosinko - 2008 r.	51

Tab. 3.21. Ocena eutrofizacji rzeki Samicy Stęszewskiej w ppk Samica Stęszewska-Skrzynki - 2008 i 2009 r.	51

Tab. 3.22. Ocena wrażliwości wód rzeki Samicy Stęszewskiej na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego w ppk Samica Stęszewska-Skrzynki - 2009 r.	52

Tab. 3.23. Ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Stęszew	52

Tab. 3.24. Liczba przyłączy wodociągowych w poszczególnych miejscowościach gminy Stęszew	53

Tab. 3.25. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w gminie Stęszew	54

Tab. 3.26. Oczyszczalnie ścieków komunalnych  w gminie Stęszew	54

Tab. 3.27. Sieć gazowa w gminie Stęszew w 2008 r.	55

Tab. 3.28. Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich z terenu gminy Stęszew – 2005 r.	56

Tab. 3.29. Wynikowe klasy uzyskane w ocenie rocznej w 2009 r. z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia	58

Tab. 3.30. Wynikowe klasy uzyskane w ocenie rocznej w 2009 r.  z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin	58

Tab. 3.31. Zestawienie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem  LDWN i LN dla odcinka drogi krajowej nr 5	60

Rys. 3.8. Mapa wrażliwości akustycznej LDWN dla odcinka drogi krajowej nr 5	60

Rys. 3.9. Mapa wrażliwości akustycznej LN dla odcinka drogi krajowej nr 5	61

Rys. 3.10. Mapa przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku LDWN dla odcinka drogi krajowej nr 5	61

Rys. 3.11. Mapa przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku LN dla odcinka drogi krajowej nr 5	62

Tab. 3.32.  Wyniki pomiarów hałasu drogowego na terenie gminy Stęszew – 2007 r.	62

Rys. 3.12. Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny na terenie gminy Stęszew	63

Tab. 3.33. Stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie gminy Stęszew	64

Rys. 3.13. Lokalizacja stacji bazowych  telefonii komórkowej na terenie gminy Stęszew	65

Rys. 4.1. Obszary wskazane do zalesień w „Programie zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego” dla terenu gminy Stęszew	72

Tab. 6.1. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie " Zasoby przyrody"	82

Tab. 6.2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie "Zasoby wodne"	83

Tab. 6.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie "Powietrze atmosferyczne"	85

Tab. 6.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie "Powierzchnia terenu i środowisko glebowe"	86

Tab. 6.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie "Edukacja ekologiczna"	87

Tab. 7.1. Harmonogram wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew	92

Tab. 7.2. Mierniki realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew	93

Tab. 8.2. Wykaz instytucji uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	103

Tab. 8.2. Jednostki finansujące działania w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami	113

Wstęp

Podstawa prawna opracowania

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 w art. 17 w celu realizacji założeń polityki ekologicznej państwa obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska.

Koncepcja programu ochrony środowiska

Program ochrony środowiska przygotowany został w oparciu o założenia zawarte w następujących dokumentach:

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.;

„Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”;

„Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” opracowane przez Ministerstwo Środowiska.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska niniejszy Program zawiera cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Program ochrony środowiska definiuje cele długookresowe (8 lat) i zadania dla najbliższych czterech lat, monitoring realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń programu. Zgodnie z dokumentem „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” cele i zadania zostały opracowane w kilku blokach tematycznych:

cele i zadania o charakterze systemowym,

ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,

jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne,

zrównoważone wykorzystanie surowców.

Program ochrony środowiska spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska dokumencie „Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Oznacza to, że w przygotowanym programie uwzględnione zostały:

zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy,

zadania koordynowane, tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim bądź centralnym.

Ponadto podczas opracowywania programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim i powiatowym programie ochrony środowiska, strategii rozwoju gminy oraz innych programach sektorowych i istniejących planach rozwoju na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

Cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami nie zostały ujęte w Programie, gdyż zawiera je Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Stęszew.

Cel i zakres opracowania

Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest długotrwały, zrównoważony rozwój gminy, w którym kwestie ochrony środowiska są rozważane na równi z kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”. Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy, przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie gminy, poprawy jakości środowiska naturalnego gminy, poprawy jakości życia mieszkańców gminy, zrównoważonego rozwoju gminy.

Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel w opracowaniu zawarto diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Stęszew, główne problemy ekologiczne oraz sposoby ich rozwiązania łącznie z harmonogramem działań i źródłami ich finansowania.

Metodyka i tok pracy

Dla osiągnięcia zamierzonego celu przyjęto określony tok pracy, na który składało się kilka zasadniczych etapów.

W pierwszej kolejności przeprowadzono prace przygotowawcze polegające na zgromadzeniu materiałów źródłowych oraz danych dotyczących aktualnego stanu środowiska w gminie. Dane pozyskiwano głównie z dokumentów posiadanych przez gminę oraz z opracowań GUS, a także raportów z nadrzędnych instytucji samorządowych i wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się problematyką ochrony środowiska (WIOŚ, WSSE, RZGW itp.).

Drugi etap prac wiązał się z opracowaniem charakterystyki aktualnego stanu środowiska gminy. Następnie na podstawie jego oceny i analizy określono priorytety ekologiczne dla terenu gminy, które stanowiły punkt wyjściowy dla wyznaczenia celów strategicznych Programu.

Kolejny etap to proces planowania i określenie celów strategicznych oraz kierunków działań zmierzających do poprawy stanu środowiska. Zarówno cele, jak i zadania strategiczne zostały określone tak, aby były zgodne z opracowaniami wyższego szczebla, tzn. z wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym", podczas tworzenia Programu Ochrony Środowiska duży nacisk położono na proces planowania, który miał charakter jak najbardziej otwarty. W procesie planowania został uwzględniony udział społeczeństwa, który polegał na konsultacjach ze społeczeństwem poprzez zgłaszanie wniosków, uwag i opinii.

Struktura programu

Struktura Programu ochrony środowiska nawiązuje do struktury dokumentu „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” i zawiera następujące elementy:

racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

poprawa jakości środowiska,

harmonogram realizacji i nakłady na realizacje programu,

narzędzia i instrumenty realizacji programu,

kontrola realizacji programu.

Treść opracowania została podzielona na następujące rozdziały:

Rozdział 1. Wstęp

Podstawa prawna opracowania

Koncepcja programu ochrony środowiska

Cel i zakres opracowania

Metodyka i tok pracy

Struktura programu

Rozdział 2. Założenia wyjściowe programu

Uwarunkowania prawne programu wynikające z dyrektyw UE oraz z polityki krajowej

Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów strategicznych

Uwarunkowania wynikające z powiatowych programów strategicznych

Uwarunkowania wynikające z gminnych programów sektorowych

Rozdział 3. Stan środowiska oraz zasobów naturalnych

Podstawowe dane gminy

Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska oraz zasobów naturalnych

Rozdział 4. Najważniejsze kierunki ochrony środowiska w gminie

Główne zagrożenia środowiska - podsumowanie

Priorytety ochrony środowiska

Rozdział 5. Strategia ochrony środowiska do roku 2016

Cele i zadania o charakterze systemowym

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

Zrównoważone wykorzystanie surowców

Rozdział 6. Aspekty ekonomiczne wdrażania programu

Ramy finansowe realizacji programu

Koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w okresie 4 lat

Potencjalne źródła finansowania

Rozdział 7. Harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat

Lista przedsięwzięć wraz z określeniem terminów realizacji lub wdrożenia oraz jednostek odpowiedzialnych za ich wprowadzenie

Rozdział 8. Zarządzanie środowiskiem

Instrumenty i narzędzia wdrażania, zarządzania oraz ewaluacji programu ochrony środowiska

Założenia wyjściowe programu

Uwarunkowania prawne wynikające z dyrektyw UE oraz z polityki krajowej

Najważniejsze dyrektywy unijne dotyczące ochrony środowiska zostały już transponowane do prawa polskiego głównie w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pozostałe przepisy zawarte są w wielu innych ustawach i rozporządzeniach. Program ochrony środowiska odzwierciedla pewne ogólne zasady, które leżą u podstaw polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej oraz odwołują się do polityki ekologicznej Polski.

Podstawę opracowania niniejszego Programu stanowi dokument "II Polityka Ekologiczna Państwa", "Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010"  oraz dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska "Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010" oraz „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” będąca aktualizacją wcześniej przyjętych polityk.

Zasady polityki ekologicznej

Nadrzędną zasadą polityki ekologicznej państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, której istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada ta uzupełniona jest szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących, m.in.:

Zasadą prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć. Zasada ta oznacza w szczególności:

  - zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT),

  - recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody i surowców ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,

  - zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),

  - wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji i Responsible Care itp.

Zasadą integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi;

Zasadą zanieczyszczający płaci odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące środowiska a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych;

Zasadą regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie (np. Morze Bałtyckie i strefy przybrzeżne, doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach przygranicznych);

Zasadą subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej, a oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany;

Zasadą równego dostępu do środowiska przyrodniczego, która traktowana jest w następujących kategoriach:

  - Sprawiedliwości międzypokoleniowej – tzn. zaspokajania potrzeb materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń,

  - Sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej – tzn. zaspokajania potrzeb materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do zasobów i walorów środowiska z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych z potrzebami społeczności lokalnych i jednostek,

  - równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą poprzez zapewnienie zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania jednostek ludzkich przy zachowaniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą ochroną różnorodności biologicznej;

Zasadą uspołeczniania polityki ekologicznej, która realizowana jest poprzez stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do społeczeństwa w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju, z równoczesnym rozwojem edukacji ekologicznej;

Zasadą skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny osiągniętych wyników. Oznacza to potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

Podstawowe założenia Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Kierunki działań systemowych Polityki są następujące:

uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych – cel strategiczny: doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów

aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska – cel: uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego

zarządzanie środowiskowe – cel: jak najszersze przystępowanie do systemy EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie

udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska – cel: podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”

rozwój i postęp techniczny – cel: zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu monitoringu środowiska

odpowiedzialność za szkody w środowisku – cel: stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni podnieść jej sprawcy

aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym – cel: przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji

ochrona przyrody – cel: zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną

ochrona i zrównoważony rozwój lasów – cel: dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej

racjonalne gospodarowania zasobami wody – cel: racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem

ochrona powierzchni ziemi – cel: rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenie, zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą

gospodarowanie zasobami geologicznymi – cel: racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją

środowisko a zdrowie – cel: dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska

jakość powietrza – cel: dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych

ochrona wód – cel: przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych w całym kraju, a także realizację Bałtyckiego Programu Działań dotyczącego walki z eutrofizacją wód Bałtyku

gospodarka odpadami – cel: utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.), znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych

oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych – cel: dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

substancje chemiczne w środowisku – cel: stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH.

Strategia rozwoju kraju 2007-2015

Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

W zakresie ochrony środowiska wspierane będą przedsięwzięcia związane z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wody pitnej wysokiej jakości, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, drganiami i wibracjami. Wspierana będzie zatem budowa oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych, a także podjęte zostaną działania ograniczające odprowadzanie do wód szkodliwych substancji, w tym z rolnictwa. Wdrażane będą też działania zmniejszające emisje CO2, SO2, NOx i pyłów pochodzących z sektora komunalno–bytowego oraz przemysłu, zwłaszcza energetyki, jak również przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Pożądane jest przygotowanie i wdrożenie wieloletnich programów rozwoju branż, przy zapewnieniu utrzymania lub redukcji emisji CO2 na poziomie uwzględniającym potrzeby rozwojowe kraju i zobowiązania międzynarodowe.

Przewiduje się także wsparcie tworzenia nowoczesnych systemów utylizacji odpadów. Ze wsparciem publicznym realizowane też będą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, w tym tworzenia europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrony i kształtowania krajobrazu, a ponadto rozwój parków narodowych i krajobrazowych jako wyraz dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody. Promowane będą również działania z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi (zwłaszcza powodziami i ich skutkami), w tym o charakterze prawnym i organizacyjnym, oraz zagrożeniami technologicznymi, jak też dotyczące zwiększania zasobów leśnych. Techniczne działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej będą obejmować przede wszystkim inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, a także rozwój małej, sztucznej retencji oraz budowy polderów. Będą one stanowić niezbędne uzupełnienie działań dotyczących retencji naturalnej.

Tab. 2.1. Wyciąg z podstawowych wskaźników realizacji Strategii rozwoju kraju

| Cele i priorytety | Wskaźniki | UE 25 | Polska |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość wskaźnika w roku bazowym (2005) | Zakładana wartość wskaźnika |
|  |  |  | 2010 | 2015 |
| Priorytet II Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej | Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu (%) | 13,7 (2004) | 2,6 | 7,5 | 9,0 |
|  | Emisje zanieczyszczeń powietrza (kg na mieszkańca) - SO2 - NOx | 17 (2003) 24 (2003) | 36 (2003) 21 (2003) | 22 17 | 15 15 |
|  | Recykling odpadów opakowaniowych (% ogółu wprowadzonych opakowań) | - | 28,3 (2003) | min. 38 | 55-80 |
|  | Odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków | - | 60 | 75 | 85 |

Narodowy Plan Rozwoju 2007 - 2013

Misją Narodowego Planu Rozwoju jest podniesienie jakości życia obywateli w Polsce. Miarą tego będzie wskaźnik rozwoju społecznego (HDI – Human Development Index), syntetycznie obejmujący składniki cząstkowe dotyczące: przeciętnego dalszego trwania życia, jakości edukacji, mierzonej poziomem umiejętności pisania i czytania ze zrozumieniem oraz średnią długością procesu kształcenia, a także średni dochód na głowę mieszkańca.

Cele strategiczne:

Utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego;

Wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia;

Podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Priorytety strategiczne:

- Wiedza i kompetencje rozumiane jako poprawa jakości kształcenia, jego upowszechnienie na poziomie średnim i wyższym oraz promocja idei uczenia się przez całe życie;

- Zatrudnienie, aktywizacja i mobilność rozumiane jako dążenie do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększanie zatrudnialności oraz uzyskanie mobilności zasobów siły roboczej w celu lepszego dostosowania popytu i podaży na rynku pracy, a tym samym ograniczenia bezrobocia i wykluczenia społecznego;

- Przedsiębiorczość i innowacyjność rozumiane jako tworzenie nowych obszarów aktywności gospodarczej, zwiększanie efektywności i produktywności istniejących form gospodarowania, kreowanie postaw innowacyjnych w społeczeństwie oraz włączanie nauki w rozwój gospodarczy;

- Integracja społeczna rozumiana jako stan sprawiedliwej, wolnej od nierówności struktury społecznej, którego osiągnięcie jest możliwe poprzez działania wspólnotowe oparte na zasadach dialogu wzajemności i równorzędności, a w rezultacie prowadzące do celu, jakim jest funkcjonowanie społeczeństwa w warunkach demokratycznego ładu społecznego, wyznaczonego współuczestnictwem, rządami prawa i poszanowaniem różnorodności kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomagane są jednostki i grupy w realizacji ich życiowych celów;

- Inwestycje i gospodarowanie przestrzenią rozumiane jako wzrost inwestycji odpowiadających wyzwaniom postępu technologicznego i społeczeństwa informacyjnego, rozbudowujących i modernizujących infrastrukturę techniczną kraju oraz zapewniających realizację zasady zrównoważonego rozwoju;

- Dobre rządzenie rozumiane jako usprawnienie administracji państwa i uczynienie jej służebną wobec obywateli i potrzeb społecznych oraz zdolną do partnerskiego współdziałania z podmiotami sektora obywatelskiego.

Krajowy Program Zwiększania Lesistości

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu określenia podstaw i kierunków polityki przestrzennej państwa, ministrowie i centralne organy administracji rządowej mają obowiązek prowadzić analizy i studia, opracowywać koncepcje i sporządzać programy odnoszące się do obszarów określonych zagadnień np. Minister Środowiska w zakresie lasów w Polsce. W takim trybie został opracowany i przyjęty w 1995 r. do realizacji Krajowy Program Zwiększania Lesistości (KPZL), którego celem jest zwiększanie powierzchni zalesionych, co zgodne jest z przyjętą długofalową polityką rządu.

Celem rządowego programu zwiększania lesistości jest zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości do 30% do 2020 r., ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz wykorzystanie ich do optymalnego rozmieszczenia zalesień, a także opracowanie odpowiednich instrumentów realizacyjnych. Integralną częścią programu jest:

- przestrzenny model zwiększania lesistości (obejmujący ustalenie preferencji zalesieniowych gmin) oraz rozmiar zalesień w układzie kraju, województw i powiatów,

- założenia programów regionalnych i lokalnych,

- zadania dla administracji rządowej, władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz dla gospodarki leśnej,

- harmonogram realizacji i aspekty ekonomiczne.

Planuje się, że w dalszej perspektywie, do roku 2050, lesistość powinna zwiększyć się do 33%. Zgodnie z harmonogramem zalesień przewidzianym w tym programie, średnioroczny rozmiar zalesień od roku 2001 do 2010 powinien wzrosnąć do 24 tys. ha, a w latach 2011-2020 do 26 tys. ha.

W odniesieniu do powiatu poznańskiego KPZL przewiduje zalesienie w latach 2001-2020 łącznie 3076 ha gruntów rolnych, w tym 1960 ha nie należących do Skarbu Państwa, co stanowi 2,8% ogólnej powierzchni przewidzianych do zalesień w Województwie Wielkopolskim.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

W celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w części dotyczącej dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministra Środowiska, a następnie zatwierdzony przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r., Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne.

Program określa przedsięwzięcia w aglomeracjach w zakresie systemów kanalizacji zbiorczej w gminach, niezbędnych dla zapewnienia, że co najmniej 75-85% ludności w aglomeracjach do końca 2015 r. będzie obsługiwana przez te systemy.

Zgodnie z art. 43 ust. 4e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz .U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Rada Ministrów dokonuje aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia. Kolejne aktualizacje będą dokonywane co najmniej raz na 4 lata. Obecnie istnieje aktualizacja pod nazwą „Aktualizacja KPOŚ 2009” (AKPOŚK 2009).

Gmina Stęszew w AKPOŚK 2009 została zaliczona do aglomeracji priorytetowych dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego i ujęta w ramach aglomeracji Stęszew (PLWI081), dla której do końca 2015 r. planuje się:

- przyrost mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego w latach 2007-2015 na poziomie 2 716, tzn. że liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji do końca 2015 r. wyniesie 6 796 (tj. ok. 64,7 % wszystkich mieszkańców);

- budowę nowej oczyszczalni biologicznej spełniającej standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15 000 RLM, o przepustowości na poziomie 1 700 m3/d i wydajności 13 300 RLM, gdzie będzie powstawać 425 kg s.m. osadów na dobę.

Tab. 2.2. Efekt ekologiczny i nakłady inwestycyjne dla aglomeracji Stęszew wg AKPOŚK 2009

| Efekty ekologiczne | Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015 [tys..zł] |
| --- | --- |
| termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków | termin osiągnięcia efektu ekologicznego w aglomeracji | termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie gospodarki osadowej | na sieci kanalizacyjne | na oczyszczalnie ścieków wraz z przeróbką osadu | na zagospodaro-wanie osadu | ogółem |
| 2009 | 2009 | 2010 | 15 600,3 | 5 800,0 | 1 000,0 | 22 400,3 |

Źródło: AKPOŚK 2009 (http://www.kzgw.gov.pl/)

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

Program Wieloletni pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” został ustanowiony Uchwałą Rady Ministrów Nr 223/2008 z dnia 28 października 2008 r. Główne cele Programu to:

- wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego;

- wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Jednostką organizacyjną koordynującą wykonanie programu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewodowie przeprowadzają nabór projektów oraz dokonują oceny wniosków zgłoszonych przez gminy i powiaty.

Do projektów zgłoszonych do dofinansowania w 2011 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Wojewoda Wielkopolski zakwalifikował projekt budowy drogi gminnej Tomiczki – Tomice na terenie gminy Stęszew.

Uwarunkowania wynikające z wojewódzkich programów strategicznych

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego

Intencją Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 jest przekształcenie województwa w region, który będzie się cechował:

- dużą konkurencyjnością w stosunku do innych regionów europejskich,

- zachowaną spójnością społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną,

- wysoką jakością zasobów ludzkich oraz polepszeniem warunków życia mieszkańców.

W Strategii działaniom na rzecz poprawy stanu środowiska i racjonalizacji gospodarowania zasobami przyrodniczymi nadano szczególny priorytet, uznając je za istotny cel operacyjny, którego realizacja warunkuje osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest dostosowanie przestrzeni regionu do wyzwań XXI wieku. W dokumencie uznano, iż utrzymanie obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzysta pokolenie obecne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, nie jest wystarczające.

W zakresie celu operacyjnego 1.1. „Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi” Strategia przewiduje realizację następujących zadań, jakie w tej sytuacji należy wdrożyć w celu poprawy stanu środowiska województwa:

- Wspieranie działań zwiększających odporność środowiska

- Likwidację miejsc szczególnego zagrożenia - "Gorących punktów"

- Działania na rzecz zwiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych wraz z ochroną przeciwpowodziową

- Poprawa stanu, zwiększanie zasobów leśnych i ich produktywności

- Porządkowanie gospodarki odpadami

- Ograniczanie akustycznego zagrożenia środowiska

- Promocję racjonalnego użytkowania surowców, w tym wody

- Poprawa bilansu wodnego regionu, w tym wzrost retencji sztucznej

- Upowszechnianie edukacji ekologicznej

- Ograniczanie emisji substancji do atmosfery

- Przeciwdziałanie erozji gleb oraz zanieczyszczania gruntu

- Zwiększanie zakresu i form ochrony oraz poprawa stanu przyrody

- Upowszechnianie stosowania norm ochrony środowiska w gospodarce

- Usuwanie negatywnych skutków eksploatacji surowców

- Zwiększanie udziału „energii czystej” w bilansie energetycznym, szczególnie poprzez eksploatację źródeł termalnych,

- Dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego rozwoju usług turystycznych oraz rekreacji

- Wykorzystanie dróg wodnych Wielkopolski dla gospodarki i turystyki.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 jest instrumentem wskazującym działania prowadzące do wzmocnienia potencjału rozwojowego regionu na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Programem objęto wszystkie sfery życia społeczno-gospodarczego, w tym również związane z poprawą stanu środowiska przyrodniczego, nadając im wysoki, trzeci priorytet pn. „Środowisko przyrodnicze”.

Cel główny priorytetu III „Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu” osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

- Zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska

- Poprawa zaopatrzenia w wodę

- Poprawa gospodarki odpadami

- Ochrona przyrody

- Ochrona powietrza

- Rozbudowa systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- Racjonalne gospodarowanie energią.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest jednym z trzech dokumentów – obok Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które decydują o przyszłości regionu. Przyjęto, że misją Planu jest: Stwarzanie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa wielkopolskiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców, stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności regionu.

Jednym z priorytetowych kierunków wojewódzkiej polityki przestrzennej jest poprawa warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Odnosi się ona do dwóch sfer:

- ochrony walorów przyrodniczych

- poprawy standardów środowiska.

Ochrona walorów przyrodniczych będzie realizowana poprzez stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych obejmującego:

- wzmocnienie ochrony unikatowych dolin rzecznych i ich otoczenia;

- zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych (korytarze ekologiczne regionalne 
i ponadregionalne);

- objęcie ochroną obszarów wodno-błotnych, stanowiących siedliska szczególnie ważne dla zachowania różnorodności biologicznej;

- zwiększenie lesistości i ochrona lasów.

Poprawa standardów środowiska realizowana będzie poprzez:

- Zachowanie korzystnych warunków aerosanitarnych (ograniczenie emisji pyłowych 
i gazowych);

- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, proekologiczne inwestycje w miejskich systemach transportowych, ograniczenie „niskiej emisji”;

- Racjonalizację gospodarki wodnej (poprawa jakości zasobów, porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przez budowę sprawnych systemów odprowadzania 
i oczyszczania ścieków;

- Budowę systemów kanalizacyjnych dla ochrony zbiorników retencyjnych, budowa systemów odprowadzania wód deszczowych z terenów zurbanizowanych, eliminacja zrzutów substancji niebezpiecznych do wód powierzchniowych i przesączania do wód podziemnych, zwiększenie retencji wodnej;

- Ochronę gleb przez poprawę ich jakości;

- Uporządkowanie i stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami zgodnie 
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa;

- Ochronę przed skutkami powodzi (poprawa stanu technicznego istniejących urządzeń i budowa niezbędnych zabezpieczeń, prowadzenie robót utrzymaniowych, zakaz zabudowy terenów zalewowych).

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010

Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, autorzy zaproponowali w ramach obszaru przestrzeń osiem celów, których realizacja przyczyni się do trwałego podniesienia jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń. Cele główne Programu obejmują:

- Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach największego oddziaływania na środowisko w skali województwa, w tzw. "gorących miejscach" (hot spots) - "Gorące punkty"

- Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych - Racjonalne użytkowanie surowców

- Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzią - Zasoby wodne

- Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową, zminimalizowanie uciążliwego hałasu i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Powietrze atmosferyczne, Hałas, Pola elektromagnetyczne

- Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej i gleb przed degradacją

- Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania - Gospodarka odpadami

- Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych - Zasoby przyrodnicze

- Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska oraz sprostanie nowym wyzwaniom, czyli zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego – Awarie przemysłowe.

Stosunki wodne i jakość wód

Obowiązuje ogólny cel dla województwa: „Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów wody w zlewniach oraz ochrona przed powodzią”. Kierunki działań dla realizacji tego celu to przede wszystkim:

- w gospodarce ściekowej: optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni, modernizacja LOŚ, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, budowa kolektorów deszczowych z urządzeniami podczyszczającymi,

- w zakresie zaopatrzenia w wodę i ochrony zasobów wodnych: modernizacja stacji uzdatniania wody, wspieranie działań podmiotów gospodarczych w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą - w tym eliminacji nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych do celów przemysłowych, minimalizacja strat wody wodociągowej w sieci przesyłowej m.in. poprzez sukcesywną wymianę i renowację wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej, zwiększenie retencyjności lokalnych zlewni, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń punktowych i obszarowych pochodzących z rolnictwa,

- w zakresie ochrony przeciwpowodziowej: uwzględnienie terenów zalewowych 
w dokumentach planistycznych, kontrola stanu wałów i urządzeń wodnych,

- w zakresie zarządzania zasobami wodnymi: wdrażanie programów ochrony wód 
w zlewniach rzek oraz weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych.

Ochrona powietrza

Obowiązuje ogólny cel dla województwa: „Zapewnienie wysokiej jakości powietrza. Redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową”. Kierunki działań dla realizacji tego celu to przede wszystkim:

- w zarządzaniu środowiskiem: wprowadzenie zarządzania ochroną powietrza w układzie stref,

- w mieszkalnictwie: eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach 
i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, edukacja ekologiczna mieszkańców na temat korzystania z proekologicznych nośników energii, termorenowacja budynków,

- w transporcie: wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru zainwestowania miejskiego, wprowadzanie planów cyrkulacji ruchu ulicznego, bieżąca modernizacja dróg, egzekwowanie reżimów emisji spalin przez pojazdy, upowszechnianie komunikacji zbiorowej, kontynuacja modernizacji taboru autobusowej komunikacji miejskiej, wyznaczenie stref dostępności dla samochodów prywatnych, prowadzenie właściwej polityki parkingowej, intensyfikacja ruchu rowerowego, edukacja mieszkańców na temat proekologicznych zachowań komunikacyjnych,

- w energetyce i przemyśle: wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej 
w mieście, modernizacja układów technologicznych ciepłowni, instalowanie (lub poprawa sprawności obecnie funkcjonujących) urządzeń redukujących zanieczyszczenia powstające w procesie spalania paliw, modernizacja, hermetyzacja i automatyzacja procesów technologicznych, wdrażanie technologii przyjaznych środowisku (BAT), wdrażanie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza ramach pozwoleń zintegrowanych, stymulowanie zakładów do wprowadzania systemu ISO 14000 oraz zasad czystszej produkcji, systematyczna kontrola zakładów przemysłowych.

Ochrona przed hałasem

Obowiązuje ogólny cel dla województwa: „Zminimalizowanie uciążliwego hałasu 
w środowisku”. Kierunki działań dla realizacji tego celu to:

- w zarządzaniu środowiskiem: przygotowanie programu działań (plan akustyczny) dla miasta,

- w transporcie: ochrona mieszkańców przed hałasem głównie z komunikacji samochodowej, ale także kolejowej i tramwajowej; poprzez wprowadzanie rozwiązań technicznych, takich jak np. budowa ekranów akustycznych i pasów zwartej zieleni ochronnej, działania inwestycyjne i nie inwestycyjne związane także z ochroną powietrza (wymienione w poprzednim punkcie),

- w przemyśle: kontrola zakładów przemysłowych ujemnie wpływających na klimat akustyczny w pobliżu jednostek osadniczych, stymulowanie zakładów przemysłowych do ograniczania ich uciążliwości hałasowej.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Obowiązuje ogólny cel dla województwa: „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi”. Kierunki działań dla realizacji tego celu to:

- w zarządzaniu środowiskiem: rozwinięcie systemu badań zagrożenia polami elektromagnetycznymi, wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do planów zagospodarowania przestrzennego,

- w komunikacji i łączności: przestrzeganie obszarów ochronnych dla urządzeń nadawczych, kontrola wprowadzania do środowiska nowych emitorów promieniowania,

- w przemyśle i energetyce: preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania, przestrzeganie zapisów w postępowaniu ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu do obszarów ochronnych wokół źródeł emisji promieniowania.

Ochrona powierzchni ziemi

Obowiązuje ogólny cel dla województwa: „Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni to przede wszystkim:

- w gospodarce surowcami mineralnymi: rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, wdrażanie skutecznych metod neutralizacji zużytych wód termalnych (w przypadku podjęcia ich eksploatacji na terenie Poznania),

- w rolnictwie: minimalizowanie powierzchni gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych, która będzie wyłączona z produkcji i przeznaczana na inne cele, ochrona i wprowadzanie zadrzewień oraz zakrzewień śródpolnych i przydrożnych, wdrożenie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej,

- w gospodarce odpadami: rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji, bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk, zmniejszenie masy odpadów kierowanych do unieszkodliwiania przez składowanie.

Ochrona zasobów przyrodniczych

Obowiązuje ogólny cel dla województwa: „Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych 
z uwzględnieniem georóżnorodności i bioróżnorodności, w tym wzrost lesistości województwa”. Kierunki działań dla realizacji tego celu to przede wszystkim:

- w rozwoju i utrzymaniu systemu obszarów chronionych: utworzenie ostoi siedliskowej NATURA 2000, bieżąca ochrona obszarów i obiektów chronionych, ustanawianie nowych obiektów prawnej ochrony (np. użytki ekologiczne, obszar chronionego krajobrazu), weryfikacja istniejących i proponowanych form ochrony przyrody,

- w integracji aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym: uwzględnianie 
w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów cennych przyrodniczo, ochrona terenów cennych przyrodniczo przed przeinwestowaniem (w tym zasada omijania przez nowe inwestycje liniowe obszarów cennych przyrodniczo),

- w ochronie gatunkowej roślin i zwierząt: określenie potrzeb w zakresie reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt, ochrona siedlisk gatunków zagrożonych,

- w ochronie lasów: rozwój roli ochronnej i buforowej lasów, stały monitoring środowiska leśnego,

- w zakresie edukacji ekologicznej: promowanie zachowań zgodnych z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody, rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz prowadzenia działalności rolniczej, rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych.

Racjonalne użytkowanie surowców

Obowiązuje ogólny cel dla województwa: „Racjonalizacja zużycia energii, surowców 
i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych”. Kierunki działań dla realizacji tego celu mieszczą się w większości w paragrafach poświęconych ochronie powietrza, wód, gleb, lasów i przyrody. Na oddzielne przytoczenie zasługują następujące priorytety wojewódzkie:

- zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji,

- zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, poprzez: wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle i energetyce, zmniejszenie strat energii (zwłaszcza cieplnej) w systemach przesyłowych, oraz popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (w miarę spadku jednostkowych kosztów inwestycyjnych na budowę urządzeń przetwarzających energie odnawialną).

Ochrona przed awariami przemysłowymi i NZŚ:

Obowiązuje ogólny cel dla województwa: „Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii przemysłowych”. Kierunki działań dla realizacji tego celu są następujące:

- ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska powodowanych funkcjonowaniem podmiotów będących potencjalnym źródłem awarii przemysłowych,

- zmniejszenie ryzyka wynikającego z transportu materiałów niebezpiecznych,

- wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej.

Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego

W aktualizacji Programu małej retencji wodnej dla województwa wielkopolskiego z 2009 r. wyszczególniono rodzaje obiektów małej retencji wodnej, terminy i kolejność ich realizacji. Dla terenu gminy Stęszew Program przewiduje realizację następującej inwestycji:

- w okresie 2009-2011 - budowa zbiornika jeziorowego (podpiętrzanego i stabilizowanego) Jezioro Witobelskie na Strudze Stęszewskiej – powierzchnia zbiornika 106 ha, pojemność użytkowa 420 tys. m3, planowany koszt 450 tys. zł.

Program małej retencji wodnej na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

„Program małej retencji wodnej na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu” na lata 2005-2015 określa możliwości zwiększenia retencji wód powierzchniowych na terenie lasów RDLP w Poznaniu. W Programie dla terenu gminy Stęszew potwierdzono możliwość wykonania stawów w miejscowości Srocko Małe (Nadleśnictwo Konstantynowo) w zlewni Kanału Mosińskiego o łącznej powierzchni 0,5 ha i pojemności 10 tys. m3. Realizacja inwestycji przewidziana jest w III etapie Programu tj. w latach 2012-2015.

Uwarunkowania wynikające z powiatowych programów strategicznych

Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 – 2013

W ramach Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego wypracowana została misja powiatu poznańskiego, która brzmi: „Rozwijamy potencjał naszego powiatu dla dobra jego mieszkańców , dbając o środowisko naturalne w myśl zasad zrównoważonego rozwoju”. Za cel strategiczny nr I przyjęto „Kształtowanie przestrzeni podwyższające jakość życia oraz wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu”. Wśród celów szczegółowych znalazł się cel szczegółowy 2 „Poprawa stanu środowiska naturalnego” z następującymi celami operacyjnymi realizowanymi w ramach określonych działań:

- Cel operacyjny 2.1 Podniesienie świadomości ekologicznej wśród samorządów i mieszkańców powiatu

  - Działanie 2.1.1 Promocja przedsięwzięć i zachowań proekologicznych

  - Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w powiecie

  - Działanie 2.2.1 Wsparcie rozbudowy systemu segregacji odpadów i ich wykorzystania

- Cel operacyjny 2.3 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

  - Działanie 2.3.1 Modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja obiektów prowadzonych lub zarządzanych przez powiat

  - Działanie 2.3.2 Stworzenie powiatowego planu utylizacji azbestu

- Cel operacyjny 2.4 Rozwój systemu ochrony przyrody

  - Działanie 2.4.1 Określenie optymalnych potrzeb dotyczących obejmowania zasobów, tworów i składników przyrody jakimikolwiek formami ochrony przyrody we współpracy z gminami

  - Działanie 2.4.2 Zwiększenie lesistości i poprawa stanu sanitarnego lasów

  - Działanie 2.4.3 Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne budowy schroniska dla zwierząt

- Cel operacyjny 2.5 Wsparcie procesu racjonalizacji gospodarowania wodą

  - Działanie 2.5.1 Wprowadzenie sytemu rozliczania poboru wody wyłącznie w oparciu o wskazania wodomierzy

- Cel operacyjny 2.6 Ochrona kopalin

  - Działanie 2.6.1 Opracowanie oraz wdrożenie systemu egzekucji prawa w zakresie karania winnych nielegalnego pozyskiwania kopalin.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Za cel nadrzędny Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 przyjęto „Ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego powiatu poznańskiego”. Za priorytetowe obszary w Programie uznano:

- „Gorące punkty”;

- Ochrona zasobów wodnych;

- Gospodarka odpadami;

- Ochrona przed hałasem;

- Racjonalne użytkowanie surowców;

- Ochrona powietrza atmosferycznego;

- Ochrona powierzchni ziemi;

- Ochrona zasobów przyrodniczych;

- Awarie przemysłowe / NZŚ (nadzwyczajne zagrożenia środowiska).

W Programie cele ekologiczne do 2015 r. są następujące:

- Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych,

- Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów wody w zlewniach oraz ochrona przed powodzią,

- Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, poprawa jakości powietrza i ochroan powietrza przed zanieczyszczeniami, redukcja emisji gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową,

- Zmniejszenie skali narażenia mieszkańcow powiatu na nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu, przede wszystkim wyemitowanego przez środki transportu oraz ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym,

- Ochrona powierzchni ziemi, w tym powierzchni biologicznie czynnej gleb przed degradacją,

- Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i bioróżnorodności, zwiększenie lesistości powiatu,

- Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i Środowiska z tytułu poważnych awarii przemysłowych,

- Edukacja ekologiczna mieszkańców powiatu.

Program Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego

Na obszarze Powiatu Poznańskiego wskazuje się do objęcia programem zalesień w okresie 2008-2020 łącznie 197 obszarów. Zajmują one łączną powierzchnię 2753 ha, a ich wielkość waha się od 0,001 ha do 404 ha. Zarówno ich liczba, jak i powierzchnia jest zróżnicowana w obrębie poszczególnych gmin. Wśród gmin, w których wskazano największą powierzchnię obszarów wymienia się gminę Stęszew, gdzie do zalesienia wskazuje się 21 obszarów o łącznej powierzchni 311,68 ha. Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością od 1,45 ha do 59,09 ha. Obszary te rozmieszczone są w różnych fragmentach gminy, stanowiąc w większości przypadków uzupełnienie istniejących kompleksów leśnych. Wzmacniają tym samym pełnienie przez nie funkcji korytarzy ekologicznych. Znacząca ich część zlokalizowana została w dolinach lokalnych cieków wodnych, spełniając funkcje wodochronne oraz zwiększając walory krajobrazowe gminy Stęszew.

Uwarunkowania wynikające z gminnych programów sektorowych

Strategia Rozwoju Gminy Stęszew

Jako cel nadrzędny rozwoju gminy Stęszew przyjęto w Strategii „Wysoką jakość życia mieszkańców gminy”, a za cel główny „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy”.  Cele te gmina będzie realizować poprzez cele strategiczne i operacyjne, w tym m.in. poprzez cel odnoszący się bezpośrednio do zagadnień ochrony środowiska, tj. „Gospodarka wodno-ściekowa bezpieczna dla środowiska”:

- Gospodarka wodna - okres realizacji lata:  2000 – 2010, zadania:

  - Modernizacja stacji uzdatniania wody.

  - Budowa ujęć wody i zbiorników wyrównawczych.

  - Budowa zbiorników retencyjnych i urządzeń piętrzących.

  - Budowa urządzeń doczyszczających wody i ścieki przy zbiornikach wodnych.

  - Porozumienie międzygminne w sprawie oczyszczenia wód nie odpowiadających normom.

- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - okres realizacji lata:  2000 – 2015, zadania:

  - Dokończenie budowy przepompowni ścieków w Stęszewie.

  - Skanalizowanie miasta Stęszewa.

  - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stęszewie.

  - Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsiach o zabudowie zwartej.

  - Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenach o zabudowie rozproszonej.

Charakterystyka i ocena stanu środowiska gminy

Ogólna charakterystyka gminy

Położenie geograficzne i administracyjne

Gmina Stęszew to gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim. Sąsiaduje z następującymi gminami:

  - Dopiewo i Komorniki (powiat poznański) od północy

  - Puszczykowo i Mosina (powiat poznański) od wschodu

  - Czempiń i Kościan (powiat kościański) od południa

  - Kamieniec i Granowo (powiat grodziski) oraz Buk (powiat poznański) od zachodu.

Rys. 3.1. Położenie gminy Stęszew w powiecie poznańskim

Źródło: opracowanie własne

Gmina Stęszew zajmuje powierzchnię 17 503 ha (wg UM Gminy Stęszew, 2010). Sieć osadniczą tworzą miasto Stęszew i 23 miejscowości wiejskie, w tym 21 sołectw: Będlewo, Dębno, Drożdżyce, Jeziorki, Łódź, Mirosławki, Modrze, Piekary, Sapowice, Skrzynki, Słupia, Srocko Małe, Strykowo, Tomice, Tomiczki, Trzebaw, Twardowo, Wielkawieś, Witobel, Wronczyn, Zamysłowo.

Gmina położona jest w obszarze 3 mezoregionów: Pojezierze Poznańskie, Dolina Środkowej Obry i Kotlina Śremska [Kondracki J., 2000].

Rys. 3.2. Położenie gminy Stęszew na tle jednostek fizyczno-geograficznych wg J. Kondrackiego

Źródło: opracowanie własne

Sytuacja demograficzna

W 2009 roku gminę Stęszew zamieszkiwało  8 844 osób (stan na 31 XII, dane GUS), gęstość zaludnienia wynosiła 52 osób na km2. Na 100 mężczyzn w 2009 roku przypadało w gminie 101 kobiet (dane GUS, 2009). W 2009 r. odnotowano dodatni przyrost naturalny na poziomie 13.

Tab. 3.1. Liczba ludności w gminie Stęszew w latach 2004-2009 wg GUS (stan na 31 XII)

| Ludność | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stałe miejsce zameldowania |
| ogółem | 8 569 | 8 585 | 8 662 | 8 774 | 8 846 | 8 901 |
| mężczyźni | 4 280 | 4 278 | 4 314 | 4 366 | 4 412 | 4 436 |
| kobiety | 4 289 | 4 307 | 4 348 | 4 408 | 4 434 | 4 465 |
| faktyczne miejsce zamieszkania |
| ogółem | 8 497 | 8 530 | 8 626 | 8 718 | 8 772 | 8 844 |
| mężczyźni | 4 238 | 4 246 | 4 291 | 4 335 | 4 374 | 4 405 |
| kobiety | 4 259 | 4 284 | 4 335 | 4 383 | 4 398 | 4 439 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Tab. 3.2. Liczba mieszkańców i liczba gospodarstw w poszczególnych sołectwach gminy – 2010 r.

| Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców | Liczba gospodarstw |
| --- | --- | --- |
| BĘDLEWO | 442 | 125 |
| DĘBNO | 992 | 251 |
| DROŻDŻYCE | 143 | 37 |
| JEZIORKI | 462 | 147 |
| ŁÓDŹ | 197 | 50 |
| MIROSŁAWKI | 122 | 26 |
| MODRZE | 774 | 198 |
| PIEKARY | 109 | 34 |
| SAPOWICE | 441 | 122 |
| SŁUPIA | 130 | 34 |
| STRYKOWO | 1 392 | 355 |
| SROCKO MAŁE | 65 | 15 |
| SKRZYNKI | 498 | 116 |
| TOMICE | 218 | 55 |
| TOMICZKI | 122 | 26 |
| TRZEBAW | 645 | 151 |
| TWARDOWO | 57 | 13 |
| WITOBEL | 687 | 107 |
| WIELKAWIEŚ | 467 | 106 |
| WRONCZYN | 485 | 106 |
| ZAMYSŁOWO | 335 | 80 |
| MIASTO STĘSZEW | 5 589 | 1 454 |
| Razem | 14 372 | 4 231 |

Źródło: UMiG Stęszew, Referat Ewidencji Ludności

Powiązania komunikacyjne

Układ komunikacyjny gminy Stęszew stanowią: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Przez gminę przebiegają:

- 2 drogi krajowe:

  - nr 5: Świecie – Gniezno – Poznań – Stęszew – Kościan – Leszno – Wrocław przez Stęszew, Zamysłowo, Srocko Małe, Będlewo; odcinek od km 202+021 do km 216+688;

  - nr 32: Stęszew – Grodzisk Wlkp. – Sulechów przez Stęszew i Strykowo; odcinek od km 146+097 do km 155+608;

- 2 drogi wojewódzkie:

  - nr 306 Lipnica – Stęszew – Dymaczewo Nowe przez Tomiczki, Rybojedzko,  Wielka Wieś, Stęszew, Witobel, Łódź;

  - nr 431 Granowo – Dymaczewo Nowe – Mosina – Kórnik przez Modrze, Wronczyn, Będlewo, Dymaczewo Nowe;

- drogi powiatowe o łącznej długości 48,17 km:

  - 2402P Dopiewo-Stęszew - 1,110 km,

  - 2412P Szreniawa-Rybojedzko - 2,950 km,

  - 2413P Dopiewo-Skrzynki - 1,610  km,

  - 2495P Puszczykowo-Komorniki - 3,240 km,

  - 2450P Strykowo-Rybojedzko - 7,445 km,

  - 2451P Strykowo-Modrze - 3,375 km,

  - 2452P Modrze-Piotrowo - 2,630 km,

  - 2453P Piotrowo-Drożdżyce - 1,680 km,

  - 2454P Modrze-Maksymilianowo - 4,560 km,

  - 2455P Tomice-Piekary - 4,035 km,

  - 2456P Skrzynki-Bielawy - 8,505 km,

  - 2457P Rybojedzko-Trzcielin - 2,421 km,

  - 2459P Zemsko-Piekary - 0,860 km,

  - 2498P Kubaczyn-Piekary - 0,710 km,

  - 2458P Buk-Piekary - 2,090 km,

  - 2500P Skrzynki-Buk - 0,945 km,

- szereg dróg gminnych oraz liczne drogi polne łączące pojedyncze miejscowości w granicach gminy.

Tab. 3.3. Drogi gminne

| Nazwa drogi | Nr drogi | Długość [m] |
| --- | --- | --- |
| Stęszew - Modrze | 330000P | 6970 |
| Strykowo -Twardowo | 330001P | 2410 |
| Twardowo - Wronczyn | 330002P | 4450 |
| Zamysłowo -Twardowo | 330003P | 2475 |
| Twardowo - Srocko Małe | 330004P | 2375 |
| Srocko Małe - Wronczyn | 330005 | 2338 |
| Wronczyn – granica powiatu kościańskiego | 330006 | 1297 |
| Zaparcin - Srocko Małe (PGR) | 330007 | 2168 |
| (PGR) Srocko Małe - granica gminy Mosina | 330008 | 4553 |
| Modrze- granica powiatu kościańskiego – (Zadory) | 330009P | 2872 |
| Modrze- granica powiatu kościańskiego – (Roszkowo) | 330010P | 1745 |
| Witobel - Będlewo | 330011P | 3618 |
| Zamysłowo- Witobel | 330012P | 1415 |
| Witobel - Srocko Małe | 330013P | 2435 |
| Srocko Małe - Będlewo | 330014P | 2198 |
| Stęszew - Witobel | 330015P | 1654 |
| Stęszew -granica gminy Mosina (OSOWA GÓRA) | 330016P | 7177 |
| Trzebaw - granica gminy Mosina - (DYMACZEWO) | 330017P | 3850 |
| Rosnówko -Trzebaw | 330018P | 2301 |
| Trzebaw - Jarosławiec | 330019P | 2400 |
| Trzebaw - Jeziory | 330020P | 2512 |
| (Wypalanki)- granica gminy Stęszew - Trzebaw | 330021P | 2400 |
| Glinki – Wypalanki - Stęszew | 330022P | 1958 |
| Stęszew - Wielkawieś | 330023P | 4324 |
| Krąplewo - Stęszew | 330024P | 1268 |
| Sapowice - Stęszew | 330025P | 4380 |
| Słupia - Rybojedzko | 330026P | 2825 |
| Mirosławki - Rybojedzko | 330027P | 1243 |
| Mirosławki - Wielkawieś | 330028P | 4324 |
| Tomice - Mirosławki | 330029P | 856 |
| Piekary - Słupia | 330030P | 2418 |
| Słupia - Rybojedzko | 330031P | 464 |
| Antonin - Twardowo | 330032P | 1575 |
| Stęszew - Antonin | 330033P | 1886 |
| Tomiczki - Tomice | 330034P | 996 |
| Trzebaw - Będlewo | 330035P | 8384 |
| Stęszew -Trzebaw | 330036P | 4515 |

Źródło: UMiG Stęszew

Przez teren gminy przebiegają następujące szlaki kolejowe: linia dwutorowa Poznań – Grodzisk – Wolsztyn (o znaczeniu wojewódzkim) ze stacjami w miejscowościach Trzebaw – Rosnówko, w Stęszewie i w Strykowie oraz linia międzynarodowa Warszawa – Berlin.

Użytkowanie terenu

W ogólnej strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne, zajmując ok. 75% ogólnej powierzchni gminy Stęszew. Użytki rolne zajmują ogółem 13 087 ha, w tym (dane PODGiK Poznań, 2010):

  - grunty orne 11 260 ha (64,3%)

  - sady 68 ha (0,4%)

  - łąki  719 ha (4,1%)

  - pastwiska 138 ha (0,8%)

  - nieużytki 165 ha (0,9%)

  - wody 737 ha (4,2%).

Tereny zabudowane w granicach gminy zajmują powierzchnię 331 ha (1,9%), w tym:

  - mieszkaniowe  220 ha

  - przemysłowe 50 ha

  - inne tereny zabudowane 61 ha (dane PODGiK Poznań, 2010).

Lasy i grunty leśne na terenie gminy zajmują ok. 3 220 ha i stanowią ok. 18% powierzchni gminy (dane GUS, 2009).

Tab. 3.4. Użytkowanie terenu w gminie Stęszew (GUS, 2005)

| Wyszczególnienie | Powierzchnia |
| --- | --- |
|  | ha | % powierzchni gminy |
| Użytki rolne, w tym: | 12 048 | 71,0 |
| grunty orne | 10 860 | 64,0 |
| sady | 82 | 0,5 |
| łąki | 715 | 4,2 |
| pastwiska | 391 | 2,3 |
| Lasy i grunty leśne | 3 075 | 18,1 |
| Pozostałe grunty i nieużytki | 1 836 | 10,8 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Rys. 3.3. Użytkowanie terenu w gminie Stęszew

Źródło: opracowanie własne na podstawie Corine LandCover

Gospodarka i rolnictwo

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba jednostek zarejestrowanych w systemie Regon w 2009 r. wyniosła 740, z czego sektor publiczny stanowiło 13 podmiotów, a sektor prywatny 727. Najwięcej pomiotów zarejestrowano w sektorze handlu hurtowego i detalicznego – 183.

Tab. 3.5. Podmioty gospodarcze w gminie Stęszew w 2009 r. (GUS)

| Podmioty gospodarcze |
| --- |
| Sekcja PKD 2007 | Liczba |
| A - Rolnictwo, leśnictwo | 43 |
| B – Górnictwo i wydobywanie | 3 |
| C - Przetwórstwo przemysłowe | 88 |
| E – Dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami | 4 |
| F - Budownictwo | 153 |
| G - Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych | 183 |
| H - Transport i gospodarka magazynowa | 74 |
| I - Hotelarstwo i gastronomia | 14 |
| J – Informacja i komunikacja | 7 |
| K - Ubezpieczenia i finanse | 19 |
| L - Nieruchomości | 24 |
| M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 26 |
| N - Usługi administrowania i działalność wspierająca | 14 |
| O - Administracja publiczna i obrona narodowa. Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 1 |
| P - Edukacja | 13 |
| Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 14 |
| R - Działalność kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna | 11 |
| S – Pozostała działalność usługowa | 49 |
| Razem | 740 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Gmina Stęszew ma charakter rolniczy, gdzie grunty rolne stanowią zdecydowaną większość w strukturze użytkowania terenu - użytki rolne zajmują ponad 70% ogólnej powierzchni gminy. W gminie dominują gospodarstwa powyżej 10 ha. Gmina Stęszew należy do obszarów rolniczych o wysokim stopniu kultury rolnej i średnio korzystnych warunków wodnych. Zdecydowanie najwięcej, bo ponad 60 % gruntów ornych gminy zajmują gleby klasy IV.

Diagnoza stanu środowiska w gminie

Budowa geologiczna

Rejon Stęszewa położony jest w obrębie monokliny przedsudeckiej zbudowanej z osadów permu i mezozoiku – wapieni, iłowców, mułowców i margli z pokładami gazu ziemnego. Mezozoik kończą osady kredy zdominowane przez margle. Na pokrywie mezozoicznej margli kredowych powstały utwory kenozoiku – trzeciorzędu i czwartorzędu. Trzeciorzęd z osadami oligocenu, miocenu i pliocenu osiąga miąższość 200–220 m. Litologicznie oligocen stanowią piaski i iły, miocen – facja burowęglowa (piaski i iły z warstwami węgla brunatnego), a pliocen – iły poznańskie. Iły te o miąższości 10–20 m budują strop trzeciorzędu, którego rzędne wahają się w granicach 2 m npm (Srocko Małe) do 10–20 m npm w podłożu wielkopolskiej doliny kopalnej, 24 m npm w podłożu Skrzynek poza doliną kopalną i do 34 m npm w podłożu pradoliny (Piotrowo).

Osady czwartorzędu osiągają zmienną miąższość uwarunkowaną czynnikami morfologiczno-strukturalnymi:

- na północy w rejonie Skrzynek 67,0 m wyłącznie w postaci glin morenowych 3 zlodowaceń: bałtyckiego – gzB, środkowopolskiego – gzŚ i południowopolskiego – gzP,

- w wielkopolskiej dolinie kopalnej zróżnicowana w przedziale 60-85 m z kompleksem glin morenowych o średniej miąższości 40 m przykrywającym osady piaszczysto – żwirowe interglacjału mazowieckiego – fM o miąższości 20–50 m,

- na południu poza doliną kopalną – 57 m w Srocku Małym w charakterze wyłącznie glin morenowych,

- w podłożu pradoliny – 32 do 33 m jako piaski rzeczne lokalnie przewarstwione gliną piaszczystą w rejonie Piotrowa – Głuchowa.

Strop czwartorzędu stanowią osady holoceńskie, czyli warstwa gleby na równinie morenowej oraz namuły i torfy w obniżeniach morfologicznych o miąższości 0,5–3,0 m.

Charakterystyka geomorfologiczna

Zgodnie z podziałem na regiony geograficzne Kondrackiego gmina Stęszew położona jest na Pojezierzu Południowobałtyckim, w krainie Pojezierze Poznańskie (315.15).

Jest to forma terenu młodoglacjalnego charakteryzująca się dużym urozmaiceniem terenu: oprócz wydm i pagórków morenowych występują tu liczne jeziora rynnowe, które powstały dzięki obecności rynien polodowcowych. Deniwelacje terenu są tu duże i dochodzą do 30 m.

Południowa i zachodnia część gminy to płaska równina – wysoczyzna morenowa. Tutaj deniwelacje terenu są małe, co z brakiem jezior (za wyjątkiem J. Strykowskiego na granicy gminy) świadczy o innym pochodzeniu krajobrazu również polodowcowego.

Zupełnie południową część gminy stanowi fragment pradoliny warszawsko-berlińskiej. Jest to równinny krajobraz bez wyraźnie zarysowanej krawędzi, ponieważ na terenie gminy Stęszew przedmiotowa pradolina zaznacza swoją obecność tylko peryferyjnym fragmentem.

Pod względem geomorfologicznym największy obszar zajmuje równina moreny dennej rozcięta licznymi rynnami glacjalnymi, a od południa ograniczona pradoliną warszawsko- berlińską. Równina w południowo-wschodniej części gminy osiąga rzędne 80-92 m npm w okolicach Dębna, Trzebawia, Jarosławca. Równinę moreny dennej na kierunku NW–SE przecina rynna glacjalna miejscami wypełniona jeziorami, obniżająca się od Tomic od rzędnej 75,0 m npm przez Stęszew do 70,0 m npm w Łodzi i 65,0 m npm w obrębie J. Dymaczewskiego. W granicach rynny powstały pagórki kemowe ozu bukowsko – mosińskiego z kulminacjami:

- 123,7 m npm w obrębie Starego Dymaczewa

- 112,6 m npm w okolicy Wielkiej Wsi

- 106,7 m npm w Tomicach.

Od strony zachodniej wysoczyzna moreny dennej wznosi się od 78 do 90 m npm by została rozcięta rynną J. Strykowskiego obniżającą się od północy na południe w granicach rzędnych 80 m npm w Rybojedzku do 73,0 m npm w Dębnie. W kierunku południowym równina morenowa wyraźną krawędzią o rzędnych 70–80 m npm przechodzi w pradolinę z poziomami tarasowymi o rzędnych 64–66 m npm. Tak więc skrajne deniwelacje terenu osiągają prawie 50 m.

Warunki klimatyczne

Poniżej podano wartości średnie opadów atmosferycznych i temperatur powietrza dla stacji meteorologicznej Poznań-Ławica, gdzie od wielu lat prowadzone są dokładne pomiary meteorologiczne. Stosunkowo niewielka odległość omawianej gminy od Poznania pozwala przyjąć założenie, że poniższe wartości odnoszą się w dużej mierze również dla gminy Stęszew.

Tab. 3.6. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne dla wielolecia i  w 2008 r. oraz prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie w 2008 r. dla stacji IMGW Poznań – dane IMGW

| Temperatura powietrza [°C] |
| --- |
| średnie | skrajne 1971-2006 |
| 1971-2000 | 1991-2000 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2008 | max. | min. | amplitudy temperatur skrajnych |
| 8,5 | 8,8 | 8,7 | 9,1 | 10,2 | 37,0 | -28,5 | 65,5 |
| Opady atmosferyczne [mm] | Prędkość wiatru [m/s] | Usłonecznienie [h] | Zachmurzenie [oktanty] * |
| 1971-2000 | 1991-2000 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2008 | 2007 |
| 507 | 555 | 600 | 507 | 494 | 3,8 | 1849 | 5,1 |
| * Stopień zachmurzenia nieba: od 0 (niebo bez chmur) do 8 (całkowicie pokryte chmurami) |

Źródło: „Ochrona Środowiska 2009”, GUS

Tab. 3.7. Średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów atmosferycznych w 2008 r. dla stacji IMGW Poznań – dane IMGW

| Miesiąc | Temperatura powietrza [°C] | Opady atmosferyczne [mm] |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 r. | norma 2001-2005 | odchylenie w 2008 r. względem normy | 2008 r. | norma 2001-2005 | % opadów w 2008 r. względem normy |
| styczeń | 2,5 | -0,7 | +3,2 | 69 | 38 | +31 |
| luty | 4,3 | 0,1 | +4,2 | 23 | 34 | -11 |
| marzec | 4,4 | 3,1 | +1,3 | 45 | 33 | +12 |
| kwiecień | 8,9 | 8,8 | +0,1 | 82 | 26 | +56 |
| maj | 14,6 | 14,8 | -0,2 | 10 | 43 | -33 |
| czerwiec | 18,8 | 17,0 | +1,8 | 11 | 45 | -34 |
| lipiec | 20,1 | 19,5 | +0,6 | 54 | 78 | -24 |
| sierpień | 18,7 | 19,5 | -0,8 | 75 | 46 | +29 |
| wrzesień | 13,4 | 14,1 | -0,7 | 21 | 44 | -23 |
| październik | 9,4 | 9,1 | +0,3 | 58 | 43 | +15 |
| listopad | 5,6 | 4,0 | +1,6 | 22 | 31 | -9 |
| grudzień | 1,4 | -0,3 | +1,7 | 56 | 47 | +9 |
| Rok | 10,2 | 9,1 | +1,1 | 494 | 507 | -13 |

Źródło: „Ochrona Środowiska 2009”, GUS

Na omawianym terenie w wieloleciu 2001-2005 najwyższe temperatury powietrza odnotowano w lipcu i sierpniu (19,5 °C), a najniższe w styczniu i grudniu (-0,7 i ,03 °C). 2008 r. w porównaniu do normy wieloletniej był średnio cieplejszy o 1,1 °C. Największe opady występowały w lipcu (średnio 78 mm dla lat 2001-2005), w 2008 roku największe opady odnotowano w kwietniu (82 mm). W wieloleciu 2001-2005 najbardziej suchymi miesiącami były kwiecień (26 mm) i listopad (31 mm). W 2008 r. najniższe opady odnotowano w maju i czerwcu (10 i 11 mm). Roczna suma opadu w 2008 roku była niższa od normy wieloletniej o 13 mm.

Rozkład prędkości i częstości występowania kierunków wiatru zarejestrowanych w okresie wieloletnim dla stacji Poznań przedstawiono na poniższym rysunku w postaci „róży wiatrów”.

Rys. 3.4. Roczna róża wiatrów dla stacji IMGW Poznań

Powierzchnia ziemi i gleby

Warunki glebowe, zanieczyszczenie i degradacja gleb

Na obszarze gminy przeważają gleby bielicowe na piaskach słabo gliniastych i gliniastych lekkich. W obniżeniach terenowych (doliny, rynny) powstały gleby torfowe, murszowe i czarne ziemie.

Struktura jakość użytków rolnych w gminie wyrażona klasą bonitacyjną gleb przedstawia się następująco (dane PODGiK Poznań, 2010r.):

  - IIIa –  4,06%

  - IIb – 13,16%

  - IVa – 27,66%

  - IVb –  10,28%

  - V –  42,48%

  - VI –  2,36%.

Na terenie gminy nie występują gleby o klasach I – II (gleby najlepsze i bardzo dobre).

Poważnym czynnikiem degradacji gleb jest ich nadmierne zakwaszenie i zubożenie w składniki pokarmowe, jak fosfor, potas i magnez. Duże zakwaszenie obniża przydatność rolniczą gleb, w związku z tym wymagane jest podjęcie procesu wapnowania.

Gleby gminy Stęszew charakteryzują się stosunkowo niskim udziałem gleb o odczynie bardzo kwaśnym <4,5 pH i kwaśnym od 4,6 – 5,5 pH na poziomie 37,2% - niższym udziałem w odniesieniu do całego powiatu poznańskiego (42,3%) i całego województwa wielkopolskiego (42,4%). Udział gleb wymagających wapnowania wynosi poniżej 20%.

Tab. 3.8. Odczyn i potrzeby wapnowania gleb gminy Stęszew (%) – na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu za lata 2000-2004

| Odczyn gleb | Potrzeby wapnowania |
| --- | --- |
| bardzo kwaśne | kwaśne | lekko kwaśne | obojętne | zasadowe | konieczne | potrzebne | wskazane | ograniczone | zbędne |
| 8,9 | 28,3 | 42,7 | 13,5 | 6,6 | 8,6 | 11,4 | 18,1 | 25,5 | 36,3 |

Źródło: Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000−2004, WIOŚ Poznań, 2005

Gleby gminy nie wykazują znaczącego zubożenia w makroelementy. Procentowy udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości poszczególnych pierwiastków na tle powiatu poznańskiego jest podobny, a na tle całego województwa wielkopolskiego niższy i kształtuje się następująco:

Tab. 3.9. Zawartość makroelementów w glebach gminy Stęszew (%) – na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu za lata 2000-2004

| Obszar | Procentowy udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości |
| --- | --- |
|  | fosforu | potasu | magnezu |
| gmina Stęszew | 15,2 | 39,8 | 31,1 |
| powiat poznański | 15,1 | 38,6 | 36,7 |
| województwo wielkopolskie | 18,2 | 48,6 | 39,7 |

Źródło: Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000−2004, WIOŚ Poznań, 2005

Skażenia gleb metalami ciężkimi i siarką siarczanową lub mikroelementami to procesy długoletnie wymagające systematycznych, okresowych badań. Badania takie są prowadzone poprzez monitorowanie skażenia gleb metalami ciężkimi i innymi związkami chemicznymi.

W latach 2000–2004 obserwacje gleb w rejonie województwa wielkopolskiego Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Poznaniu prowadziła w ramach Regionalnego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. W wyniku badań stwierdzono, że gleby z terenu gminy Stęszew to gleby niezanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali śladowych. Gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Tab. 3.10. Zawartość metali ciężkich, pierwiastków śladowych oraz siarki siarczanowej w glebach gminy Stęszew  – na podstawie badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu za lata 2000-2004

| Zawartość całkowita w mg/kg | S-SO4 mg/100g gleby |
| --- | --- |
| Cu | Zn | Cd | Pb | Ni | Cr | Mn | Fe | As |  |
| 7,0 | 32,3 | 0,187 | 12,1 | 5,6 | 10,0 | 457 | 6833 | 2,4 | 0,2 |
| zawartość naturalna | zawartość naturalna | zawartość naturalna | zawartość naturalna | zawartość naturalna | zawartość naturalna | zawartość naturalna | zawartość naturalna | zawartość naturalna | zawartość naturalna |

Źródło: Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000−2004, WIOŚ Poznań, 2005

Negatywnie oddziaływanie człowieka na powierzchnię ziemi obserwowane jest na terenach zurbanizowanych, przemysłowych, komunikacyjnych oraz na obszarach użytkowanych rolniczo. Na skutek tych działań następuje degradacja gleb pod względem ich właściwości mechanicznych jak i składu chemicznego. Największy wpływ na jakość gleb na terenie gminy mają:

  - ruch samochodowy;

  - nieuporządkowana gospodarka odpadami, powstawanie dzikich składowisk odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych;

  - nieuporządkowana gospodarka ściekowa, infiltracja zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb;

  - chemizacja rolnictwa oraz niewłaściwe i nadmierne stosowanie nawozów i środków ochrony roślin; niewłaściwe stosowanie i magazynowanie nawozów naturalnych (obornik, gnojowica);

  - erozja spowodowana niewłaściwym użytkowaniem gruntów;

  - niszczenie pokrywy glebowo-roślinnej poprzez wzrost urbanizacji terenu, rozwój zabudowy mieszkalnej, przemysłowej i usługowej.

Na terenie gminy Stęszew degradacja powierzchni ziemi i gleby związana jest również z eksploatowanym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości  Srocko Małe. Obiekt zajmuje powierzchnię ok. 5,5 ha.

Zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 z poźn. zm), zadaniem starosty jest prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi. W celu realizacji tego obowiązku Starostwo Powiatowe w Poznaniu opracowało w 2010 r. „Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego”, który zawiera propozycję terenów wytypowanych do badań w wariancie optymalnym i minimalnym wraz z określeniem szacunkowych kosztów tych badań oraz propozycję gromadzenia wyników badań. W wariancie optymalnym wytypowano łącznie 97 obszarów do badań, a w wariancie minimalnym 27 obszarów, z czego 3 obszary z terenu gminy Stęszew, w tym 1 obszar w wariancie minimalnym (tabele poniżej). W opracowaniu określono stopień ryzyka zagrożenia życia i zdrowia, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych wytypowanych obszarów w czterostopniowej skali:

  - brak zagrożenia lub zagrożenie minimalne X

  - zagrożenie małe XX

  - zagrożenie średnie XXX

  - zagrożenie duże XXXX.

Cykl okresowych badań proponuje się prowadzić w odstępach 3 letnich.

Tab. 3.11. Zestawienie potencjalnych terenów zanieczyszczonych typowanych do badań

| Nr identyfikacyjny obiektu | Rodzaj obiektu | Rodzaj działalności | Lokalizacja terenu | Rodzaj terenu* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 (wariant minimalny) | Układ komunikacyjny, zalewy rzeczne | Transport samochodowy, teren zalewowy | Tereny łąkowe w m. Debienko, gm. Stęszew, w dolinie bezimiennego dopływu Samicy, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego pomiędzy drogą krajową nr 5 a linią PKP | B |
| 70 | Układ komunikacyjny, zalewy rzeczne | Transport samochodowy, teren zalewowy | Dolina Samicy w Witoblu, gm. Stęszew | B |
| 71 | Pola uprawne | Stosowanie komunalnych osadów pościekowych | Strykowo, gm. Stęszew działki nr 460, 43/1 i 45/9 | B |
| * zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz.1359) |

Źródło: „Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego”, 2010

Tab. 3.12. Stopień zagrożenia życia i zdrowia, wód podziemnych i powierzchniowych ze strony potencjalnych terenów zanieczyszczonych

| Nr identyfikacyjny obiektu | Stopień zagrożenia |
| --- | --- |
|  | Wód powierzchniowych | Poziomu wód gruntowych | Poziomu użytkowego | Życia i zdrowia |
| 69 | XXX | XXX | X | XX |
| 70 | XXX | XXX | X | XX |
| 71 | X | XX | X | XX |

Źródło: „Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego”, 2010

Tab. 3.13. Zestawienie substancji proponowanych do analizy i badania jakości gleb

| Nr identyfikacyjny obiektu | Metale | Węglowodory |
| --- | --- | --- |
|  | Cr | Zn | Cd | Cu | Ni | Pb | benzyna suma | olej mineralny | suma WWA |
|  |  |  |  |  |  |  | C6-C12 | C12-C35 |  |
| 69 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 71 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |

Źródło: „Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego”, 2010

W myśl art. 36 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu posiada przekazane przez odpowiednich starostów, w tym przez Starostę Poznańskiego rejestry zawierające dane o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Rejestr ten został uzupełniony o dane dotyczące terenów zanieczyszczonych zgłoszonych Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. W rejestrze odnotowywane są dane dotyczące rodzaju obiektu, podmiotu władającego obiektem, rodzaju zanieczyszczeń, powierzchni oraz numeru ewidencyjnego działki.

Według informacji RDOŚ w Poznaniu (pismo znak RDOŚ-30-SI.II-0822-204/10/eb z dn. 19.10.2010r.) grunty zlokalizowane na terenie gminy Stęszew nie są zawarte w przedmiotowym rejestrze. Ponadto z informacji będących w posiadaniu organu nie wynika, aby na terenie gminy Stęszew były prowadzone prace rekultywacyjne środowiska gruntowo-wodnego. Jednocześnie do dnia 19.10.2010r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia gruntów na terenie gminy Stęszew.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, które wystąpiły na terenie kraju po 30 kwietnia 2007 roku. Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie posiada żadnych danych dotyczących szkód w środowisku związanych z zanieczyszczeniem gleby lub ziemi.

Surowce mineralne

W gminie Stęszew znajdują się złoża gazu ziemnego związane z piaskowcami czerwonego spągowca. Ich średnia miąższość wynosi 2,4–10,8 m i zalegają około 2837–2872 m ppt. Obecnie eksploatowane są dwa złoża: Stęszew i Strykowo.

Na terenie gminy występują również złoża kruszywa naturalnego - czwartorzędowe piaski i żwiry. Wykaz złóż znajduje się w poniższej tabeli.

Tab. 3.14.  Wykaz surowców mineralnych na terenie gminy Stęszew wg PIG

| Nazwa złoża | Stan zagospodarowania złoża | Zasoby | Wydobycie | Pow. złoża [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | geologiczne bilansowe | przemysłowe |  |  |
| gaz ziemny [mln. m3] |
| Stęszew | eksploatowane | 32,54 | 26,90 | 3,27 | 220,22 |
| Strykowo | eksploatowane okresowo | 3,77 | 1,01 | 0,01 | 191,6 |
| kruszywo naturalne [tys. Mg] |
| Rybojedzko | eksploatacja zaniechana | 951 | - | - | 5,66 |
| Rybojedzko BN | rozpoznane szczegółowo | 306 | - | - | 1,55 |
| Rybojedzko KR VI | rozpoznane szczegółowo | 180 | - | - | 0,71 |
| Rybojedzko KR VII | rozpoznane szczegółowo | 443 | - | - | 1,89 |
| Rybojedzko KR.V | eksploatowane okresowo | 278 | 278 | - | 3,83 |
| Rybojedzko MB-IV | rozpoznane szczegółowo | 80 | - | - | 1,08 |
| Rybojedzko PŁ | rozpoznane szczegółowo | 859 | - | - | 4,26 |
| Rybojedzko MN | rozpoznane szczegółowo | bd | bd | bd | 1,42 |
| Skrzynki Bel-Wah | rozpoznane szczegółowo | 381 | - | - | 3,2 |
| Skrzynki D-S | rozpoznane szczegółowo | 269 | - | - | 1,85 |

Źródło: „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce”, PIG 2009; baza Infogeoskarb, PIG 2010

Tab. 3.15. Wykaz aktualnych obszarów górniczych na terenie gminy Stęszew

| Nazwa i nr rejestru | Decyzja | Termin ważności | Koncesja eksploatacyjna | Powierzchnia [ha] | Użytkownik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | obszaru górn. | terenu górn. |  |
| Rybojedzko PŁ 10-15/6/387 | Marszałka Woj. Wlkp. DSR.IV.7512-62/07 | 31.12.2012 | DSR.IV.7512-62/07 | 4,02 | 5,62 | Paweł Łojek,"Żwirpol Rybojedzko", Tomiczki |
| Stęszew 2/1/95 | MOŚiZN GOsm/711/C/93 | 31.12.2018 | 254/93 | 215,5 | - | PGNiG Zielonogórski ZGNiG |
| Strykowo 2/1/96 | MOŚiZN GOsm/727/C/93 | 16.07.2018 | 149/93 | 200,9 | - | PGNiG Zielonogórski ZGNiG |

Źródło: baza Infogeoskarb, PIG 2010

Następujące złoża z terenu gminy zostały skreślone z bilansu zasobów (wg bazy PIG „Infogeoskarb”):

- złoża gazu ziemnego:

  - Piekary – pow. 102,25 ha;

- złoża kruszyw naturalnych:

  - Piekary – pow. 1,71 ha,

  - Rybojedzko I – pow. 0,89 ha,

  - Rybojedzko II – pow. 1,19 ha,

  - Rybojedzko III – pow. 1,27 ha,

  - Rybojedzko IV – pow. 1,13 ha,

  - Rybojedzko KR – pow. 12,95 ha,

  - Rybojedzko KR.III – pow. 0,84 ha,

  - Rybojedzko KR.IV – pow. 5,74 ha,

  - Rybojedzko MB – pow. 1,32 ha,

  - Rybojedzko MB-II – pow. 2,23 ha,

  - Rybojedzko MB-III – pow. 1,31 ha,

  - Skrzynki  – pow. 3,15 ha,

  - Skrzynki I – pow. 4,74 ha,

  - Trzebaw – pow. 0,72 ha.

Zasoby przyrody

Lasy

Gmina charakteryzuje się lesistością na poziomie 18%, przy średniej krajowej 29 %. Powierzchnia gruntów leśnych na terenie gminy wynosi 3 220,9 ha (dane GUS, 2009).

Zdecydowana większość lasów to lasy należące do Skarbu Państwa, stanowiące ponad 97% powierzchni leśnej gminy. Grunty leśne będące w zarządzie Lasów Państwowych na terenie gminy zajmują ogółem 1 276 ha i stanowią ok. 7,3% powierzchni gminy (wg Nadleśnictwo Konstantynowo). Pozostała część to lasy będące w zarządzie Wielkopolskiego Parku Narodowego, którego fragment znajduje się na terenie gminy.

Dominującymi typami siedliskowymi w lasach Nadleśnictwa są siedliska: bór mieszany świeży – 38,3%  i las mieszany świeży – 20,7% (wg Nadleśnictwo Konstantynowo). Siedliska lasowe zajmują 52,7%, natomiast borowe – 47,3% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Przyjmując za kryterium warunki wilgotnościowe, poszczególne siedliska zajmują:

  - suche (Bs)					– <0,1% powierzchni

  - świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw)		– 82,6% powierzchni

  - wilgotne (BMw, LMw, Lw) 			– 13,0% powierzchni

  - bagienne i łęgowe (BMb, LMb, Ol, OlJ, Lł)	– 4,4% powierzchni.

System obszarów i obiektów prawnie chronionych

NATURA 2000

Na terenie gminy Stęszew znajdują się trzy obszary sieci Natura 2000.

Obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska" PLB300017, położony jest w północno-wschodniej części gminy i w granicach gminy zajmuje powierzchnię ok. 41,018 km2 (powierzchnia wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2313 z późn. zm.). W granicach tego obszaru występuje co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej kani czarnej i kani rudej, nieregularnie gnieździ się batalion. Gęś zbożowa zimuje w liczbie przekraczającej 1% populacji szlaku wędrówkowego, osiągając liczebność do 8000 osobników. Ostoja Rogalińska jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi rybitwy czarnej i dzięcioła średniego. Przyroda obszaru jest zagrożona ze względu na bliskość miasta Poznania i jego przemysłu, silną presję turystyczną i rekreacyjną, lokalizowanie elektrowni wiatrowych, penetracje siedlisk, zmianę stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód, zasypywanie starorzeczy, wycinanie lasów łęgowych. Problemem jest również zalesianie łąk, pastwisk oraz torfowisk i bagien, wyrąb drzew, a także usuwanie martwego drewna z lasu. Istotnym problemem jest również silnie rozwinięte w  granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego budownictwo, lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i niekomunalnych, miejsca zrzutów ścieków, hałas.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk) „Ostoja Wielkopolska" PLH300010, położony w północno-wschodniej części gminy, obszarowo pokrywający się w znacznej części z obszarem „Ostoja Rogalińska". Na terenie gminy Stęszew zajmuje powierzchnię ok. 41,312 km2 (wg RDOŚ Poznań) Jest to obszar o dużej różnorodności biologicznej. Występuje tu 19 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 20 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy, w tym szczególnie licznych bezkręgowców m.in. jelonek rogacz Lucanus cereus, kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, pływak szeroko brzegi Dytiscus latissimus. Bogata jest flora roślin naczyniowych, obejmująca 1100 gatunków, a także roślin niższych i grzybów (200 gatunków mchów, 150 gatunków porostów, 364 gatunki grzybów wyższych). Na terenie ostoi znajdują się stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Stwierdzono tu ponad 50 gatunków roślin prawnie chronionych oraz około 180 gatunków figurujących na regionalnej czerwonej liście roślin zagrożonych. Na podkreślenie zasługują bogate populacje Cladium mariscus i Trollius europaeus roślin zagrożonych w Wielkopolsce. Przyroda ostoi jest zagrożona ze względu na bliskość Poznania i jego przemysłu oraz eutrofizację wód. Głównym problemem jest nadmiernie rozwinięte w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego budownictwo rekreacyjne np. nad brzegami Jeziora Witobelskiego.

Proponowany obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Będlewo-Bieczyny" PLH300039, położony w południowo-wschodniej części gminy, zajmuje na terenie gminy Stęszew powierzchnię około 3,950 km2 (wg RDOŚ Poznań). Na obszarze tym stwierdzono 7 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które łącznie zajmują około 43,5% powierzchni ostoi. Większość płatów siedlisk jest dobrze lub bardzo dobrze wykształconych i zachowanych, w tym priorytetowe niżowe łęgi, jesionowo-olszowe. Do bardzo cennych zaliczyć należy także tutejsze łęgi wiązowo-jesionowe oraz grądy środkowoeuropejskie, które są jednymi z najlepiej zachowanych w Wielkopolsce. W ich płatach notowano liczne pomnikowe okazy drzew oraz szereg rzadkich i zagrożonych elementów flory. Do zagrożeń dla tego obszaru należy zamieranie jesionu powodujące prześwietlanie lasów łęgowych i w konsekwencji rozwój w runie gatunków ziołoroślowych. W miejscach z martwymi drzewostanami należy unikać zrębów całkowitych z użyciem ciężkiego sprzętu powodującego zniszczenia runa, a także stosowania jednogatunkowych nasadzeń, a zwłaszcza plantacji gatunków obcych geograficznie np. olszy szarej i niektórych topoli.

Wielkopolski Park Narodowy

Na terenie gminy Stęszew w części  północnej i północno-wschodniej gminy zlokalizowane są fragmenty Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) wraz z jego otuliną.

WPN utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1 957 r., a jego granice objęły powierzchnię 9 600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5 100 ha. W 1996 r. nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmienia jego powierzchnię na 7 584 ha oraz tworzy wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14 840 ha. Z Parku zostają wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa.

Ukształtowanie terenów Parku jest ściśle związane z działalnością lodowca, głównie w okresie 70 - 10 tysięcy lat temu (tzw. zlodowacenie bałtyckie). Wówczas to w wyniku licznych procesów geomorfologicznych wytworzyły się dzisiejsze formy krajobrazu. Największą powierzchnię zajmuje wysoczyzna morenowa zbudowana z glin, piasków i żwirów zwałowych, a jej najwyższe wzniesienie - Osowa Góra wynosi 132 m n.p.m. Obszar wysoczyzny rozcinają wyżłobione przez lodowiec bruzdy, tzw. rynny. W rynnach tych znajdują się liczne jeziora: Łódzko-Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie, Chomęcickie, Budzyńskie, Jarosławieckie, Kociołek, Skrzynka, Lipno, Wielkowiejskie i Trzcielińskie. Za najpiękniejsze uchodzi ozdobione dwoma wyspami Jezioro Góreckie. W południowej części Parku obszar wysoczyzny graniczy z Pradoliną Warszawsko-Berlińską, którą wyrzeźbiły niegdyś wody topniejącego lodowca (przebiega tędy Kanał Mosiński). W części wschodniej od wysoczyzny odcina się Przełomowa Dolina Warty.

Do innych form terenowych należą owalne w zarysie pagórki - kemy oraz przypominające nasypy kolejowe wzniesienia - ozy. Na terenie Parku znajduje się część najdłuższego w Polsce Ozu Bukowsko - Mosińskiego (37 km długości). Pamiątkę minionej epoki stanowią także głazy narzutowe. Największy z nich tzw. Głaz Leśników, został objęty ochroną jako pomnik przyrody.

Na terenie parku stwierdzono występowanie około 1100 gatunków roślin naczyniowych, 200 gatunków mszaków, 150 gatunków porostów, 350 gatunków glonów, 400 gatunków grzybów wyższych. Główny element flory stanowią gatunki eurosyberyjskie, m.in. sosna zwyczajna (jej udział w lasach wynosi 70%), a także liczne rośliny runa leśnego, jak np.: czworolist pospolity czy konwalia dwulistna, oraz gatunki środkowoeuropejskie, np.: dąb szypułkowy, grab pospolity, naparstnica zwyczajna, pięciornik biały. Z roślin północnych wymienić można zimoziół północny - relikt epoki lodowcowej. Wpływy łagodnego, wilgotnego klimatu Europy Zachodniej zaznacza się obecnością gatunków o charakterze atlantyckim: wiciokrzew pomorski, wąkrota zwyczajna, pięciornik płonny. Do roślin związanych z klimatem łagodnym należy również rzadkie drzewo - jarząb brekinia tzw. brzęk.

Ubogie gleby bielicowe porastają bory sosnowe i sosnowo-dębowe bory mieszane. Na bogatszych glebach brunatnych rosną m.in. kwaśne dąbrowy, lasy dębowo-grabowe (grądy), a na siedliskach cieplejszych świetliste dąbrowy. Wilgotne i żyzne czarne ziemie w pobliżu jezior i cieków wodnych zajmują łęgi wiązowo-jesionowe, a tereny zabagnione olsy z panującą olszą czarną oraz zarośla z krzewiastych wierzb i kruszyny. Prawie wszystkie jeziora parku należą do bogatych w składniki mineralne tzw. jezior eutroficznych. Występują w nich różnorodne zbiorowiska roślin wodnych i bagiennych. Odmienna roślinność występuje nad jedynym w parku dystroficznym (ubogim w składniki mineralne) jeziorem Skrzynka, gdzie skupiają się zbiorowiska torfowców, które gęstym kożuchem wkraczają na taflę jeziora powodując jego zarastanie.

Fauna parku charakteryzuje się bogactwem gatunków należących do rozmaitych grup systematycznych. Najbogatsza jest fauna bezkręgowców, wśród których najliczniej reprezentowane są owady liczące ponad 3 tysiące gatunków. Lasy obfitują w chrząszcze. Są wśród nich zarówno gatunki chronione (jelonek rogacz, kozioróg dębosz), jak i groźne szkodniki drzew leśnych (m.in. szkodniki sosny - cetyniec większy, cetyniec mniejszy, przypłaszczek granatek oraz drwalnik paskowany). Bogaty jest świat pajęczaków. Z bardziej interesujących gatunków stwierdzono występowanie tygrzyka paskowanego, największego w Polsce przedstawiciela rodziny krzyżykowatych oraz pająka topika - jedynego w kraju gatunku spędzającego całe życie pod wodą. W jeziorach występują liczne okonie, leszcze, liny, szczupaki oraz węgorze. Na obszarze parku występują wszystkie gatunki płazów spotykanych na terenach nizinnych Polski oraz 5 gatunków gadów: gniewosz, zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworodna. Ptaki w parku reprezentowane są przez ok. 190 gatunków lęgowców i przelotnych. Z rzadko spotykanych wymienić należy kraskę, zimorodka i dzięcioła czarnego. Z ptaków drapieżnych można zauważyć wśród lasów i łąk kanię czarną, w pobliżu pól myszołowa zwyczajnego, a przy bagnach błotniaka stawowego. Na obszarze parku występuje ponad 40 gatunków ssaków w tym m.in. ryjówki i liczne gatunki nietoperzy.

Na terenie WPN znajduje się 18 obszarów ochrony ścisłej, z czego 9 w granicach gminy Stęszew. Obszary ochrony ścisłej to obszary chronione tworzone na terenach parków narodowych, gdzie obowiązuje całkowite zaniechanie ingerencji człowieka w stan ekosystemów i składników przyrody. Obszary te spełniają taką samą rolę jak przyrodniczy rezerwat ścisły, który tworzy się poza obszarami parków narodowych.

Tab. 3.16. Wykaz obszarów ochrony ścisłej w Wielkopolskim Parku Narodowym znajdujących się na terenie gminy Stęszew

| Nazwa | Powierzchnia [ha] | Lokalizacja | Cel ochrony |
| --- | --- | --- | --- |
| Bagno Dębienko | 21,23 | na wschód od Stęszewa | lęgowisko ptactwa wodno-błotnego oraz zbiorowiska szuwaru trzcinowego wraz z pasem turzyc kępkowych |
| Suche Zbocza | 3,54 | na południe od drogi krajowej nr 5 – odcinek w pobliżu m. Dębienko | rzadki w Wielkopolsce zespół subkontynentalnego boru świeżego |
| Grabina im. Prof. A. Wodziczki | 5,79 | na południe od J. Góreckiego | najbardziej naturalny zespół leśny WPN |
| Jezioro Góreckie | 64,86 | J. Góreckie | krajobraz jeziora rynnowego wraz z florą i fauną związaną ze środowiskiem wodnym |
| Jezioro Skrzynka | 6,9 | J. Skrzynka | flora i fauna jedynego w Parku jeziora skąpożywnego (dystroficznego), znajdującego się w fazie zarastania |
| Pod Dziadem | 13,7 | na północny-wschód od J. Góreckiego | zespół kontynentalnego boru mieszanego |
| Sarnie Doły | 2,84 | Na południe od J. Góreckiego, ok. 1,5 km na zachód od Osowej Góry | trzy śródleśne oczka wodne (Czarny Dół, Gapiak, Żabiak) oraz dwa mszary torfowiskowe tzw. Sarni Dół I |
| Trzcielińskie Bagno | 38,14 | w dolinie rzeki Samicy, ok. 3 km na północny-zachód od Stęszewa | miejsce lęgowe wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego |
| Czapliniec | 4,01 | obszar J. Dymaczewskiego, ok. 2 km na północny-zachód od Starego Dymaczewa | gnieżdżąca się tu niegdyś czapla siwa, obecnie jedynie żerująca |

Źródło: www.wielkopolskipn.pl

Użytki ekologiczne

Na terenie gminy zlokalizowane są 2 użytki ekologiczne – oczka śródpolne, utworzone 11.03.2002 r. na podstawie uchwały nr XXVI/247.2001 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania niektórych śródpolnych „oczek wodnych" za użytki ekologiczne (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2002 r. nr 29, poz. 909):

  - w miejscowości Skrzynki (działka nr 138); zbiornik położony jest pomiędzy drogą Tomiczki — Skrzynki a lasem w Skrzynkach;

  - w miejscowości Dębienko (działka nr 124) – o pow. 0,101 ha; zbiornik położony jest w okolicy toru kolejowego i budynków firmy INTER GUMI w Dębienku.

Rys. 3.5. Obszary Natura 2000 i Wielkopolski Park Narodowy w granicach gminy Stęszew

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ (http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms)

Pomniki przyrody

Na terenie gminy znajduje się 21 pomników przyrody.

Tab. 3.17.  Wykaz pomników przyrody w gminie Stęszew

| Lp | Lokalizacja | Przedmiot ochrony | Opis obiektu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Górka Obręb Trzebaw Gmina Stęszew | Dąb szypułkowy | Rośnie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego na gruncie leśnym oddz.125, na zboczu jez. Góreckiego, Obwód Ochronny Górka. Zarządca: Wielkopolski Park Narodowy | Prez. Woj. Rady Narodowej w Poznaniu Decyzja 180 RL VI-5/725/65 z 30 listopada 1965r. |
| 2 | Łódź skrzyżowanie dróg: Mosina-Stęszew i Trzebaw- Będlewo Droga nr 306 | Lipa drobnolistna | Rośnie przy skrzyżowaniu dróg w zasadzie w pasie drogowym i w pobliżu gruntów ornych, zarządca: Dyrekcja Dróg Wojewódzkich | Prez. Woj. Rady Narodowej w Poznaniu Decyzja 271 nr RLop- 4101-882/68 z 26 sierpnia 1969r. |
| 3 | Strykowo | Dąb szypułkowy | Rośnie na terenie zabytkowego parku/ działka nr 47/25 | Prez. Woj. Rady Narodowej w Poznaniu Decyzja 297 Rlop-4101-918/72 z dnia19 sierpnia 1972r. |
| 4 | Stęszew, ul. Kórnicka 4 | Cis pospolity | Rośnie w ogrodzie przydomowym. Obecnie to działka nr 1474 w sąsiedztwie terenów zabudowanych | Wojewoda Poznański Decyzja RLSlś 7146-23/79 |
| 5 | Jeziorki | Lipa drobnolistna | Rośnie na terenie zabytkowego parku na części wyłączonej dla potrzeb miejscowego Szkoły Podstawowej/ obecnie to działka nr 36/1 Właściciel: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa | Wojewoda Poznański Decyzja RLSlś-7146-24/79 z dnia 31 grudnia 1979r. |
| 6 | Łódź | Jesion wyniosły | Rośnie przy drodze o bardzo małym natężeniu ruchu, w pobliżu kościoła w zasadzie na gruncie ornym, dz. Nr 158/7 grunt Parafii Katolickiej pw. Św. Jadwigi w Łodzi | Wojewoda Poznański Rozporządzenie 3/91 z 22 marca 1991r. |
| 7 | Strykowo | Dąb szypułkowy | Rośnie na terenie zabytkowego parku, obecnie to działka nr 47/25- naprzeciwko pałacu | Wojewoda Poznański Rozporządzenie 3/91 z 22 marca 1991r. |
| 8 | Wronczyn | Dąb szypułkowy – 3 szt. | Rosną na terenie zabytkowego parku, nr działki 179/3. Właściciel: Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Wronczynie | Wojewoda Poznański Dz. Urz. Województwa Poznańskiego z 1991 Nr 6, poz. 84 |
| 9 | Dębienko | Dąb szypułkowy | Rośnie w oddz. 167a Wielkopolskiego Parku Narodowego na skraju lasu graniczącym z gruntami ornymi. Zarządca: WPN. | Wojewoda Poznański |
| 10 | Górka | Dąb szypułkowy | Rośnie w oddz. 136c Wielkopolskiego Parku Narodowego na skraju drogi z Górki do Mosiny. Zarządca: WPN | Prez. Woj. Rady Narodowej w Poznaniu Decyzja RL VI-5/718/65 z dnia 30 listopada 1965r. |
| 11 | Modrze | Platan klonisty | Rośnie na terenie parku zabytkowego w Modrzu przed pałacem, obecnie na nr działki 666/24, obwód pierśnicy około 460 cm, wysokość ok. 30m Własność Skarbu Państwa, użytkownik AGROS-FARMY Sp. z o.o. | Rada Miejska Gminy Stęszew XXXI/204/97 z dnia 10.09.1997r. |
| 12 | Modrze | Lipa drobnolistna | Rośnie na terenie parku zabytkowego w Modrzu przed pałacem, obecnie na nr działki 666/24, obwód pierśnicy około 385 cm, wysokość ok. 30m Własność Skarbu Państwa, użytkownik AGROS-FARMY Sp. z o.o. | Rada Miejska Gminy Stęszew XXXI/204/97 z dnia 10.09.1997r |
| 13 | Stęszew | Sumak octowiec | Rośnie w pobliżu budynku biurowego Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Produkcji Prefabrykatów i Robót Instalacyjnych. Nr działki 1672 przy ulicy Trzebawskiej. Obwód pierśnicy 148 cm, wysokość około 8 m. | Rada Miejska Gminy Stęszew XXXI/204/97 z dnia 10.09.1997r |
| 14 | Stęszew | Żywotnik olbrzymi | Rośnie na terenie ogródka przydomowego budynku nr 16 przy ulicy Poznańskiej/ pałacyk/ działka nr 1260, obwód pierśnicy 98cm, wysokość około 14m, własność: Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu- Zakład Roszarnictwa w Stęszewie | Rada Miejska Gminy Stęszew XXXI/204/97 z dnia 10.09.1997r |
| 15 | Stęszew | Żywotnik olbrzymi | Rośnie w ogródku przydomowym budynku nr 16 przy ulicy Poznańskiej w Stęszewie, własność Skarbu Państw, zarządca Zakład Doświadczalny w Stęszewie, ul. Mosińska 8 | Rada Miejska Gminy Stęszew XXV/127/92 z dnia 15.12.1992r. |
| 16 | Tomice | Dąb szypułkowy | Rośnie w pobliżu zabudowań i ruin młyna przy drodze polnej do Żarnowca , działka nr 147, obwód pierśnicy drzewa 365 cm, wysokość ok. 20-25 | Rada Miejska Gminy Stęszew XXV/127/92 z dnia 15.12.1992r. |
| 17 | Zamysłowo | Dąb szypułkowy | Rośnie na granicy pól uprawnych pomiędzy wsiami Witobel i Zamysłowo | Rada Miejska Gminy Stęszew XXV/127/92 z dnia 15.12.1992r |
| 18 | Skrzynki | „oczko wodne”- użytek ekologiczny | Zbiornik ten położony jest pomiędzy drogą Tomiczki-Skrzynki i lasem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Właściciel: BEL-WAH Sp. z o.o. | Rada Miejska Gminy Stęszew XXV/127/92 z dnia 15.12.1992r |
| 19 | Dębienko | „oczko wodne”- użytek ekologiczny | Powierzchnia 0,101 ha , działka nr 124 położona w okolicy toru kolejowego | Rada Miejska Gminy Stęszew XXV/127/92 z dnia 15.12.1992r |
| 20 | Żarnowiec | Źródło wodne – użytek ekologiczny | Oddział 116b leśnictwo Otusz przy drodze na skraju lasu, zarządca: Nadleśnictwo Konstantynowo | Wojewoda Poznański Nr 7/942 z 12 grudnia 1994r. |
| 21 | Modrze | Dąb szypułkowy | Na terenie przydomowego ogródka w Modrzu, ul. Kościuszki 13, nr ewid. działki 425, obręb Modrze | Rada Miejska Gminy Stęszew XXVIII/269/2002 z dnia 24.04.2002r. |

Źródło: UM Gminy Stęszew

W chwili obecnej na terenie gminy nie funkcjonują obszary o statucie rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz stanowiska dokumentacyjnego.

Zasoby wodne i jakość wód

Wody podziemne

Na terenie gminy Stęszew występują wody 2 pięter wodonośnych:

  - czwartorzędowego jako źródła zaopatrzenia gminy w wodę

  - trzeciorzędowego aktualnie nieużytkowanego w gospodarce komunalnej do celów pitnych ze względu na zabarwienie wód mioceńskich na peryferiach północnych (Skrzynki), jak i południowych gminy (Srocko Małe).

Zasoby dyspozycyjne z utworów czwartorzędowych w granicach gminy Stęszew wynoszą 680 m3/h i to w całości z wielkopolskiej doliny kopalnej, ponieważ nie podjęto eksploatacji wód podziemnych z występującej na południowych peryferiach gminy pradoliny warszawsko– berlińskiej.

Wody użytkowe w utworach czwartorzędowych związane są z osadami rzecznymi interglacjału mazowieckiego – fM i fluwioglacjałami zlodowacenia środkowopolskiego – fgŚ. Tworzą je piaski o różnym uziarnieniu wypełniające wielkopolską dolinę kopalną (WDK). Dolną jej granicę stanowi powierzchnia erozyjna bardzo słabo przepuszczalna – iły i muły trzeciorzędowe lub gliny morenowe i muły zalegające na tych iłach. Powierzchnię górną (stropową) doliny kopalnej tworzą gliny morenowe rzadziej iły zastoiskowe lub piaski zalegające w nadkładzie jako osady słaboprzepuszczalne. Utworami wodonośnymi zbiornika  WDK są głównie piaski drobne i średnie, rzadziej pylaste i przewarstwienia piaszczysto- żwirowe.

Gmina Stęszew leży w obrębie dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych:

  - GZWP nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska – wiek utworów: utwory czwartorzędu w dolinach kopalnych, szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 480 tys. m3/dobę, średnia głębokość: ujęć 60 m;

  - GZWP nr 150 Pradolina Warszawa-Berlin (Koło-Odra) – wiek utworów: utwory czwartorzędu w pradolinach, szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 456 tys. m3/dobę, średnia głębokość ujęć: 25-30 m.

Rys. 3.6. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na terenie gminy Stęszew

Źródło: opracowanie własne

Jakość wód podziemnych

Badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 155a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 25 poz.150 z późn. zm.). Państwowa Służba Hydrogeologiczna wykonuje badania i ocenia stan wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych. W uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wykonuje, w uzgodnieniu z państwową służbą hydrogeologiczną, uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych, a wyniki tych badań przekazuje, za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, państwowej służbie hydrogeologicznej. Od roku 2007 na obszarze województwa wielkopolskiego badania chemizmu wód podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego prowadzone są przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

Na terenie gminy Stęszew nie ma zlokalizowanych punktów pomiarowo-kontrolnych jakości wód podziemnych w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Na terenie gminy Stęszew znajdują się następujące obiekty mające potencjalny wpływ na jakość wód podziemnych:

  - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Srocko Małe (powierzchnia – 5,5 ha),

  - „dzikie” składowiska odpadów zlokalizowane głównie przy poboczach dróg,

  - 3 stacje paliw w Stęszewie.

Wody powierzchniowe

Obszar gminy leży w zlewni rzeki Warty. Główną rzeką gminy jest Samica Stęszewska, która jest lewobrzeżnym dopływem Kanału Mosińskiego. Samica uchodzi do tego kanału ok. 3 km powyżej Mosiny, poza terenem gminy Stęszew. Źródła rzeki znajdują się w okolicy Ceradza Kościelnego (gm. Duszniki). Całkowita długość rzeki wynosi 37,8 km. Na terenie gminy Stęszew Samica Stęszewska prowadzi swoje wody z kierunku NW na SE przepływając przez jeziora Tomickie, Witobelskie oraz Łódzko-Dymaczewskie. Ponadto sieć rzeczną na terenie gminy tworzą: rzeka Trzebawka (dopływ Samicy Stęszewskiej), Żydowski Rów – lewobrzeżny dopływ Kanału Mosińskiego, Rów Kąkolewski – prawy dopływ Mogilnicy, Dopływ spod Tomiczek – prawy dopływ Mogilnicy Wschodniej, Dopływ spod Dobieżyna – uchodzący do J. Strykowskiego.

Teren gminy Stęszew charakteryzuje się dużą jeziornością - ponad 4 % powierzchni gminy zajmują wody 7 jezior, których średnia powierzchnia wynosi ponad 100 ha.

Jeziora rynnowe wypełniają największe zagłębienia morfologiczne w rynnach glacjalnych gminy Stęszew. Większość z nich położonych jest w jednej rynnie glacjalnej na kierunku NW–SE, tylko J. Strykowskie ma kierunek N–S wypełniając inną rynnę, ale będąc za to największym jeziorem gminy (ponad 43 % powierzchni ogólnej jezior gminy).

Tab. 3.18. Ogólna charakterystyka jezior gminy Stęszew

| Jezioro | Położenie [m npm] | Powierzchnia [ha] | Głębokość maksymalna [m] | Długość [m] | Szerokość [m] | Długość linii brzegowej [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łódzko – Dymaczewskie | 64,7 | 119,63 | 12 | 3105 | 510 | 8050 |
| Witobelskie | 64,8 | 100,3 | 3,7 | 2320 | 570 | 5350 |
| Góreckie | 66,3 | 104,12 | 17,3 | 2550 | 505 | 8100 |
| Wielkowiejskie | 70,9 | 13,3 | 2,8 | 1000 | 130 |  |
| Strykowskie | 73 | 305,3 | > 5,0 | 8500 | 360 |  |
| Dębno | 70 | 23,2 | ok. 2,0 | 1200 | 190 |  |
| Tomickie | 67 | 39,3 | 3 | 1600 | 250 |  |

Źródło: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew”, 2004

Rys. 3.7. Wody powierzchniowe na terenie gminy Stęszew

Źródło: opracowanie własne

Jakość wód powierzchniowych

Badania i oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 155a ust. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje badania wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych. W 2008 i 2009 r. monitoring jakości wód powierzchniowych na terenie Wielkopolski prowadzony był zgodnie z wojewódzkim programem monitoringu środowiska ustalonym na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009”. Odpowiedzialnym za wykonanie planowanych badań i przeprowadzenie ocen był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast monitoring środowiska w skali kraju koordynował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Od 2007 roku ocena jakości wód prowadzona jest dla jednolitych części wód (JCW).  Ocenę jakości wód powierzchniowych przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) określając dla poszczególnych punktów pomiarowych oraz JCW, na podstawie wskaźników biologicznych i wspierających je wskaźników fizykochemicznych stan ekologiczny, a w przypadku wód wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne − potencjał ekologiczny. Badania realizowane w sieci diagnostycznej określiły również stan chemiczny wód.

Na terenie gminy Stęszew nie ma zlokalizowanych punktów pomiarowo-kontrolnych państwowego monitoringu środowiska dla oceny stanu rzek. Punktem pomiarowym charakteryzującym jakość wód rzek przepływających w gminie jest ppk Samica Stęszewska – Krosinko. W ramach monitoringu diagnostycznego Samicę Stęszewską badano w 2008 roku w miejscowości Krosinko (gmina Mosina) — na zamknięciu jednolitej części wód.

Tab. 3.19. Ocena stanu rzeki Samica Stęszewska w ppk Samica Stęszewska – Krosinko - 2008 r.

| Nazwa punktu | Klasa elementów fizyczno-chemicznych | Klasa elementów biologicznych | Stan ekologiczny w ppk | Stan chemiczny w ppk | Stan ekologiczny w jednolitej części wód | Stan chemiczny w jednolitej części wód | Ocena stanu wód w jednolitej części wód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samica Stęszewska - Krosinko | II | IV | słaby | nieosiagajacy dobrego | słaby | nieosiagajacy dobrego | zły |

Źródło: WIOŚ Poznań

Istotny wpływ na wynik oceny stanu i potencjału ekologicznego ma, poza zanieczyszczeniem, regulowanie rzek oraz oczyszczanie ich koryt. Wszelkie tego typu zabiegi zmniejszają ilość siedlisk i zróżnicowanie biologiczne zasiedlających je organizmów.

Poważnym czynnikiem obniżającym jakość wód są ścieki komunalne odprowadzane siecią kanalizacyjną przez jednostki będące w gestii przedsiębiorstw i zakładów wodno-kanalizacyjnych. Na jakość wód powierzchniowych wpływają również zanieczyszczenia wypłukiwane z atmosfery (wody opadowe) i ze środowiska gruntowego (spływy obszarowe). Źródło zanieczyszczeń wód stanowią również nieszczelne zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba oraz niezgodne z prawem odprowadzanie ich zawartości. W ostatnich latach osiągnięto znaczący postęp w ograniczaniu ładunków zanieczyszczeń oraz zmniejszeniu ogólnej ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych ze źródeł punktowych.

Ocenę jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych w województwie wielkopolskim w ppk badanych w 2008 roku przez WIOŚ w Poznaniu, wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455).

Tab. 3.20. Ocena pod kątem przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych rzeki Samica Stęszewska w ppk Samica Stęszewska – Krosinko - 2008 r.

| Lp. | Wskaźnik Jakości | Jednostka | Liczba prób | Wynik przydatności wód dla życia ryb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura wody | °C | 12 | Karpiowate |
| 2 | Zawiesiny ogólne | mg/l | 11 | Łososiowate |
| 3 | Odczyn | pH | 12 | Łososiowate |
| 4 | Tlen rozpuszczony | mg O2/l | 12 | nie odpowiada normie |
| 5 | BZT5 | mg O2/l | 12 | Karpiowate |
| 6 | Azot amonowy | mg NNH4/l | 12 | nie odpowiada normie |
| 7 | Niejonowy amoniak | mg NH3/l | 11 | nie odpowiada normie |
| 8 | Azotyny | mg NO2/l | 12 | nie odpowiada normie |
| 9 | Fosfor ogólny | mg P/l | 12 | nie odpowiada normie |
| 10 | Cynk ogólny | mg Zn/l | 11 | Karpiowate |
| 11 | Miedź | mg Cu/l | 11 | nie odpowiada normie |

Źródło: WIOŚ Poznań

Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 57 z dn.16 kwietnia 2008 r.) wody rzeki Samicy Stęszewskiej na odcinku od źródeł do Jeziora Niepruszewskiego wraz z Jeziorem Niepruszewskim uznano za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093). Dla tych wód określa się obszary szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć. Na terenie gminy Stęszew nie ma zlokalizowanych OSN, natomiast prowadzony jest monitoring ww. wód w ppk Samica Stęszewska – Skrzynki.

W 2008 i 2009 roku na obszarach OSN, w ramach monitoringu operacyjnego prowadzono łącznie w 22 punktach pomiarowych badania wód powierzchniowych płynących oraz w 21 punktach badania wód podziemnych. Otrzymane wyniki badań (patrz poniższe tabele) odniesiono do norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093).

Tab. 3.21. Ocena eutrofizacji rzeki Samicy Stęszewskiej w ppk Samica Stęszewska-Skrzynki - 2008 i 2009 r.

| Lp. | Wskaźnik Jakości | Jednostka | Liczba prób | Wartość średnioroczna | Eutrofizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| 1 | Azotany | mg NO3/l | 11 | 12 | 6,41 | 7,910 | NIE | NIE |
| 2 | Azot azotanowy | mg NNO3/l | 11 | 12 | 1,45 | 1,786 | NIE | NIE |
| 3 | Azot ogólny | mg N/l | 11 | 12 | 4,27 | 3,975 | NIE | NIE |
| 4 | Fosfor ogólny | mg P/l | 11 | 12 | 0,14 | 0,14 | NIE | NIE |
| 5 | Chlorofil "a" | μg/l | 11 | 12 | 26,14 | 11,817 | TAK | NIE |

Źródło: WIOŚ Poznań

Tab. 3.22. Ocena wrażliwości wód rzeki Samicy Stęszewskiej na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego w ppk Samica Stęszewska-Skrzynki - 2009 r.

| Rok | Wskaźnik jakości | Jednostka | Liczba prób | Wartość średnioroczna | Wynik oceny wrażliwości wód na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Azotany | mg NO3/l | 12 | 6,41 | < 40 mg NO3/l - wody niewrażliwe na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego |
| 2009 | Azotany | mg NO3/l | 12 | 7,91 | < 40 mg NO3/l - wody niewrażliwe na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego |

Źródło: WIOŚ Poznań

W latach 2008-2009 jeziora z terenu gminy Stęszew nie były badane w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Zagrożenie powodziowe i ochrona przeciwpowodziowa

Na terenie gminy Stęszew nie zostały wyznaczone obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Według informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Przeźmierowie na terenie gminy Stęszew występują wały Jeziora Strykowskiego:

  - długość wałów – 3.770 mb,

  - klasa IV,

  - stan techniczny dobry, niezagrażający bezpieczeństwu.

Gospodarka wodno-ściekowa

Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie gminy w wodę następuje z 8 wodociągów komunalnych: Trzebaw, Sapowice, Zamysłowo, Witobel, Będlewo, Wronczyn, Jeziorki, Stęszew.

Tab. 3.23. Ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Stęszew

| Lp. | Nazwa ujęcia | Lokalizacja | Wydajność [m3] | Obsługiwane miejscowości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzebaw | Trzebaw | 32 923 | Trzebaw |
| 2 | Sapowice | Sapowice | 113 900 | Sapowice, Strykowo, Smętówko, Rybojedzko |
| 3 | Zamysłowo | Zamysłowo | 13 770 | Srocko Małe, Twardowo, Strykówko, Antoninek |
| 4 | Witobel | Witobel | 450 980 | Stęszew, Dębno, Dębienko. Wielkawieś, Krąplewo, Witobel, Zamysłowo |
| 5 | Będlewo | Będlewo | 90 376 | Będlewo, Łódź, Górka |
| 6 | Wronczyn | Wronczyn | 21 292 | Wronczyn, Zaparcin, Modrze |
| 7 | Jeziorki | Jeziorki | 97 950 | Jeziorki, Skrzynki, Tomice, Piekary, Tomiczki, Mirosławki, Słupia |
| 8 | Stęszew | ul. Piotra Skargi | 103 050 | Stęszew |

Źródło: UM Gminy Stęszew

Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi łącznie 130 km, a ilość przyłączy to 4 180 sztuk. Stopień zwodociągowania gminy jest wysoki i wynosi 95% wszystkich mieszkańców gminy (dane UM Gminy Stęszew).

Tab. 3.24. Liczba przyłączy wodociągowych w poszczególnych miejscowościach gminy Stęszew

| Zwodociągowanie miejscowości | Liczba przyłączy |
| --- | --- |
| Modrze | 152 |
| Smętówko | 8 |
| Trzebaw | 112 |
| Sapowice | 261 |
| Strykowo | 397 |
| Twardowo | 19 |
| Witobel | 190 |
| Dębienko | 164 |
| Krąplewo | 66 |
| Dębno | 171 |
| Drogosławiec | 1 |
| Zamysłowo | 99 |
| Wielkawieś | 39 |
| Stęszew | 1 532 |
| Łódź | 80 |
| Będlewo | 104 |
| Górka | 4 |
| Wronczyn | 89 |
| Zaparcin | 18 |
| Słupia | 124 |
| Skrzynki | 130 |
| Tomice | 26 |
| Tomiczki | 32 |
| Mirosławki | 31 |
| Rybojedzko | 191 |
| Piekary | 26 |
| Jeziorki | 58 |
| Drożdżyce | 38 |
| Srocko Małe | 13 |
| Antoninek | 5 |
| Razem w całej gminie: | 4 180 |

Źródło: UM Gminy Stęszew

Średnie zużycie wody w gminie (dane UM Gminy Stęszew) wynosi:

96 dm3/mieszkańca/dobę;

średnie dobowe zużycie wody:

  - do celów komunalnych 1 402 m3/dobę

  - do celów przemysłowych 438 m3/dobę.

Według informacji z Wojewódzkiego Banku Danych Zanieczyszczeń prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, pobór wody podziemnej w gminie Stęszew przez jednostki posiadające pozwolenie na pobór wody, w roku 2009 wyniósł łącznie 27 543,71 m3, w tym na cele zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe 25 878,74 m3.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stęszew wynosi 63 km (dane UM Gminy Stęszew). Tylko część z miejscowości gminy jest wyposażonych w kanalizację sanitarną. Tylko ok. 50% ludności gminy korzysta z kanalizacji sanitarnej. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w gminie wynosi 2 106.

Tab. 3.25. Liczba przyłączy kanalizacyjnych w gminie Stęszew

| Skanalizowane miejscowości | Liczba przyłączy |
| --- | --- |
| Stęszew | 1 129 |
| Dębno | 142 |
| Dębienko | 145 |
| Krąplewo | 45 |
| Zamysłowo | 70 |
| Witobel | 152 |
| Strykowo | 311 |
| Sapowice | 10 |
| Modrze | 102 |
| Razem w całej gminie: | 2 106 |

Źródło: UM Gminy Stęszew

Na terenie gminy funkcjonują dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków komunalnych w miejscowościach: Witobel i Strykowo, których administratorem jest  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie. Charakterystykę oczyszczalni przedstawia poniższa tabela.

Tab. 3.26. Oczyszczalnie ścieków komunalnych  w gminie Stęszew

| Nazwa | Obsługiwane miejscowości | Odbiornik ścieków | Przepustowość [m3/d] | Ilość odbieranych ścieków [m3/d] | Obciążenie [RLM] | Ilość ścieków wytworzonych w ostatnim roku [m3] | Ilość osadów wytworzonych w ostatnim roku [tsm] | Stopień redukcji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Witobel | Stęszew, Dębienko, Krąplewo, Dębno, Witobel, Zamysłowo | Kanał Mosiński | 1 700 | 778 | 13 300 | 284 tys. | 175 | BZT5 | 95,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ChZT-Cr | 82,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zawiesiny | 96,6 |
| Strykowo | Strykowo, Modrze, Sapowice | Kanał Moderski | 400 | 180 | 2 660 | 66 tys. | 24 | BZT5 | 98,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ChZT-Cr | 95,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zawiesiny | 99,0 |

Źródło: UM Gminy Stęszew

Pozostałe jednostki osadnicze na terenie gminy nie są wyposażone w systemy kanalizacji sanitarnej, a ścieki bytowo-gospodarcze z budynków indywidualnych odprowadzane są głównie do zbiorników bezodpływowych (szamb). Ścieki są wywożone przez samochody asenizacyjne do „punktów zlewnych” ścieków sanitarnych na oczyszczalniach ścieków.

Według informacji z Wojewódzkiego Banku Danych Zanieczyszczeń prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, podmioty z terenu gminy wytworzyły w 2009 r. łącznie 14 885,39 m3 ścieków, w tym ścieków komunalnych 13 758,92 m3.

Jakość powietrza

#### Emisja przemysłowa

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanego przemysłu ciężkiego i większych przemysłowych źródeł zanieczyszczenia powietrza. Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń powietrza są zakłady produkcyjne działające na terenie gminy. Na jakość powietrza w gminie Stęszew pewien wpływ mogą mieć emisje napływające z terenów sąsiednich (miasto Poznań).

Według danych Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu całkowity ładunek emisji pyłów i gazów w gminie Stęszew w 2009 r. wyniósł 81,27 Mg, w tym suma gazów 78,15 Mg, suma pyłów 3,12 Mg. Wg danych WBZŚ największe ładunki zanieczyszczeń wyemitowały następujące podmioty: Galwanizernia w Zamysłowie (41,2 Mg), ECOR PRODUCT  Sp. z o.o. ze Stęszewa (22,03 Mg), P.P.U.H. "PLANDEX" ze Stęszewa (10,4 Mg).

#### Emisja niska

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie Stęszew jest emisja toksycznych substancji z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z sezonu grzewczego. Spala się w nich różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które są źródłem emisji dioksyn, gdyż proces spalania jest niepełny i zachodzi w stosunkowo niskich temperaturach. Zanieczyszczenia z tego rodzaju źródła zawierają znaczne ilości popiołu (ok. 20%), siarki (1-2%) oraz azotu (1%).

Potencjalne źródło zanieczyszczeń stanowią również obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjne wyposażone w kotłownie węglowe.

#### Zaopatrzenie w gaz i ciepło

Zaopatrzenie gminy w ciepło rozwiązane jest poprzez sieć gazową, lokalne kotłownie dla potrzeb budynków użyteczności publicznej i usługowej oraz kotłownie i paleniska indywidualne w budynkach jednorodzinnych, gdzie źródłami ciepła są głównie węgiel kamienny lub miał.

Gmina Stęszew jest wyposażona w sieć gazową, która oplata całą gminę. Umożliwia to korzystanie z paliwa gazowego praktycznie w każdej miejscowości. Z sieci gazowej korzysta prawie 50% mieszkańców.

Tab. 3.27. Sieć gazowa w gminie Stęszew w 2008 r.

| Długość czynnej sieci [km] | Czynne przyłącza do budynków [szt.] | Odbiorcy gazu – gospodarstwa domowe [szt.] | Ludność korzystająca z sieci gazowej | Zużycie gazu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | przesyłowej | rozdzielczej |  | ogółem | ogrzewający mieszkania gazem | [osoba] | [%] | ogółem [tys.m3] | na ogrzewanie mieszkań [tys.m3] | na 1 mieszkańca gminy [m3] | na 1 mieszkańca korzystającego z sieci [m3] |
| 155 | 14, 7 | 140, 3 | 2495 | 2 320 | 892 | 6 366 | 44,6 | 2694,1 | 2057,8 | 137,4 | 998,2 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Emisja komunikacyjna

Źródłem tego rodzaju emisji są drogi o dużym natężeniu ruchu kołowego. Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. Istotne jest również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg. Emisja komunikacyjna stanowi szczególne zagrożenie dla terenów przyległych, głównie ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe.

Na terenie gminy Stęszew największe zagrożenie ze strony komunikacji stanowią odcinki dróg krajowych (nr 5 i 32) i wojewódzkich (306 i 431) przebiegających przez teren gminy.

Stan odcinków dróg krajowych przebiegających przez gminę jest następujący (dane GDDKiA, 2010 r.):

  - droga nr 5 – dobry – 5,68 km (38,8%), niezadowalający – 8,98 km (61,2%) , zły – 0 km (0%);

  - droga nr 32 – dobry – 0 km (0%), niezadowalający – 5,31 km (55,9%) , zły – 4,19 km (44,1%).

W 2005 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przeprowadziły pomiary natężenia ruchu. Wyniki tych pomiarów zawiera poniższa tabela. Następne pomiary natężenia ruchu przeprowadzone zostaną w 2010 r., a ich wyniki zostaną opublikowane w 2011 r.

Tab. 3.28. Natężenie ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich z terenu gminy Stęszew – 2005 r.

| Nr drogi | Odcinek drogi | Pojazdy samochod. ogółem | Struktura ruchu pojazdów samochodowych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pikietaż | długość (km) | nazwa |  | Motocykle | Samochody osobowe, mikrobusy | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Ciągniki rolnicze |
|  |  |  |  |  |  |  |  | bez przyczepy | z przyczepą |  |  |
| 5 | 199,0–208,5 | 9,5 | Komorniki - Stęszew | 16 653 | 17 | 11224 | 1915 | 1232 | 2115 | 133 | 17 |
| 5 | 208,5–213,9 | 5,4 | Stęszew - Będlewo | 13 573 | 13 | 9653 | 1396 | 764 | 1629 | 92 | 26 |
| 5 | 213,9–219,7 | 5,8 | Będlewo - Gołuchów | 13 393 | 27 | 9147 | 1701 | 763 | 1621 | 94 | 40 |
| 32 | 146,1–155,6 | 9,5 | Granowo - Stęszew | 5 642 | 6 | 4180 | 463 | 220 | 683 | 62 | 28 |
| 306 | 32,5–35,7 | 3,2 | Buk - Tomice | 2 546 | 5 | 1776 | 300 | 165 | 280 | 5 | 15 |
| 306 | 35,7–43,7 | 8,0 | Tomice - Stęszew | 3 588 | 22 | 2756 | 355 | 172 | 255 | 14 | 14 |
| 306 | 43,7–51,3 | 7,6 | Stęszew - Dymaczewo Nowe | 3 083 | 15 | 2541 | 281 | 126 | 99 | 3 | 18 |
| 431 | 0,0–8,1 | 8,1 | Granowo - dr. krajowa nr 5 | 1 674 | 10 | 1223 | 142 | 112 | 139 | 13 | 35 |
| 431 | 8,1–13,0 | 4,9 | dr. krajowa nr 5 - Dymaczewo Nowe | 211 | 6 | 1626 | 192 | 133 | 131 | 6 | 17 |
| 431 | 13,0–18,8 | 5,8 | Dymaczewo Nowe - Mosina | 5 438 | 33 | 4307 | 620 | 228 | 223 | 16 | 11 |

Źródło: Generalny pomiar ruchu w 2005 r., GDDKiA;  Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 r., WZDW Poznań

Ocena jakości powietrza

Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Co roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach, w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008, Nr 47, Poz. 281). Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, Poz. 150) strefę stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy oraz obszar jednego lub więcej powiatów niewchodzący w skład aglomeracji. Zakres oceny rocznej wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów imisyjnych dla poszczególnych zanieczyszczeń jest analizą wielkości stężeń za 2009 r.

Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia, które obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, benzen C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, ozon O3, tlenek węgla CO. Zakres oceny za rok 2009 jest poszerzony o arsen, nikiel, kadm i benzo(a)piren, czyli zanieczyszczenia objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

Natomiast w ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględniono: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, ozon O3 określony współczynnikiem AOT40. Przekroczenie poziomów oceniane było na podstawie wielkości stężeń zanieczyszczeń z okresu roku 2009. Poziom dopuszczalny, docelowy, celu długoterminowego uznawany był za przekroczony, jeżeli chociaż w jednym punkcie strefy wystąpiło niedotrzymanie ww. norm.

W rocznej ocenie jakości powietrza strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia normy) zaliczono do klasy C, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia programów ochrony powietrza (POP). W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

klasa A – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,

klasa B – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

klasa C – gdy stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych.

Gmina Stęszew została zakwalifikowana do strefy poznańsko-szamotulskiej o kodzie: PL.30.14.z.03 dla SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, PM10, As(PM10), Cd(PM), Ni(PM10), Pb(PM10), B(a)P (PM10). W skład strefy wchodzą powiaty: szamotulski, obornicki i poznański. W przypadku oceny jakości powietrza ozonu gminę przypisano do strefy wielkopolskiej o kodzie: PL.30.00.b.34 obejmującej całe województwo wielkopolskie z wyłączeniem aglomeracji poznańskiej. Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach, a następnie − klasyfikacji stref. Prowadzona ocena ma na celu monitorowanie zmian jakości powietrza i powinna skutkować podjęciem działań powodujących zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń w powietrzu przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na terenie kraju w określonym terminie; stwierdzane stężenia nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po tym terminie.

Wyniki klasyfikacji w oparciu o kryteria określone dla ochrony zdrowia

W rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2009 dla strefy poznańsko-szamotulskiej nie stwierdzono przekroczeń dla: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i benzo(a)piranu i w związku z czym strefę zaliczono do klasy A.

Na terenie strefy wielkopolskiej stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych ozonu i zakwalifikowano ją do klasy C.

Tab. 3.29. Wynikowe klasy uzyskane w ocenie rocznej w 2009 r. z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO₂ | NO₂ | PM10 | Pb | Ar, Cd, Ni, B(a)P | C₆H₆ | CO | O₃ |  |
| poznańsko-szamotulska | PL.30.09.z.03 | A | A | A | A | A | A | A |  | A |
| wielkopolska |  |  |  |  |  |  |  |  | C | C |

Źródło: WIOŚ Poznań

Wyniki klasyfikacji w oparciu o kryteria określone dla ochrony roślin

W wyniku oceny przeprowadzonej za rok 2009 dla ozonu, strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin przypisano klasę C, co oznacza, że na terenie strefy został przekroczony poziom docelowy i poziom celu długoterminowego dla rozpatrywanej substancji.

Wszystkie strefy oceniane pod kątem dwutlenku siarki i tlenków azotu zaliczono do klasy A.

Tab. 3.30. Wynikowe klasy uzyskane w ocenie rocznej w 2009 r.  z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO₂ | NOX | O₃ |  |
| poznańsko-szamotulska | PL.30.09.z.03 | A | A |  | A |
| wielkopolska |  |  |  | C | C |

Źródło: WIOŚ Poznań

Według informacji WIOŚ w Poznaniu z dn. 26.10.2010 r., stan jakości powietrza (wartości średnioroczne) dla terenu gminy Stęszew przedstawia się  następująco:

- pył zwieszony PM10	– 24 µg/m3

- dwutlenek siarki	– 6,0 µg/m3

- dwutlenek azotu	–  16 µg/m3

- benzen		– 0,5 µg/m3

- ołów			– 0,05 µg/m3.

Hałas

Hałasem, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Występujący w środowisku naturalnym hałas spowodowany ludzką działalnością można podzielić na: hałas komunikacyjny i hałas przemysłowy (instalacyjny).

Hałas komunikacyjny

Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Ten typ hałasu stanowi w gminie największą uciążliwość dla środowiska i ludności, w szczególności tej, zamieszkałej wzdłuż głównych dróg.

Hałas komunikacyjny ma dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska. Poziomy dźwięków, których źródłem są środki komunikacji drogowej i kolejowej, wynoszą od 75 do 95 dB. W podziale na poszczególne rodzaje pojazdów przedstawiają się następująco:

pojazdy jednośladowe 79–87 dB,

samochody ciężarowe 83–93 dB,

autobusy i ciągniki 85–92 dB,

samochody osobowe 75–84 dB,

maszyny drogowe i budowlane 75–85 dB,

wozy oczyszczania miasta 77–95 dB.

Najbardziej uciążliwymi pod względem akustycznym szlakami komunikacyjnymi na terenie gminy są odcinki dróg krajowych nr 5 i 32 oraz dróg wojewódzkich nr 306 i 431.

Dla odcinka drogi krajowej nr 5 zlokalizowanego częściowo w granicach gminy Stęszew na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej w 2006 r. dokonała pomiarów poziomu hałasu i sporządziła mapę akustyczną dla tego odcinka. Analizą objęty został pas terenu o szerokości 2 x 1000 m (oraz teren pasa drogowego o średniej szerokości ok. 30 m), położony po obu stronach odcinka Komorniki-Stęszew od km 198+967 do km 208+453, o długości 9,486 km, powierzchnia obszaru analizy - 18,799 km2. Początek odcinka stanowi skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 w miejscowości Szreniawa (gm. Komorniki), a kończy się w Stęszewie w miejscu przecięcia drogi krajowej nr 5 (ul. Henryka Dąbrowskiego) z droga krajową nr 32 (ul. Grodziska).

Tabelaryczne zestawienia wyników analiz  parametrów klimatu akustycznego ocenianych wskaźnikiem LDWN oraz wskaźnikiem LN w otoczeniu analizowanego odcinka drogi nr 5 przedstawione zostały poniżej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 112a ustawy Prawo ochrony środowiska:

LDWN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

LN – oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 600).

Tab. 3.31. Zestawienie powierzchni obszarów eksponowanych na hałas oceniany wskaźnikiem 
LDWN i LN dla odcinka drogi krajowej nr 5

| LDWN | LN |
| --- | --- |
| Przedziały poziomów hałasu | Powierzchnia [km2] | Przedziały poziomów hałasu | Powierzchnia [km2] |
| >75 dB | 0,249 | >70 dB | 0,129 |
| 70-75 dB | 0,348 | 65-70 dB | 0,242 |
| 65-70 dB | 0,644 | 60-65 dB | 0,485 |
| 60-65 dB | 1,118 | 55-60 dB | 0,859 |
| 55-60 dB | 2,361 | 50-55 dB | 1,701 |
| <50 dB | 14,063 | <50 dB | 15,368 |

Źródło: GDDKiA, 2006 r.

Na podstawie wyników pomiarów opracowano mapy wrażliwości akustycznej obszarów przedstawiające rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu (określonych wskaźnikiem LDWN i LN) w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji oraz mapy przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku LDWN i LN prezentujące stopień przekroczenia określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku.

Rys. 3.8. Mapa wrażliwości akustycznej LDWN dla odcinka drogi krajowej nr 5

Źródło: GDDKiA, 2006 r.

Rys. 3.9. Mapa wrażliwości akustycznej LN dla odcinka drogi krajowej nr 5

Źródło: GDDKiA, 2006 r.

Rys. 3.10. Mapa przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku LDWN dla odcinka drogi krajowej nr 5

Źródło: GDDKiA, 2006 r.

Rys. 3.11. Mapa przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku LN dla odcinka drogi krajowej nr 5

Źródło: GDDKiA, 2006 r.

Obecnie prowadzone są badania hałasu przy drogach krajowych w ramach ogólnokrajowego programu „Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010". W trakcie tego kompleksowego programu badawczego wykonane zostaną m.in. pomiary hałasu w dwóch sesjach: wiosennej i jesiennej, które wykorzystane będą m.in. do sporządzenia map akustycznych dla sieci dróg krajowych. Opracowania wyników badań dostępne będą w 2011 r.

Na terenie gminy Stęszew w ramach państwowego monitoringu środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu przeprowadził badania hałasu komunikacyjnego w 2007 r. Pomiary dotyczyły drogi krajowej nr 32 w m. Strykowo

Tab. 3.32.  Wyniki pomiarów hałasu drogowego na terenie gminy Stęszew – 2007 r.

| Punkt pomiarowy | Pora doby | Poziom dopuszczalny | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq [dB] | % pojazdów ciężkich |
| Strykowo, gimnazjum – dr. krajowa nr 32 | dzień | 60 | 65,1 | 20,2 |
|  | noc | 50 | - |  |
| Strykowo, ul. Bukowska, szkoła podstawowa – dr. krajowa nr 32 | dzień | 60 | 68,3 | 20,5 |
|  | noc | 50 | - |  |

Źródło: WIOŚ Poznań

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dn. 31 grudnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1 z dn. 22 stycznia 2008 r.) część terenu gminy została objęta granicami obszaru ograniczonego użytkowania lotniska wojskowego w Poznaniu — Krzesinach. Tereny te (tzn. północna część obrębu Trzebaw i obrębu miasta Stęszew oraz południowa część obrębu Dębienko i obrębu Krąplewo) są zlokalizowane w III strefie obszaru ograniczonego użytkowania. W strefie tej nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące przeznaczenia terenu, natomiast zapewnienie właściwych warunków akustycznych wewnątrz pomieszczeń podlegających ochronie akustycznej wymaga odpowiedniego doboru stosowanych konstrukcji i materiałów.

Rys. 3.12. Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań – Krzesiny na terenie gminy Stęszew

Źródło: Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1 z dn. 22 stycznia 2008 r.

Hałas przemysłowy (instalacyjny)

Hałas instalacyjny obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak i instalacje oraz wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do hałasów instalacyjnych zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne itp.), a także - urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych.

Na terenie gminy Stęszew nie ma zlokalizowanych zakładów przemysłu ciężkiego - funkcjonują przedsiębiorstwa produkcyjne, warsztaty oraz podmioty gospodarcze oferujące usługi o charakterze komercyjnym, w tym jednostki handlu detalicznego, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne.

Pola elektromagnetyczne

Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego negatywny wpływ na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne, niektóre urządzenia przemysłowe.

Stacje i linie elektroenergetyczne mogą być także źródłem hałasu uciążliwego dla otoczenia.

Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowych pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania. Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy zawiera poniższa tabela.

Tab. 3.33. Stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie gminy Stęszew

| Lp. | Właściciel Operator | Nr referencyjny | Ważna do | Id stacji | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PTC Spółka z o.o. Era | GSM900/2/1859/2/04 | 2014-10-04 | 40076 | Zaparcin 22 | dz.nr 578/1, 576/1 |
| 2 | POLKOMTEL S.A. Plus | UMTS/3/3421/1/08 GSM900/1/0462/2/08 | 2018-12-31 2017-02-27 | 33120 | Zaparcin |  |
| 3 | POLKOMTEL S.A. Plus | UMTS/3/4065/1/10 GSM900/1/2586/2/08 | 2020-02-28 2018-02-28 | 33336 | Stęszew | ul. Piotra Skargi 32 |
| 4 | PTC Spółka z o.o. Era | GSM900/2/6588/1/08 | 2018-08-31 | 40426 | Stęszew | ul. Bukowska 7, dz.nr. 1461 |
| 5 | PTC Spółka z o.o. Era | GSM900/2/4668/1/04 | 2014-10-04 | 40223 | Łódź | ul. Mosińska 1, dz.nr. 215/1 |
| 6 | PTK "CENTERTEL" Sp. z o.o. Orange | UMTS/1/2012/1/08 GSM1800/3/2188/2/08 GSM900/3/0350/1/07 | 2018-08-31 2015-02-16 2017-05-14 | 1270 | Dębienko | dz.nr. 125/14 |
| 7 | P4 Sp. z o.o. Play | UMTS/4/2212/1/08 GSM900/4/0518/1/08 | 2018-09-30 2018-11-30 | POZ3111 | Stęszew | ul. Mosińska 8 |
| 8 | POLKOMTEL S.A. Plus | GSM900/1/8164/1/05 | 2015-08-30 | 32099 | Tomiczki | Tomiczki 1, sklep/bar |
| 9 | POLKOMTEL S.A. Plus | UMTS/3/3951/1/09 | 2019-08-31 | 32077 | Stęszew | ul. Mosińska, dz.nr 246/3 |
| 10 | PTK "CENTERTEL" Sp. z o.o. Orange | UMTS/1/3903/1/10 GSM1800/3/3932/1/10 GSM900/3/5286/1/10 | 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31 | 9719 | Stęszew | ul. Bukowska 10 |
| 11 | PTC Sp. z o.o. Era | UMTS/2/1920/1/08 GSM900/2/0464/3/07 | 2018-08-31 2017-10-31 | 40055 | Stęszew, Krąplewo | ul. 28 Grudnia, dz.nr. 43/45, 63/15 |

Źródło: dane UKE, http://www.uke.gov.pl

Na terenie gminy zlokalizowane są także inne źródła promieniowania elektromagnetycznego związane z przesyłaniem i dystrybucją energii na obszarze gminy. Są to:

- linie 110 kV:

  - relacji Plewiska – Kościan (Dębno Joanka – Krąplewo – Wielkawieś – Stęszew – Zamysłowo – Srocko Małe – Wronczyn – Zaparcin),

  - relacji Plewiska – Buk (Mirosławki – Rybojedzko – Tomiczki – Jeziorki),

- linia 220 kV: relacji Plewiska – Leszno (Dębno Joanka – Krąplewo – Wielkawieś – Stęszew – Zamysłowo – Srocko Małe – Twardowo – Wronczyn).

Ponadto na terenie gminy znajduje się 158 stacji transformatorowych, z czego 125 to stacje w zasobach Enea SA, pozostałe są własnością innych podmiotów (dane UM Gminy Stęszew).

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian 
dokonuje WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring pól elektromagnetycznych realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. nr 221, poz. 1645). Na terenie gminy przeprowadzone zostały pomiary w zakresie promieniowania elektromagnetycznego w 2008 r. w miejscowości Trzebaw i w 2009 r. w miejscowości Stęszew (ul. 28 Grudnia 21). Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (tj. 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz). Wyniki pomiarów wynosiły <0,8 V/m - poniżej zakresu czułości sondy pomiarowej.

Rys. 3.13. Lokalizacja stacji bazowych  telefonii komórkowej na terenie gminy Stęszew

Źródło: http://mapa.btsearch.pl/

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna na terenie gminy prowadzona jest głównie w placówkach oświatowych. Działania szkół polegają na pogłębianiu wiedzy uczniów na temat ochrony zasobów Ziemi przez programy nauczania rozszerzone o treści ekologiczne, programy profilaktyczne realizowane podczas wyjazdów na „zielone szkoły”, konkursy,  apele szkolne, zajęcia warsztatowe o charakterze ekologicznym i prozdrowotnym, wycieczki przyrodnicze i krajoznawcze. Szkoły z terenu gminy biorą również udział w konkursach i akcjach ekologicznych, jak np. zbiórka selektywna odpadów czy zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Tradycją jest coroczny udział placówek oświatowych w Akcji Sprzątania Świata.

W pracę na rzecz podniesienia ekologicznej świadomości mieszkańców czynnie włącza się również samorząd gminy. Edukacja ekologiczna prowadzona jest wśród mieszkańców poprzez kurendy, plakaty, obwieszczenia (głównie dotyczące obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami w tym niebezpiecznymi). Gmina organizuje akcje zbiórki  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Edukacja ekologiczna prowadzona jest na terenie gminy także przez Nadleśnictwo Konstantynowo. Pracownicy nadleśnictwa prowadzą działania edukacyjne skierowane głównie do dzieci i młodzieży w dość szerokim i różnorodnym zakresie:

- prowadzenie lekcji i zabaw edukacyjnych w lesie dla klas szkolnych i przedszkolnych,

- prelekcje i pogadanki w szkołach i przedszkolach,

- organizowanie konkursów ekologicznych (plastycznych, wiedzy o lesie),

- uczestniczenie i wspomaganie instytucji w akcjach sprzątania świata,

Ponadto nadleśnictwo angażuje się w działalność propagandową prowadzoną w prasie lokalnej dotyczącą ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i gospodarki leśnej.

Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa ekologicznego oraz zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii i zasad gospodarowania na Obszarze Natura 2000  przedstawiane są rolnikom na szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Zespół Doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przez Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.

Najważniejsze kierunki ochrony środowiska w gminie

Główne zagrożenia środowiska - podsumowanie

Zagrożenia środowiska mogą mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. Rodzaj i intensywność zagrożeń jest ściśle związana ze specyfiką danego obszaru, tj. rozwojem gospodarczym w powiązaniu z warunkami fizyczno-geograficznymi.

Główne zagrożenia środowiska na terenie gminy Stęszew związane są z działalnością człowieka oraz z wykorzystywaniem i przetwarzaniem zasobów przyrody. Źródłem presji na środowisko są poszczególne dziedziny gospodarki oraz codzienne bytowanie mieszkańców.

Mieszkalnictwo

Główne zagrożenie środowiska związane z bytowaniem ludności w gminie Stęszew stanowi niedostateczny rozwój systemu zbiorowego odprowadzania ścieków i w związku z tym funkcjonowanie w dzielnicach z zabudową jednorodzinną  tymczasowych zbiorników do gromadzenia ścieków (szamb). Przy 95% stopniu zwodociągowania gminy stopień skanalizowania waha się na poziomie 50%. Ta dysproporcja jest przyczyną problemu  nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych, które trafiają do wód lub do ziemi.

Kolejne zagrożenie stanowi niska emisja zanieczyszczeń powietrza, co znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu w sezonie grzewczym. Problem niskiej emisji związany jest z wykorzystywaniem węgla jako głównego paliwa do wytwarzania ciepła w gospodarstwach domowych zaopatrywanych z indywidualnych systemów grzewczych oraz w obiektach użyteczności publicznej ogrzewanych kotłowniami węglowymi.

System komunikacyjny stwarza zagrożenia dla środowiska głównie z tytułu transportu drogowego i jest związany z emisją spalin, generowaniem hałasu, degradacją walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Ponadto drogi są też potencjalnym źródłem zanieczyszczenia ropopochodnymi pasów terenów położonych wzdłuż dróg. Największe zagrożenie hałasem i emisją spalin na terenie gminy występuje wzdłuż odcinków dróg krajowych i wojewódzkich.

Przemysł

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanego przemysłu ciężkiego, funkcjonują natomiast różnego rodzaju zakłady produkcyjne, które stanowią potencjalne zagrożenie dla jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód czy powierzchni terenu.

Gospodarka odpadami

Niekorzystne oddziaływania na środowisko przyrodnicze wywierają odpady, porzucane na dzikich wysypiskach zlokalizowanych w gminie głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Bieżące likwidowanie tych wysypisk, rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, egzekwowanie obowiązku oddawania posiadanych odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów, zorganizowanie i wdrożenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu agd i rtv powinno przyczynić się do eliminowania zagrożeń środowiska odpadami.

Potencjalne zagrożenia dla środowiska gminy stanowi funkcjonujące składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Srocko Małe.

Rolnictwo

Jest źródłem odpadów niebezpiecznych (pozostałości po środkach ochrony roślin), zanieczyszczeń obszarowych związanych z niewłaściwą gospodarką nawozami oraz zanieczyszczeń z niewłaściwego przechowywania nawozów naturalnych i sianokiszonek. Zanieczyszczenia z rolnictwa stanowią zagrożenie związkami biogennymi dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Na terenie gminy Stęszew rolnictwo odgrywa znaczącą rolę ze względu na stosunkowo wysoki odsetek gruntów rolnych w ogólnej powierzchni terenu.

Priorytety ochrony środowiska

W oparciu o diagnozę stanu środowiska oraz zagrożenia środowiska zdefiniowano najważniejsze priorytety ochrony środowiska w gminie Stęszew.

W zakresie ochrony przyrody:

Ochrona obszarów cennych przyrodniczo

Ochrona dolin rzecznych

Zachowanie istniejących powierzchni leśnych

W zakresie ochrony wód:

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej

Modernizacja systemu zaopatrzenia ludności w wodę

Zapewnienie najwyższej jakości wód powierzchniowych i podziemnych

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

Zmniejszenie emisji niskiej

Stosowanie energooszczędnych technologii i termomodernizacja budynków

Zmniejszenie emisji komunikacyjnej

W zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym:

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu komunikacyjnego na człowieka i środowisko

Rozpoznanie terenów zagrożonych niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym

W zakresie ochrony powierzchni ziemi:

Zapewnienie dotrzymania standardów jakości gleb na terenie gminy

Uporządkowanie gospodarki odpadami

W zakresie edukacji ekologicznej:

Kontynuacja i rozwój edukacji ekologicznej mieszkańców.

Strategia ochrony środowiska do roku 2018

Wprowadzenie

Proces planowania strategicznego i operacyjnego polega na znalezieniu odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:

gdzie jesteśmy?

gdzie chcemy się znaleźć?

w jaki sposób chcemy to zrobić?

Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania nakreślają ramy procesu planowania strategicznego, natomiast odpowiedź na trzecie pytanie definiuje zakres planowania operacyjnego. Planowanie strategiczne określa długoterminową wizję i misję gminy oraz wyznacza cele strategiczne. Planowanie operacyjne transformuje cele strategiczne na realne zadania, których wykonanie zbliży do osiągnięcia celów strategicznych.

W celu opracowania dokumentów strategicznych przyjmuje się na ogół trójstopniową hierarchię celów: cel nadrzędny, cele systemowe, kierunki działań.

Na proces planowania nakładają się również uwarunkowania wynikające z istniejących programów sektorowych, planów i programów wyższego szczebla.

Formułowane cele i zadania są pochodną obecnego stanu i zagrożeń środowiska na terenie gminy. Specyfika przeważającej działalności gospodarczej oraz charakterystyka funkcjonalna gminy warunkuje kierunki działań i zadania jakie należy wykonać aby we właściwy sposób przeciwdziałać degradacji środowiska, dążyć do poprawy jego stanu, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

Cel nadrzędny

W przypadku gminy Stęszew cel nadrzędny został zdefiniowany jako:

„Rozwój Gminy i poprawa jakości życia mieszkańców w harmonii z ochroną środowiska naturalnego”

Cele systemowe

Cele systemowe wyznaczają stan jaki należy osiągnąć w horyzoncie czasowym 8-10 lat. Cele systemowe są identyfikowane na podstawie analizy obszarów problemowych występujących na danym terenie. W przypadku tym stan negatywny zostaje przekształcony na stan pozytywny. Cele systemowe powinny charakteryzować się tym, że są: specyficzne, mierzalne, akceptowalne, realistyczne i terminowe.

Na poszczególne cele systemowe składają się kierunki działań, a w ramach tych konkretne zadania, poprzez które cele te będą realizowane. Zadania podzielono na krótkoterminowe, czyli takie które przewidziano do realizacji w latach 2011 – 2014 oraz zadania długoterminowe - przewidziane do realizacji do 2018 r.

W harmonogramie działań na lata 2011-2014 (Rozdział 6) ujęto poszczególne zadania niezbędne do osiągnięcia założonych celów, wraz z szacunkowymi kosztami realizacji zadania w poszczególnych latach, potencjalnymi źródłami finansowania zadania, jednostką odpowiedzialną za realizację oraz wskaźnikiem monitoringu wykonania zadania.

Zasoby przyrody

###### Cel systemowy:

Zachowanie i ochrona bioróżnorodności

###### Poziom celu: Bogactwo gatunkowe i siedliskowe terenu gminy

Kierunki działań:

# 1) Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności gminy

Zadania krótkoterminowe:

Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów ochrony środowiska i przyrody

Zadania długoterminowe:

Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów ochrony środowiska i przyrody

Dążenie do utworzenia nowych form ochrony przyrody

Zachowanie i ochrona dolin rzecznych i zbiorników wodnych

Zachowanie bioróżnorodności terenów rolniczych (śródpolnych zadrzewień, kęp oraz oczek wodnych stałych i okresowych)

Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych

Przestrzeganie okresów lęgowych ptaków przy pracach termomodernizacyjnych oraz minimalizacja skutków ograniczenia miejsc lęgowych

Objęcie prawną ochroną wartościowych obiektów i obszarów ma na celu: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt wraz z ich siedliskami przez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. Zadania te realizowane są poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń, zakazów i nakazów, których zakres uzależniony jest od formy ochrony prawnej oraz indywidualnych cech chronionego ekosystemu.

Wszystkie cieki i zbiorniki wodne, a także inne ekosystemy o charakterze zdeterminowanym przez wodę (źródliska, torfowiska, lasy łęgowe, łąki zalewowe, szuwary) to obiekty pełniące ważne role przyrodnicze m. in. jako ostoje bioróżnorodności, czy ciągi migracyjne. Dodatkowym argumentem przemawiającym za ochroną tego typu ekosystemów jest ich wrażliwość na zmiany zachodzące w ich sąsiedztwie, szczególnie naruszanie stosunków hydrologicznych.

Szczególnie liczne dodatkowe korzyści występują w przypadku zachowania mało zmienionych rzek i ich dolin. Ochrona takich korytarzy ekologicznych, jak rzeki z ich dolinami zapewnia nie tylko prawidłowe funkcjonowanie zespołów roślinnych i zwierzęcych, ale także sprzyja lepszemu zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu miast i wsi położonych w dolinach rzecznych, ochronie wód rzek przed zanieczyszczeniami obszarowymi pochodzenia rolniczego i samooczyszczaniu wód.

Obszary rolnicze bogate są w siedliska o charakterze półnaturalnym, które posiadają rodzimy skład gatunkowy, utrzymujący się dzięki ekstensywnej działalności człowieka. Miejsca te często stanowią ostoje dzikiej przyrody. Istotnym elementem krajobrazu rolniczego są również użytki przyrodnicze takie, jak np.: oczka wodne, zadrzewienia śródpolne, torfowiska, miedze i inne tereny nierolne. Ich utrzymanie uzależnione jest od stosowania metod gospodarki rolniczej przyjaznych środowisku, które umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody i ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Do elementarnych zasad takiego gospodarowania należy właściwy dobór roślin do uprawy i dostosowanie poziomu nawożenia do typu siedliska. Specyfiką rolnictwa zrównoważonego jest wielokierunkowość produkcji rolniczej, która sprzyja różnicowaniu się struktury krajobrazu obszarów wiejskich i zachowaniu różnorodności biologicznej.

Zwiększanie bioróżnorodności na terenach rolniczych polega na wprowadzaniu zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. Nasadzenia tego typu pełnią funkcje glebo- i wodochronne. Funkcja wodochronna sprowadza się do stabilizacji brzegów rzek i cieków wodnych oraz ograniczeniu powierzchniowego spływu wody. Funkcja glebochronna polega na przeciwdziałaniu erozji wodnej i wietrznej gleb poprzez korzeniową stabilizację gruntu. Zadrzewienia są także ostoją dziko żyjących  drobnych zwierząt, ptaków i owadów, które odgrywają istotną rolę w biocenotycznej regulacji równowagi miejscowych ekosystemów. Zadrzewienia śródpolne spełniają szereg ważnych funkcji środowiskowych:

- przechwytują zanieczyszczenia obszarowe,

- spełniają w krajobrazie rolniczym funkcję barier biogeochemicznych,

- ograniczają odpływ wody z gleby,

- wykazują korzystny wpływ na mikroklimat pól i łąk,

- hamują prędkość wiatru,

- wpływają na zwiększenie wilgotności powietrza w warstwie przy gruntowej,

- ograniczają erozję wietrzną i wodną,

- stanowią ważny element kształtowania krajobrazu wiejskiego.

Jednym z najważniejszych instrumentów polityki zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich są tzw. programy rolnośrodowiskowe. Ich celem jest ochrona i kształtowanie środowiska na obszarach rolnych oraz łagodzenie negatywnych skutków środowiskowych gospodarki rolnej.

W ostatnich latach obserwuje się intensywne działania termomodernizacyjne. W ich efekcie zostaje ograniczona liczba miejsc gniazdowania ptaków pełniących ważne ogniwo w systemie przyrodniczym gminy. Prace termomodernizacyjne często prowadzone są w okresie lęgowym ptaków, co skutkuje wysoką śmiertelnością młodych osobników.

# 2) Zrównoważone użytkowanie kompleksów leśnych

Zadania krótko- i długoterminowe:

Zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo i  innych niż rolne

Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej

Ochrona istniejących kompleksów leśnych

„Program zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego” na terenie gminy Stęszew do zalesienia wskazuje 21 obszarów o łącznej powierzchni 311,68 ha. Charakteryzują się one zróżnicowaną wielkością od 1,45 ha do 59,09 ha. Program jest przewidziany na lata 2008-2020. Wskazuje się na możliwość  wykorzystania jego założeń, jednak jedynie częściowo, z pominięciem  zalesiania tych obszarów, których realizacja może negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 zlokalizowane w granicach gminy. Zalesiane powinny być tylko te obszary, które stanowią uzupełnienie istniejących kompleksów leśnych. wzmacniając tym samym pełnienie przez nie funkcji korytarzy ekologicznych. Realizacja zalesień powinna uwzględniać wszystkie oddziaływania na środowisko przyrodnicze, aby uniknąć możliwych negatywnych skutków dla obszarów o wysokiej wartości ekologicznej, zwłaszcza w przypadku przekształcenia innych niż leśne ekosystemów naturalnych i pół-naturalnych oraz obszarów magazynujących duże ilości dwutlenku węgla (torfowisk).

Rys. 4.1. Obszary wskazane do zalesień w „Programie zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego” dla terenu gminy Stęszew

Źródło:” Program zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego”

Zrównoważone użytkowanie lasów należy realizować poprzez gospodarkę leśną prowadzoną zgodnie z wymaganiami ochrony przyrody. Trwale zrównoważona gospodarka leśna, to działalność zmierzająca do ukształtowania takiej struktury lasów i wykorzystania ich w taki sposób i tempie, zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego i żywotności. Wszelkie zabiegi techniczno-leśne powinny uwzględniać konieczność zachowania bogactwa gatunkowego i strukturalnego lasu. Należy dążyć do renaturalizacji lasów silnie przekształconych gospodarką leśną, a ekosystemy zbliżone do naturalnych przynajmniej częściowo objąć ochroną bierną. Planując skład gatunkowy nowych drzewostanów należy uwzględniać skład gatunkowy zbiorowiska roślinnego stanowiącego potencjalną roślinność naturalną na odpowiednich siedliskach. Należy zachować powierzchnie leśne występujące na terenie gminy. Pełnią one funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i ochronne.

Zasoby wodne

###### Cel systemowy

Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.

Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia.

###### Poziom celu: Dobry stan wód gminy (dobry stan ekologiczny, chemiczny i ilościowy) oraz dostęp mieszkańców gminy do wody o odpowiedniej jakości

Kierunki działań:

# 1) Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych

Zadania krótkoterminowe:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie („Osiedle sportowe” przy ul. Trzebawskiej)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebawiu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sapowicach  (III ETAP)

Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupi

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie - ciąg dalszy

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jeziorki i Skrzynki

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Łódź i Będlewo

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków

Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb)

Kontrola stanu technicznego (szczelności) szamb i umów na opróżnianie szamb

Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych

Edukacja rolników nt. optymalizacji stosowania nawozów oraz właściwego przechowywania nawozów naturalnych

Zadania długoterminowe:

Modernizacja oraz dalsza rozbudowa  systemu kanalizacyjnego i infrastruktury do oczyszczania ścieków

Stały monitoring składowiska odpadów w Srocku Małym

Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków

Rejestr zbiorników bezodpływowych (szamb)

Likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków

Likwidacja „dzikich” składowisk odpadów komunalnych

Edukacja rolników nt. optymalizacji stosowania nawozów oraz właściwego przechowywania nawozów naturalnych

W celu ograniczenia niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń do wód konieczna jest realizacja działań mających na celu rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Zgodnie z Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2009 r. gmina Stęszew została zaliczona do aglomeracji priorytetowych dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego i ujęta w ramach aglomeracji Stęszew (PLWI081), dla której do końca 2015 r. planuje się:

- przyrost mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego w latach 2007-2015 na poziomie 2 716, tzn. że liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji do końca 2015 r. wyniesie 6 796 (tj. ok. 64,7 % wszystkich mieszkańców);

- budowę nowej oczyszczalni biologicznej spełniającej standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15 000 RLM, o przepustowości na poziomie 1 700 m3/d i wydajności 13 300 RLM, gdzie będzie powstawać 425 kg s.m. osadów na dobę.

Program zakłada budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. W przypadku  nieprawidłowej eksploatacji oraz zagęszczenia tego typu obiektów istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Dlatego też budowę przydomowych oczyszczalni ścieków należy traktować jako rozwiązanie alternatywne tylko w uzasadnionych przypadkach (pojedyncza, odległa zabudowa, lokalizacja poza terenami stref ochronnych ujęć wody, nie lokalizowanie w pobliżu stref ochronnych ujęć wody).

W celu kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków częstotliwości i sposobu usuwania komunalnych osadów ściekowych gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji tych urządzeń. Rejestr ten pozwoli również na opracowanie ewentualnego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki ściekami należy na bieżąco kontrolować stan techniczny szamb (szczelność) oraz egzekwować umowy na opróżnianie szamb.

Na jakość wód zasadniczy wpływ mają również zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł rolniczych. Wielkość dopływu zanieczyszczeń przedostających się poprzez spływy powierzchniowe z terenów użytkowanych rolniczo uzależniona jest od: sposobu zagospodarowania zlewni, intensywności nawożenia, przepuszczalności geologicznych utworów powierzchniowych i warunków meteorologicznych. Tą drogą do wód dostają się związki biogenne, środki ochrony roślin oraz wypłukiwane frakcje gleby. Poważnym zagrożeniem dla jakości wód jest niewłaściwe stosowanie nawozów naturalnych: gnojowicy i obornika, a także rolnicze wykorzystywanie ścieków i osadów ściekowych bez zachowania wymogów ochrony środowiska. Ograniczenie spływu azotu z pól do wód podziemnych i powierzchniowych można osiągnąć poprzez racjonalne dozowanie i limitowanie środków plonotwórczych na użytkach rolnych. Odpowiednie przechowywanie nawozów naturalnych chroni przed niekontrolowanym przedostawaniem się niebezpiecznych substancji do wód. Budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę oraz uszczelnionych płyt obornikowych pozwoli na ograniczenie tego zagrożenia.

Zagrożenie dla wód podziemnych stanowią „dzikie” składowiska odpadów komunalnych. Istniejące „dzikie” wysypiska należy sukcesywnie likwidować i rekultywować. Powstawaniu „dzikich” składowisk odpadów będzie zapobiegać objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów.

Na terenie gminy Stęszew eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości  Srocko Małe. W celu kontroli oddziaływania obiektu na środowisko należy prowadzić m.in. badania monitoringowe jakości wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych w rejonie składowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 2002 Nr 220 poz. 1858) dla składowiska odpadów należy prowadzić monitoring obejmujący fazę eksploatacyjną oraz poeksploatacyjną obejmującą okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska. Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia składowiska odpadów wynika, że obiekt nie oddziałuje na środowisko, właściwy organ może zmniejszyć częstotliwość badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych.

# 2) Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Zadania długoterminowe:

Rozwój i modernizacja sieci wodociągowej

Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody wodociągowej do celów przemysłowych

Zachowanie powierzchni istniejących zbiorników wodnych

Rozwój obiektów małej retencji

Najistotniejsze przedsięwzięcie w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi stanowi rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego gminy.

Istotne znaczenie mają działania związane z optymalizacją zużycia wody, zarówno do celów bytowych, jak i gospodarczych. Optymalizacja zużycia wody będzie prowadzona poprzez zapobieganie stratom wody na przesyle oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w procesach produkcyjnych i oszczędne korzystanie z wody przez indywidualnych użytkowników. Racjonalne gospodarowanie wodami w zakładach produkcyjnych powinno również polegać na eliminowaniu poboru wód podziemnych i wykorzystywania wody pitnej dla celów przemysłowych (z wyłączeniem przemysłu spożywczego).

Mała retencja stanowi skuteczny sposób zapobiegania skutkom suszy hydrologicznej. Utrzymanie powierzchni istniejących zbiorników wodnych pozwoli na zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych. W aktualizacji Programu małej retencji wodnej dla województwa wielkopolskiego z 2009 r. dla terenu gminy Stęszew przewiduje się w okresie  możliwość budowy zbiornika jeziorowego (podpiętrzanego i stabilizowanego) Jezioro Witobelskie na Strudze Stęszewskiej – powierzchnia zbiornika 106 ha, pojemność użytkowa 420 tys. m3, szacowany koszt 450 tys. zł.

„Program małej retencji wodnej na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu” na lata 2005-2015 określa możliwości zwiększenia retencji wód powierzchniowych na terenie lasów RDLP w Poznaniu. Dla terenu gminy Stęszew program określa możliwość wykonania stawów w miejscowości Srocko Małe (Nadleśnictwo Konstantynowo) w zlewni Kanału Mosińskiego o łącznej powierzchni 0,5 ha i pojemności 10 tys. m3. Realizacja inwestycji przewidziana jest w III etapie Programu tj. w latach 2012-2015.

Powietrze atmosferyczne

###### Cel systemowy:

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem 
i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym

###### Poziom celu: Brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Brak przekroczeń poziomu dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego

Kierunki działań:

# 1) Ograniczenie niskiej emisji i energooszczędność

Zadania długoterminowe:

Ograniczanie niskiej emisji (zastępowanie kotłowni opalanych węglem na kotłownie wykorzystujące bardziej ekologiczne nośniki energii)

Termomodernizacja istniejących budynków, stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie nowych obiektów

Edukacja mieszkańców nt. zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów komunalnych w piecach domowych

Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji powinna odbywać się poprzez zastępowanie kotłowni opalanych węglem na kotłownie wykorzystujące bardziej ekologiczne nośniki energii, co skutkować będzie  zmniejszeniem emisji związków siarki do atmosfery oraz likwidacją odpadu pyłu powstającego podczas spalania węgla. Zmiana nośnika energii pozwoli na ograniczenie zagrożenia ze strony niskiej emisji.

Uwarunkowania geograficzne gminy pozwalają na stosowanie urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania w ciepło użytkowe i magazynowania energii słonecznej. Energia słoneczna może być przetwarzana w kolektorach wodnych i powietrznych w ciepło, służące do ogrzewania pomieszczeń, wody, suszenia produktów rolnych i drewna. Można także zastosować łączenie tradycyjnych źródeł ciepła takich, jak np. kotłownie gazowe, z kolektorami słonecznymi

Należy również promować działania zmniejszające straty cieplne w budynkach (izolacja cieplna, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Termomodernizacja prowadzona zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej pozwoli na redukcję zużycia energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

# 2) Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego

Zadania krótkoterminowe:

Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zapisów rozporządzenia o standardach akustycznych dla poszczególnych terenów

Zadania długoterminowe:

Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zapisów rozporządzenia o standardach akustycznych dla poszczególnych terenów

Przebudowa i modernizacja dróg

Rozwój transportu rowerowego

Wprowadzenie i propagowanie systemu przewozów kombinowanych: rower z innymi środkami lokomocji

Prowadzenie odpowiedniego planowania przestrzennego, mającego na celu minimalizację uciążliwości związanych przede wszystkim z hałasem komunikacyjnym pozwoli na rozdział funkcji terenu pod kątem wymogów normatywnych, co będzie skutkować ograniczeniem negatywnego wpływu hałasu na środowisko i zdrowie ludzi.

Rozbudowa i modernizacja dróg wpłynie na minimalizację uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym - pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych oraz hałasu do środowiska powstających w wyniku eksploatacji pojazdów na drogach w złym stanie technicznym.

Na terenie gminy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje realizację inwestycji polegającej na budowie drogi krajowej nr S5 Poznań-Wrocław na części przebiegu odcinków Głuchowo-Wronczyn i Wronczyn-Radomicko. Przewidywana na dzień dzisiejszy data oddania powyższej inwestycji do użytkowania określona jest na rok 2013. Ponadto, na rok 2011, planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku Strykowo-Stęszew. Planuje się również budowę kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 5 w rejonie skrzyżowania z ul. Narutowicza w Stęszewie (rok 2013). Realizacja powyższych zadań zależna jest od dostępności środków finansowych.

# 3) Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym

Zadania krótko- i długoterminowe:

Prowadzenie ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Zlokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Brak powszechnych pomiarów pól elektromagnetycznych (maszty i stacje przekaźnikowe telekomunikacyjne, stacje radarowe, linie wysokiego napięcia) oraz dokładnej inwentaryzacji znaczących jego źródeł uniemożliwia dokładne określenie stopnia zagrożenia i sposobu ograniczenia uciążliwości.

Ochrona ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych powinna polegać na właściwej lokalizacji obiektów, które mogą emitować pole elektromagnetyczne, czyli uwzględniania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin.

Powierzchnia terenu i środowisko glebowe

###### Cel systemowy

Ochrona środowiska glebowego i złóż surowców

###### Poziom celu: Zachowane standardy jakości gleb gminy. Brak terenów zdegradowanych na obszarze gminy.

Kierunki działań:

# 1) Zapobieganie degradacji gleb

Zadania krótkoterminowe:

Realizacja „Programu okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego” na terenie gminy

Upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

Zadania długoterminowe:

Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie

Zachowanie standardów jakości gleb

Zabezpieczenie terenów narażonych na erozję poprzez wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń

Podnoszenie świadomości mieszkańców o zagrożeniu i degradującym oddziaływaniu wypalania traw

Upowszechnianie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej

W celu realizacji obowiązku starosty jakim jest prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, Starostwo Powiatowe w Poznaniu opracowało w 2010 r. „Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego”, który zawiera propozycję terenów wytypowanych do badań w wariancie optymalnym i minimalnym. Dla terenu gminy Stęszew wytypowano w wariancie optymalnym 3, w tym 1 obszar w wariancie minimalnym.

W programie założono następujące szacunkowe koszty wykonania badań [ceny netto w PLN]:

  - tereny łąkowe w m. Debienko, w dolinie bezimiennego dopływu Samicy, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego pomiędzy drogą krajową nr 5 a linią PKP (wariant minimalny) – 1 950 zł,

  - dolina Samicy w Witoblu  - 2 600 zł

  - Strykowo, działki nr 460, 43/1 i 45/9  - 1 050 zł.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń standardów jakości gleb lub ziemi proponuje się, aby badania szczegółowe wraz z wskazaniem zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji wykonał podmiot korzystający ze środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.).

Uporządkowanie gminnej gospodarki odpadami komunalnymi, głównie rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pozwoli na:

  - ograniczenie niekontrolowanego przedostawania się do środowiska odpadów komunalnych,

  - eliminację odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

  - ograniczenie masy odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, poprzez zwiększenie stopnia odzysku odpadów (szczególnie odpadów biodegradowlanych),

  - likwidację tzw. „dzikich wysypisk” i eliminację powodów ich powstawania (największe zagrożenie wynikające z takiego pozbywania się odpadów stwarzają odpady niebezpieczne deponowane w tych miejscach),

  - ograniczenie przekształceń krajobrazu gminy, a przez to poprawę jego estetyki.

Na terenach zurbanizowanych gleby ulegają silnym przekształceniom łącznie z zanieczyszczeniem chemicznym. Należy dążyć do rozpoznania występowania przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w glebach oraz zapewnienia dotrzymania obowiązujących standardów jakości gleb.

Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wpłynie korzystnie na zapobieganie erozji gleb na terenach rolniczych.

Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i upowszechnianiem Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). Konieczna jest bowiem właściwa edukacja w zakresie prowadzonych prac agrotechnicznych, zapobiegających degradacji rolniczej gleb (np. wapnowanie zakwaszonej gleby, przestrzeganie dawek stosowanych nawozów oraz środków ochrony roślin, poprzeczno stokowy układ działek i pól, dobór roślin i płodozmiany przeciwerozyjne, fitomelioracje przeciwdziałające spływom powierzchniowym). Działania te przyczynią się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegać będą ich degradacji. Właściwe postępowanie z środkami ochrony roślin i nawozami pozwoli również ograniczyć przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód podziemnych i powierzchniowych, co jest szczególnie ważne w przypadku zbiorników wodnych, ponieważ powoduje ich eutrofizację.

# 2) Zapobieganie degradacji zasobów złóż mineralnych

Zadania krótkoterminowe:

Rozpoznanie nielegalnego wydobycia kopalin

Zadania długoterminowe:

Likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin

Rekultywacja zdegradowanych terenów poeksploatacyjnych

Na terenie gminy surowce czwartorzędowe mogą być eksploatowane lokalnie na potrzeby mieszkańców. Wydobycie na tak niewielką skalę ma niewielki negatywny wpływ na środowisko. Jednak ze względu na wymóg posiadania odpowiednich zezwoleń na wydobycie surowców mineralnych należy zapobiegać, aby takie lokalne wydobycie nie przekształciło się w nielegalną eksploatację na większą skalę. Tereny poeksploatacyjne powinny zostać zrekultywowane.

Edukacja

###### Cel systemowy:

Edukacja ekologiczna społeczeństwa

###### Poziom celu: Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców gminy

Kierunek działań:

# 1) Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Zadania krótko- i długoterminowe:

Budowa trasy pieszo rowerowej Krąplewo - Źródełko w Żarnowcu

Utrzymanie istniejących i wprowadzanie nowych programów edukacji ekologicznej i organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach

Stworzenie powszechnego dostępu do informacji o środowisku

Wyznaczenie i organizacja ścieżek edukacji ekologicznej

Promocja walorów środowiskowych gminy

Szkolenie zawodowe nauczycieli i pracowników administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska

Realizacja programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska w jednostkach oświatowych

Edukacja ekologiczna rolników w zakresie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, programów rolnośrodowiskowych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki

Niezbędnym warunkiem realizacji celów w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jest dobrze zorganizowany system edukacji ekologicznej. Konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja ekologiczna skierowana do: dzieci oraz osób dorosłych i różnych grup zawodowych (rolników, organizatorów turystyki, przedsiębiorców). Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem realizowanym w formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe. System kształcenia uczniów powinien być nastawiony na wykształcenie u nich umiejętności obserwowania środowiska i zmian w nim zachodzących, wrażliwości na piękno przyrody i szacunku dla niej oraz zwrócenie uwagi na najistotniejsze w gminie problemy związane z ochroną środowiska.

Podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyja organizacja miejsc rekreacji z wykorzystaniem walorów naturalnych. W gminie planowana jest realizacja inwestycji polegającej na urządzeniu trasy pieszo-rowerowej na odcinku Krąplewo – „Źródełko” w Żarnowcu. Odcinek biegnie przez teren o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych, a „Źródełko” uznane zostało za pomnik przyrody.

Najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości ekologicznej osób dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a także o możliwościach prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających wpływ na jego stan w ramach konsultacji społecznych. Edukacja społeczeństwa powinna pomóc w ukształtowaniu właściwego stosunku do otaczającego środowiska naturalnego, doprowadzić do jego większego poszanowania i zachęcić do wprowadzania zdrowego trybu życia.

Należy również podjąć działania na rzecz sprawnego pozyskiwania i dystrybucji informacji o środowisku poprzez tworzenie rejestrów informacji środowiskowych. Udostępnianie informacji będzie pomocne przy stymulowaniu proekologicznych zachowań społeczności lokalnej.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Proponowane do realizacji w latach 2011–2014 przedsięwzięcia ujęto w następujących tabelach:

Zasoby przyrody – Tabela 6.1.

Zasoby wodne – Tabela 6.2.

Powietrze atmosferyczne – Tabela 6.3.

Powierzchnia terenu i środowisko glebowe – Tabela 6.4.

Edukacja ekologiczna – Tabela 6.5.

W tabelach zastosowano następujące oznaczenia:

- literowe w kolumnie „Zadania”:

(W) – zadania własne gminy

(K) – zadania koordynowane przez gminę

- kolory w wierszach zadań:

zadania inwestycyjne

zadania pozainwestycyjne

Tab. 6.1. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie " Zasoby przyrody"

| Kierunki działań | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys. zł | Źródła finansowania | Wskaźniki monitorowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Zachowanie i ochrona bioróżnorodności |
| Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności gminy | Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego aspektów ochrony środowiska i przyrody (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | odpowiednie zapisy w MPZP |
| Zrównoważone użytkowanie kompleksów leśnych | Ochrona istniejących kompleksów leśnych (K) | Gmina Stęszew Nadleśnictwo Konstantynowo | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy jednostek odpowiedzialnych | środki własne jednostek odpowiedzialnych | środki własne jednostek odpowiedzialnych |
|  | Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej (K) | Gmina Stęszew Nadleśnictwo Konstantynowo | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy jednostek odpowiedzialnych | środki własne jednostek odpowiedzialnych | stan zdrowotny kompleksów leśnych |
|  | Zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo i innych niż rolne (K) | Gmina Stęszew właściciele użytków rolnych | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy jednostek odpowiedzialnych | środki własne jednostek odpowiedzialnych Fundusz Leśny FOGR ARiMR | powierzchnia zalesionych gruntów |

Tab. 6.2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie "Zasoby wodne"

| Kierunki działań | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys. zł | Źródła finansowania | Wskaźniki monitorowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia. |
| Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie („Osiedle sportowe” przy ul. Trzebawskiej) (W) | Gmina Stęszew | 2011 | 735 | - | - | - | środki własne gminy WFOŚiGW Poznań | liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych; długość sieci kanalizacyjnej |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebawiu (W) | Gmina Stęszew | 2011 | 3 000 | - | - | - | środki własne gminy WFOŚiGW Poznań | liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych; długość sieci kanalizacyjnej |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sapowicach (III ETAP) (W) | Gmina Stęszew | 2011-2014 | 3 400 | środki własne gminy WFOŚiGW Poznań | liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych; długość sieci kanalizacyjnej |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupi (W) | Gmina Stęszew | 2011-2014 | 4 100 | środki własne gminy WFOŚiGW Poznań | liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych; długość sieci kanalizacyjnej |
|  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Stęszewie - ciąg dalszy (W) | Gmina Stęszew | 2012-2014 (kontynuacja w kolejnych latach) | 2 000 | środki własne gminy WFOŚiGW Poznań | liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych; długość sieci kanalizacyjnej |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jeziorki i Skrzynki (W) | Gmina Stęszew | 2013-2014 (kontynuacja w kolejnych latach) | - | - | 700 | środki własne gminy PROW 2007-2013 | liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych; długość sieci kanalizacyjnej |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Łódź i Będlewo (W) | Gmina Stęszew | 2013-2014 (kontynuacja w kolejnych latach) | - | - | 700 | środki własne gminy WFOŚiGW Poznań |  |
|  | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (K) | mieszkańcy Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy jednostek odpowiedzialnych | środki własne jednostek odpowiedzialnych; kredyty i pożyczki | liczba wybudowanych indywidualnych oczyszczalni ścieków |
|  | Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | istnienie aktualnego rejestru |
|  | Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb) (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | istnienie aktualnego rejestru |
|  | Kontrola stanu technicznego (szczelności) szamb i umów na opróżnianie szamb (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | liczba kontroli; liczba i rodzaj stwierdzonych naruszeń |
|  | Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | istnienie aktualnego rejestru |
|  | Edukacja rolników nt. optymalizacji stosowania nawozów oraz właściwego przechowywania nawozów naturalnych (K) | Gmina Stęszew Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy i WODR | środki własne gminy środki własne WODR | liczba przeszkolonych rolników |

Tab. 6.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie "Powietrze atmosferyczne"

| Kierunki działań | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys. zł | Źródła finansowania | Wskaźniki monitorowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym |
| Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego | Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zapisów rozporządzenia o standardach akustycznych dla poszczególnych terenów (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | odpowiednie zapisy w MPZP |
| Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym | Prowadzenie ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego (K) | Gmina Stęszew WIOŚ Poznań | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy jednostek odpowiedzialnych | środki własne gminy | istnienie aktualnego rejestru źródeł promieniowania elektromagnetycznego |
|  | Zlokalizowanie obszarów narażonych na ekspozycję niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | odpowiednie zapisy w MPZP |

Tab. 6.4. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie "Powierzchnia terenu i środowisko glebowe"

| Kierunki działań | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys. zł | Źródła finansowania | Wskaźniki monitorowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Ochrona środowiska glebowego i złóż surowców |
| Zapobieganie degradacji gleb | Realizacja „Programu okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego” na terenie gminy (K) | Starosta Powiatu Poznańskiego | zadanie ciągłe | wariant minimalny – 1,95 wariant optymalny – 5,60 | środki własne powiatu | powierzchnia obszaru poddanego badaniom; wyniki badań; liczba przypadków stwierdzenia przekroczeń standardów jakości gleb lub ziemi |
|  | Upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (K) | Gmina Stęszew Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy i WODR | środki własne gminy i WODR | liczba rozpropagowanych KDPR; liczba przeszkolonych rolników |
| Zapobieganie degradacji zasobów złóż mineralnych | Rozpoznanie nielegalnego wydobycia kopalin (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | istnienie rejestru miejsc nielegalnego wydobycia kopalin |

Tab. 6.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na lata 2011-2014 w zakresie "Edukacja ekologiczna"

| Kierunki działań | Zadania | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji | Szacunkowe koszty w tys. zł | Źródła finansowania | Wskaźniki monitorowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| Edukacja ekologiczna społeczeństwa |
| Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa | Budowa trasy pieszo-rowerowej Krąplewo - Źródełko w Żarnowcu (W) | Gmina Stęszew | 2012-2014 | - | 1000 | - | środki własne gminy PROW 2007-2013 | istnienie trasy; długość trasy; |
|  | Utrzymanie istniejących i wprowadzania nowych programów edukacji ekologicznej i organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej w szkołach (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | istnienie programu edukacji ekologicznej; liczba konkursów szkolnych o tematyce ekologicznej organizowanych w ciągu roku |
|  | Stworzenie i rozwijanie powszechnego dostępu do informacji o środowisku (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | istnienie systemu dostępu do informacji o środowisku |
|  | Wyznaczenie i organizacja ścieżek edukacji ekologicznej (W) | Gmina Stęszew Nadleśnictwo Konstantynowo | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy jednostek odpowiedzialnych | środki własne jednostek odpowiedzialnych | liczba powstałych ścieżek |
|  | Promocja walorów środowiskowych gminy (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | liczba kampanii promujących; nakład wydanych ulotek, folderów |
|  | Szkolenia zawodowe nauczycieli i pracowników administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska (W) | Gmina Stęszew | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy | środki własne gminy | liczba zorganizowanych szkoleń; liczba uczestników szkoleń i kursów |
|  | Realizacja programów edukacyjnych i konkursów z zakresu ochrony środowiska w jednostkach oświatowych (K) | jednostki oświatowe | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy jednostek oświatowych | środki własne jednostek oświatowych | liczba zorganizowanych konkursów/zrealizowanych programów; liczba uczestników |
|  | Edukacja ekologiczna rolników w zakresie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, programów rolnośrodowiskowych, rolnictwa ekologicznego, agroturystyki (K) | Gmina Stęszew Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego | zadanie ciągłe | wkład rzeczowy gminy i WODR | środki własne gminy i WODR | liczba rozpropagowanych KDPR; liczba przeszkolonych rolników |

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska

Wprowadzenie

Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym programem. System ten powinien składać się z następujących elementów:

zasady realizacji Programu,

instrumenty zarządzania,

monitoring,

struktura zarządzania Programem,

sprawozdawczość z realizacji Programu,

harmonogram realizacji,

działania w zakresie zarządzania.

Zarządzanie Programem odbywać się powinno z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania, zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających.

Uczestnicy wdrażania Programu

Podstawową zasadą realizacji Programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań jednostek związanych z systemem zarządzania środowiskiem, świadomych istnienia Programu i ich uczestnictwa w nim. Można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w Programie z uwagi na pełnioną przez nie rolę. Są to:

podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

podmioty realizujące zadania programu,

podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Włączanie do procesu szerokiego grona uczestników zapewnia jego akceptację i równomierne obciążenie poszczególnych partnerów w postaci środków i obowiązków.

Bezpośrednim realizatorem programu będą podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program, jak również samorząd gminy jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na swoim terenie. Podmioty te będą również przekazywały informacje w ramach monitoringu realizacji zadań Programu i efektów w środowisku. Bezpośrednim odbiorcą programu będzie społeczeństwo gminy.

Instrumenty realizacji Programu

Zarządzanie Programem będzie się odbywać z wykorzystaniem instrumentów, które pozwolą na jego weryfikację w oparciu o wyniki monitorowania procesów zachodzących w szeroko rozumianym otoczeniu realizowanej polityki ekologicznej gminy. Instrumenty służące realizacji Programu wynikają z ustaw Prawo ochrony środowiska, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Są to instrumenty prawne, finansowe, społeczne i strukturalne.

Instrumenty prawne

Do instrumentów prawnych należą:

pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia zintegrowane,

decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,

koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych.

Ponadto bardzo ważnymi instrumentami służącymi właściwemu gospodarowaniu zasobami środowiska są raporty i przeglądy ekologiczne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu środowiska prowadzony zarówno w odniesieniu do badań jakości środowiska, jak też do ilości zasobów środowiskowych.

Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych należą:

opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisję zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za zbieranie, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych, za składowanie odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki,

administracyjne kary pieniężne,

odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,

kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy,

pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych i in.

Instrumenty społeczne

Uzgodnienia instytucjonalne i konsultacje społeczne są ważnym elementem skutecznego zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów, druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem.

W pierwszym przypadku narzędziami są:

dokształcanie profesjonalne i systemy szkoleń,

interdyscyplinarny model pracy,

współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych.

W drugim:

udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat publicznych,

prowadzanie kampanii edukacyjnych.

Narzędziami dla formułowania, integrowania i wdrażania polityk środowiskowych są:

środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty,

strategie i plany działań,

systemy zarządzania środowiskiem,

ocena wpływu na środowisko,

ocena strategii środowiskowych.

Narzędziami włączającymi mechanizmy rynkowe w realizację zrównoważonego rozwoju są:

opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska),

regulacje cenowe,

regulacje użytkowania,

ocena inwestycji,

środowiskowe zalecenia dla budżetowania,

kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.

Narzędziami dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków rozwoju zrównoważonego są:

wskaźniki równowagi środowiskowej,

ustalenie wyraźnych celów operacyjnych,

monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym wdrażanie Programów ochrony środowiska. Głównym jej celem jest kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw. W ciągu ostatnich dziesięciu lat obserwuje się znaczny rozwój edukacji ekologicznej, a w społeczeństwie potrzebę wiedzy na temat aspektów środowiskowych działań i produktów. Istotną rolę odgrywają tutaj pozarządowe organizacje ekologiczne i szkoły wszystkich szczebli. Ponadto ważny oddźwięk w społeczeństwie mają kampanie ekologiczne, które mają na celu uświadamianie i nagłaśnianie problemów ekologicznych społeczeństwu.

Szkolenia powinny być organizowane w szczególności dla:

pracowników administracji,

samorządów mieszkańców,

nauczycieli szkół wszystkich szczebli,

członków organizacji pozarządowych,

dziennikarzy,

dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.,

właścicieli i pracowników gospodarstw rolnych.

Podstawą skuteczności działań edukacyjnych jest rzetelne informowanie społeczeństwa nt. stanu środowiska np. poprzez wydawanie ogólnodostępnych raportów o stanie środowiska. Istotne jest także komunikowanie się ze społeczeństwem przy podejmowaniu decyzji o działaniach inwestycyjnych mogących mieć wpływ na jakość środowiska.

Instrumenty strukturalne

Do instrumentów strukturalnych należą programy strategiczne np. strategie rozwoju wraz z programami sektorowymi. Strategia jest dokumentem wytyczającym główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Dokument ten jest bazą dla opracowania programów sektorowych (np. dot. rewitalizacji, rozwoju przemysłu, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony środowiska, itd.).

Monitoring środowiska

Celem monitoringu jest ocena stanu środowiska - czy stan środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Wyniki prowadzonego monitoringu są również podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej. Monitoring dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.

Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który z mocy ustawy koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Sieci krajowe i regionalne koordynowane są przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zaś sieci lokalne przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Skoordynowanie działań pozwala na szerokie i wszechstronne wykorzystanie wyników badań.

Głównym zadaniem sieci krajowych jest śledzenie w skali kraju trendów poszczególnych wskaźników jakości środowiska dla potrzeby realizacji polityki ekologicznej państwa. W ramach sieci krajowych realizowane są również badania wynikające z zobowiązań międzynarodowych. Dane są gromadzone i przetwarzane na poziomie centralnym. Krajowe bazy danych zlokalizowane są w instytutach naukowo-badawczych sprawujących nadzór merytoryczny nad poszczególnymi podsystemami.

Sieci regionalne podzielone na międzywojewódzkie i wojewódzkie mają za zadanie udokumentowanie zmian zachodzących w środowisku w regionie czy województwie. Programy badań są specyficzne dla regionu tzn. ściśle powiązane z geograficzną, gospodarczą i ekologiczną charakterystyką danego obszaru. W praktyce inicjatywę odnośnie organizacji systemów regionalnych podejmują wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Ujęcie w programie istotnych problemów ekologicznych osiągane jest poprzez uzgadnianie programów z wojewodami.

Sieci lokalne funkcjonują w celu śledzenia i kontrolowania wpływu najbardziej szkodliwych źródeł punktowych lub obszarowych na lokalny poziom zanieczyszczeń. Tworzone są przez organy administracji państwowej, gminy oraz podmioty gospodarcze oddziaływujące na środowisko. Koordynacyjna rola WIOŚ realizowana jest poprzez uzgadnianie programów pomiarowych realizowanych w sieci lokalnej, jak również weryfikację uzyskanych danych pomiarowych. Natomiast decyzje obligujące podmioty gospodarcze do realizacji badań środowiska, na które mają znaczący wpływ wydawane są przez władze samorządowe.

W gminie Stęszew monitoring jakości środowiska realizowany jest w ramach monitoringu regionalnego województwa wielkopolskiego i prowadzony jest przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. W okresie wdrażania Programu, dane uzyskiwane z monitoringu jakości środowiska będą pomocne przy ocenie realizacji i aktualizacji Programu ochrony środowiska.

Kontrola, monitoring i zarządzanie Programem

Kontrola i monitoring Programu

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska winien obejmować określenie stopnia wykonania działań:

określenie stopnia realizacji przyjętych celów;

ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem;

analizę przyczyn rozbieżności.

Koordynator wdrażania Programu będzie oceniać co dwa lata stopień wdrożenia. W latach 2010-2013 na bieżąco będzie monitorowany postęp w zakresie wdrażania zdefiniowanych działań, a pod koniec 2013 roku nastąpi ocena rozbieżności między celami zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbieżności. Wyniki oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną zdefiniowane cele i zadania na lata 2014-2021, z uszczegółowieniem działań na lata 2014 - 2017.

Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii krótkoterminowej czteroletniej i polityki długoterminowej ośmioletniej.

Wdrażanie i zarządzanie Programem

Program ochrony środowiska dla gminy wchodzi do realizacji na podstawie uchwały Rady Gminy.

Efektywne wdrożenie i zarządzanie niniejszym Programem wymaga dużego zaangażowania administracji samorządowej, a także współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami włączonymi w zagadnienia ochrony środowiska.

Za realizację programu odpowiedzialne są władze gminy, które powinny wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Burmistrza, powinien pełnić referat odpowiedzialny za ochronę środowiska (osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska). Koordynator będzie współpracował ściśle z Burmistrzem i Radą Miasta i Gminy Stęszew, przedstawiając okresowe sprawozdania z realizacji programu.

Program będzie wdrażany przy udziale wielu partnerów, wśród których należy wymienić: poszczególne wydziały i referaty urzędu gminy, zakłady przemysłowe i podmioty gospodarcze, instytucje kontrolujące (WIOŚ w Poznaniu, WSSE w Poznaniu, Powiatowa SSE w Poznaniu), mieszkańcy, organizacje pozarządowe, nauczyciele i inne. Wszystkie jednostki będą musiały ze sobą współpracować poprzez stałą wymianę informacji i wiedzy. Jednocześnie każdy z partnerów powinien być informowany o postępach we wdrażaniu Programu. W celu usprawnienia tych działań zaleca się opracować szczegółowy harmonogram spotkań partnerów uczestniczących we wdrażaniu Programu.

Bardzo ważna jest również współpraca z sąsiednimi gminami, bowiem zagrożenia dla środowiska mają pochodzenie lokalne, ale mogą one oddziaływać także na znacznie większych obszarach. Stąd też wynika potrzeba rozwiązań tych problemów w oparciu o współpracę z sąsiednimi gminami, np. w zakresie gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej. Współpraca taka, oprócz pozytywnych efektów dla środowiska może przynieść także korzyści ekonomiczne.

Harmonogram wdrażania Programu

W tabeli 7.1. określono harmonogram wdrażania Programu Ochrony Środowiska gminy Stęszew.

Tab. 7.1. Harmonogram wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew

| Zadania | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele długoterminowe do 2018 r. | do 2018 |  |  |  | do 2022 |  |  |  |
| Cele krótkoterminowe do 2014 r. | 2011-2014 |  |  |  | 2015-2018 |  |  |  |
| Monitoring stanu środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring polityki środowiskowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mierniki efektywności Programu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena realizacji celów krótkoterminowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport z realizacji Programu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weryfikacja Programu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mierniki realizacji Programu

Pomiar stopnia realizacji celów Programu będzie odbywał się poprzez mierniki. Będą to mierniki związane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników są parametrami stanu środowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi się wprost do zasobu środowiskowego.

Tab. 7.2. Mierniki realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stęszew

| Cel | Mierniki | Wartość | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- |
| Zachowanie i ochrona bioróżnorodności | liczba pomników przyrody | 21 | RDOŚ Poznań 2010 |
|  | powierzchnia obszarów Natura 2000 w granicach gminy | 86,28 km2 | RDOŚ Poznań 2010 |
|  | lesistość | 18% | GUS 2009 |
|  | ocena stanu wód powierzchniowych: ppk Samica Stęszewska - Krosinko: klasa elementów biologicznych klasa elementów fizyczno-chemicznych stan ekologiczny w ppk stan chemiczny w ppk stan ekologiczny jcwp stan chemiczny jcwp ocena stanu wód w jcwp | IV II słaby nieosiągający dobrego słaby nieosiągający dobrego zły | WIOŚ Poznań 2008 |
|  | Ocena pod kątem przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych: ppk Samica Stęszewska - Krosinko: Temperatura Zawiesiny ogólne Odczyn Tlen rozpuszczony BZT5 Azot amonowy Niejonowy amoniak Azotyny Fosfor ogólny Cynk ogólny Miedź | karpiowate łososiowate łososiowate nie odpowiada normie karpiowate nie odpowiada normie nie odpowiada normie nie odpowiada normie nie odpowiada normie karpiowate nie odpowiada normie | WIOŚ Poznań 2008 |
|  | ocena wrażliwości wód na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego: ppk Samica Stęszewska-Skrzynki | < 40 mg NO3/l - wody niewrażliwe na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego | WIOŚ Poznań 2009 |
|  | długość wałów przeciwpowodziowych | 3.770 mb | WZMiUW Poznań 2010 |
|  | długość sieci wodociągowej | 130 km | UM Gminy Stęszew 2010 |
|  | długość sieci kanalizacyjnej | 63 km | UM Gminy Stęszew 2010 |
|  | zużycie wody | 96 dm3/mieszkańca/dobę | UM Gminy Stęszew 2010 |
|  | ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ogółem | 958 m3/dobę | UM Gminy Stęszew 2010 |
|  | liczba przyłączy wodociągowych | 4 180 szt. | UM Gminy Stęszew 2010 |
|  | liczba przyłączy kanalizacyjnych | 2 106 szt. | UM Gminy Stęszew 2010 |
|  | udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej | 95% | UM Gminy Stęszew 2010 |
|  | udział mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej | 50% | GUS 2009 |
|  | przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych: Witobel Strykowo | 1 700 m3/d, 13 300 RLM 400 m3/d, 2 660 RLM | UM Gminy Stęszew 2010 |
| Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym | poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny rocznej | pył PM10 A SO2 - A NO2 - A Pb - A O3 - C NOx - A CO – A Benzen - A B(a)P - A As - A Cd - A Ni - A | WIOŚ Poznań 2009 |
|  | poziom tła zanieczyszczeń na podstawie modelowania – stężenia średnioroczne | pył PM10 - 24 µg/m3 SO2 - 6 µg/m3 NO2 – 16 µg/m3 benzen – 0,5 µg/m3 ołów – 0,05 µg/m3 | WIOŚ Poznań 2010 |
|  | ludność korzystająca z sieci gazowej | 6 366 os. (44,6%) | GUS 2008 |
|  | gospodarstwa korzystające z sieci gazowej ogółem | 2 320 | GUS 2008 |
|  | gospodarstwa korzystające z sieci gazowej ogółem ogrzewający mieszkania gazem | 892 | GUS 2008 |
|  | długość sieci gazowej | 155 km | GUS 2008 |
|  | zużycie gazu | 2 694,1 tys. m3 | GUS 2008 |
|  | długość ekranów akustycznych wzdłuż dróg krajowych | 0 m | GDDKiA O/Poznań 2010 |
|  | pomiary hałasu drogowego: ppk Strykowo, gimnazjum – dr. krajowa nr 32 ppk Strykowo, ul. Bukowska, szkoła podstawowa – dr. krajowa nr 32 | LAeq [dB]: dzień - 65,1 noc – bd. dzień - 68,3 noc – bd. | WIOŚ Poznań 2007 |
|  | liczba stacji bazowych telefonii komórkowej | 11 | UKE 2010 |
| Ochrona środowiska glebowego i złóż surowców | odczyn gleb gminy Stęszew (%): b.kwaśne kwaśne lekko kwaśne obojętne zasadowe zawartość metali ciężkich, pierwiastków śladowych oraz siarki siarczanowej w glebach gminy Stęszew | 8,9% 28,3% 42,7% 13,5% 6,6% zawartość naturalna | OSChR Poznań 2000-2004 |
| Edukacja ekologiczna społeczeństwa | rodzaj prowadzonych działań edukacyjnych organizowanych przez gminę | Akcja Sprzątania Świata zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | UM Gminy Stęszew 2010 |

Poza głównymi miernikami przy ocenie skuteczności realizacji programu mogą być brane pod uwagę również wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa. Wskaźniki te ze względu na ich opisowy charakter oraz trudności w definiowaniu ich wartości należy traktować jako fakultatywne.

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności,

zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce,

coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska,

Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej,

poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych),

zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim hałasu komunikacyjnego,

zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów niebezpiecznych,

ograniczenie degradacji gleb, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,

wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów,

zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.

Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:

kompletność regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym i prawem międzynarodowym,

spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli,

zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych,

opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.

Ocena i weryfikacja Programu. Sprawozdawczość.

Ocena realizacji celów i zadań ochrony środowiska winna być realizowana:

co 4 lata ocena skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa z wykorzystaniem określonych mierników,

co 2 lata ocena realizacji wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska sporządzonych w celu realizacji polityki ekologicznej państwa,

ocena realizacji programów naprawczych poszczególnych komponentów środowiska przez organy inspekcji ochrony środowiska.

Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań Programu będzie wysokość ponoszonych nakładów finansowych oraz uzyskiwane efekty rzeczowe. Uzyskiwane efekty rzeczowe, zweryfikowane przez ocenę stanu jakości i dotrzymywania norm komponentów środowiska, dokonaną w ramach systemu monitoringu, ilustrować będą zaawansowanie realizacji Programu w skali rocznej i umożliwiać dokonywanie niezbędnych korekt na bieżąco.

W nawiązaniu do wykonywanych ocen realizacji celów i zadań ochrony środowiska oraz na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska będą sporządzane 2 rodzaje raportów:

raporty Rady Ministrów z realizacji polityki ekologicznej państwa przedkładane Sejmowi,

sporządzane co 4 lata, na szczeblu ponadpowiatowym; raporty organów wykonawczych województwa, powiatu i gminy, z realizacji Programów Ochrony Środowiska przedkładane odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy co 2 lata.

Do niniejszego Programu Ochrony Środowiska tyczy się obowiązek oceny wdrażania Programu poprzez opracowanie raportu przez organ wykonawczy Miasta i Gminy Stęszew, który powinien być przedkładany Radzie Miasta i Gminy Stęszew w cyklu dwuletnim.

Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i realizacji Programu

Duże znaczenie dla możliwości upowszechniania informacji o stanie środowiska i realizacji Programu daje nowelizowane ustawodawstwo stwarzające powszechny dostęp do informacji o środowisku i procedury udziału społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska).

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest poprzez:

publikacje Głównego Urzędu Statystycznego,

publikacje Ministerstwa Środowiska,

publikacje służb państwowych: Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwowy Zakład Higieny, Inspekcję Sanitarną,

programy i plany strategiczne, opracowania  jednostek samorządu terytorialnego,

prasę popularnonaukową o tematyce ekologicznej,

programy telewizyjne i radiowe,

publikacje o charakterze edukacyjnym i populizatorskim jednostek naukowo-badawczych,

publikacje opracowane przez organizacje pozarządowe,

targi i giełdy ekologiczne,

akcje i kampanie edukacyjne i promocyjne,

internet.

W celu popularyzacji założeń zawartych w niniejszym dokumencie proponuje się opracowanie streszczenia Programu Ochrony Środowiska, które będzie bardziej dostępne dla mieszkańców gminy nie posiadających fachowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Streszczenie powinno być dostępne, obok pełnego tekstu Programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew oraz na oficjalnej stronie internetowej urzędu.

Źródła finansowania

Zadania związane z poprawą ochrony środowiska są realizowane zarówno przez samorządy lokalne jak również przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak zakres realizacji inwestycji samorządowych jest znacznie większy niż w sektorze gospodarczym. Zdolności inwestycyjne samorządów gminnych są znacznie ograniczone w stosunku do potrzeb. Wobec tego potrzebne jest poszukiwanie kapitału obcego na rynku.

Wdrażanie niniejszego Programu będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne (obecnie 4 stopniowy system), fundacje i programy pomocowe, własne środki inwestorów, budżety gmin i budżet centralny.

Środki budżetowe

Budżet centralny

W obowiązującej klasyfikacji budżetowej nie wyodrębniono działu ochrona środowiska. Powoduje to, że dochody i wydatki budżetowe na ten cel są rozproszone po różnych częściach i działach budżetu, takich jak środki w układzie ministerstw i urzędów centralnych, środki z rezerw celowych, inwestycje finansowanie z dotacji celowych na zadania własne gmin, środki pochodzące z ekokonwersji długów zagranicznych. Niektóre wydatki na cele ekologiczne znajdują się w kompetencji innych ministerstw niż Ministerstwo Środowiska, a także Wyższego Urzędu Górniczego, Polskiej Akademii Nauk.

Budżety samorządowe

Na działania prowadzone w zakresie ochrony środowiska środki finansowe mogą pochodzić z budżetu gminy. Największa część wydatków mieści się w grupie wydatków ponoszonych z budżetu na gospodarkę komunalną. Źródłem tych wydatków są bieżące dochody gminy. Innym źródłem przychodu budżetu gminy na sfinansowanie komunalnego systemu gospodarki odpadami czy innych przedsięwzięć ochrony środowiska może być emisja obligacji komunalnych.

Gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przestały istnieć z dniem 1 stycznia 2010 r. Dysponentem środków finansowych tych funduszy był organ wykonawczy Gminy. Obecnie środki finansowe, które dotychczas stanowiły gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią odrębną pozycję w budżecie gminy i muszą być wydatkowane na cele związane z ochroną środowiska. Źródła dochodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiły: środki z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wpływy z opłat i kar za składowanie odpadów, wpływy z opłat za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także wpływy z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska. Z gminnych funduszy finansowane były inwestycje o charakterze lokalnym, realizowane na terenie danej gminy.

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w gminie Stęszew w 2009 r. kształtowały się następująco:

przychody:

  - z tytułu  za gospodarcze korzystanie ze środowiska 399  622 zł;

wydatki:

  - na gospodarkę odpadami 125 938 zł,

  - na gospodarkę ściekową i ochronę wód 269 709 zł,

  - edukacja ekologiczna 3 975 zł.

Ze środków budżetu województwa powstałych z dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z art. 22c ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 z późn. zm.) finansowane są działania związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w szczególności:

  - Rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nie ustalonych osób,

  - Rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,

  - Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,

  - Przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych, oraz odszkodowania, o których mowa w art. 15 ust. 3 ww. ustawy,

  - Budowa i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,

  - Budowa i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

  - Wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,

  - Wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w art. 16 ustawy, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych,

  - Wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie,

  - Rekultywacja nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych ogrodów działkowych,

  - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu składane są do Urzędu Marszałkowskiego na początku roku kalendarzowego.

O dofinansowanie ze środków budżetu województwa mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego.

Krajowe fundusze celowe

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem istnienia funduszy ekologicznych jest zapewnienie ciągłości finansowania przedsięwzięć proekologicznych niezależnie od sytuacji ekonomiczno-finansowej budżetu państwa. Fundusze stanowią najpopularniejsze źródło dotacji i preferencyjnych pożyczek dla podmiotów podejmujących działania proekologicznych. Wynika to z ilości środków jakimi dysponują fundusze, korzystnymi warunkami udostępniania środków finansowych, uproszczonymi procedurami uzyskania wsparcia finansowego, regionalnego i lokalnego charakteru funduszy. Lokalny charakter funduszy sprawia, że różnią się one między sobą co do zasobności finansowej, priorytetów inwestycyjnych, koordynacji prac i systemu procedur.

W Polsce działają:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) istnieje od 1989 roku. Jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju, a także zadań i celów wynikających z polityki ekologicznej państwa. Narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska działają na podstawie art. 400 Ustawy prawo ochrony środowiska. Fundusze te udzielają wsparcia w formie dotacji i pożyczek preferencyjnych.

O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu finansowania przedsięwzięć określonych w ustawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Podstawą oferty WFOŚiGW w Poznaniu są preferencyjne pożyczki. Wysokość pożyczki może wynieść do 80% kosztu całkowitego przedsięwzięcia. Jej spłata może zostać rozłożona na okres do 15 lat z możliwością 18 miesięcy karencji w spłacie. Oprocentowanie pożyczki jest uzależnione od typu podmiotu oraz charakteru realizowanego przedsięwzięcia i wynosi od 0.2 do 0.8 stopy redyskonta weksli (SRW).

Fundusz udziela również dotacji – w formie pomocy bezzwrotnej - przeznaczonych głównie na realizację zadań o charakterze nieinwestycyjnym (edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, itp.). Standardowo wynoszą one do 50% kosztu całkowitego przedsięwzięcia, ale w uzasadnionych przypadkach poziom ten może być wyższy.

Kolejną propozycją są dopłaty do kredytów komercyjnych zaciąganych w bankach.

Zasady przyznawania pomocy regulują dokumenty WFOŚiGW w Poznaniu: „Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Poznaniu”,  „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” oraz „Szczegółowe warunki dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Klasyfikacja kosztów - Oprocentowanie pożyczek - Częściowe umorzenia.”

Fundusz Leśny

W Lasach Państwowych tworzy się fundusz leśny stanowiący formę gospodarowania środkami na cele wskazane w ustawie o lasach. Fundusz leśny przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej. Środki funduszu leśnego mogą także być przeznaczone na: wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej, badania naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu, prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych, inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.

Część środków funduszu leśnego przeznacza się na zalesianie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych starostów w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Fundusz Termomodernizacji

Fundusz Termomodernizacji utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.  Z dniem 19 marca 2009 weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o spieraniu termomodernizacji i remontów. Zastąpiła ono częściowo ustawę z dnia 18 grudnia 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Fundusz termomodernizacji i remontów to wydzielone z Budżetu Państwa środki finansowe, którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczone na wsparcie wszystkich uprawnionych podmiotów w realizacji działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii i jej nośników w zasobach komunalnych i socjalno-bytowych.

Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne inwestor spłaca 75% kwoty wykorzystanego kredytu. Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne z własnych środków.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

- ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie:

  - rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:

  - w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy - co najmniej o 10%,

  - w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej 0 15%,

  - w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,

  - co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła, tj.:

  - kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,

  - ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynków,

- wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym,

- zamiana konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:

  - budynków mieszkalnych,

  - budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

  - lokalnej sieci ciepłowniczej,

  - lokalnego źródła ciepła,

  - budynków zbiorowego zamieszkania, przez które rozumie się: dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.

Z premii będą mogli korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, np.:

  - osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),

  - gminy,

  - osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych,

  - wspólnoty mieszkaniowe.

Premię termomodernizacyjną przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie premii należy składać, wraz z wnioskiem kredytowym, w banku, w którym inwestor ubiega się o kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej można otrzymać w banku, w którym inwestor złoży wniosek kredytowy. Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym.

Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną są udzielane przez banki, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  Są to: Bank BPH S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank DnB NORD Polska S.A., Bank Millennium S.A.,  Bank Ochrony Środowiska S.A. ,Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,ING Bank Śląski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Kredyt Bank S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Nordea Bank Polska S.A., PKO BP S.A.

Kredyty bankowe

Banki również wspierają inwestycje ekologiczne udzielając stosownych kredytów. Kredyty preferencyjne udzielane są na sfinansowanie działań w zakresie ochrony środowiska. Warunkiem uzyskania proekologicznego kredytu preferencyjnego jest:

- udokumentowany efekt ekologiczny,

- bieżąca i prognozowana zdolność inwestora do spłaty kredytu,

- prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu,

- niezbędne decyzje inwestycyjne wymagane przy realizacji inwestycji,

- potwierdzone źródła finansowania inwestycji.

Kredyty preferencyjne wyrażają się niższym w stosunku do kredytu komercyjnego oprocentowaniem oraz karencją w jego spłacie. Kredyty komercyjne można uzyskać zarówno w bankach krajowych jak również w zagranicznych. Po komercyjny kredyt bankowy warto sięgać jako po uzupełniające, lecz nie podstawowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych, ze względu na wyższe oprocentowanie niż w przypadku kredytów preferencyjnych.  Do banków najaktywniej wspierających inwestycje w ochronie środowiska należą:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu

Kredyt Bank S.A

LG Petro Bank S.A.

Powszechny Bank Kredytowy S.A.

Bank BPH S.A.

Europejski Bank Inwestycyjny

Bank Współpracy Europejskiej S.A.

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A

ING Bank Śląski S.A.

Fundusze Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 osi priorytetowych:

- Gospodarka wodno - ściekowa

- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

- Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

- Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

- Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

- Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

- Transport przyjazny środowisku

- Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

- Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

- Kultura i dziedzictwo kulturowe

- Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

- Infrastruktura szkolnictwa wyższego

- Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

- Pomoc techniczna – Fundusz Spójności.

Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

  - duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską;

  - projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek;

  - projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym;

  - projekty pomocy technicznej.

Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu.

Tab. 8.2. Wykaz instytucji uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

| Instytucja Pośrednicząca | Oś priorytetowa | Instytucja Wdrażająca |
| --- | --- | --- |
| Ministerstwo Środowiska | I | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej * |
|  | II | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej * |
|  | III | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|  | IV | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|  | V | Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych |
| Ministerstwo Transportu | VI | Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
|  | VII | Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
|  | VIII | Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
| Ministerstwo Gospodarki | IX | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|  |  | Instytut Paliw i Energii Odnawialnej |
|  | X | Instytut Nafty i Gazu |
|  |  | Instytut Paliw i Energii Odnawialnej |
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | XI | Władza Wdrażająca Programy Europejskie |
| Ministerstwo Zdrowia | XII | Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia |
| Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | XIII | Ośrodek Przetwarzania Informacji |
| *NFOŚiGW dla projektów powyżej 25 mln euro netto, wfośigw dla projektów poniżej 25 mln euro netto |

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 
2007-2013

RPO WW jest jednym z 16 programów regionalnych, które są realizowane w ramach Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Program ma za zadanie wspierać wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionie. Równocześnie jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Jego cele są realizowane w oparciu o współdziałanie z partnerami społecznymi i gospodarczymi, a środki UE mają za zadnie wspierać osiąganie założonych celów rozwojowych. Realizacja RPO przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu i zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. W ramach programu wyznaczono VII priorytetów:

- Konkurencyjność przedsiębiorstw

- Infrastruktura komunikacyjna

- Środowisko przyrodnicze

- Rewitalizacja obszarów problemowych

- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

- Turystyka i środowisko kulturowe

- Pomoc techniczna.

W ramach Priorytetu III wyznaczono następujące cel główny i cele szczegółowe:

Cel główny:

- Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu

Cel główny osiągany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

- Zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska

- Poprawa zaopatrzenia w wodę

- Poprawa gospodarki odpadami

- Ochrona przyrody

- Ochrona powietrza

- Rozbudowa systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- Racjonalne gospodarowanie energią.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 - 2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest dokumentem operacyjnym, określającym cele, priorytety i zasady wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Program będzie realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,

Oś 4: Leader.

Wszystkie te działania będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Fundusze związane z ochroną środowiska będzie można pozyskać  w ramach następujących działań PROW:

1) Oś 1:

Działanie 121 - Modernizacja gospodarstw rolnych

Działanie ma m.in. na celu zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak i nieżywnościowych (w tym produktów rolnych wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej). W zakres operacji mogą wchodzić inwestycje związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby prowadzenia produkcji rolnej.

Dotowaniu podlegają m.in. wydatki na:

  - budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,

  - zakup lub instalację maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,

  - zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności  rolniczej.

Beneficjentem pomocy jest osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

W pierwszym okresie wdrażania Programu, celem ułatwienia dostępu do środków publicznych podmiotom, które dotychczas nie otrzymały wsparcia, ogranicza możliwość korzystania z pomocy beneficjentom działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określone są w przepisach krajowych.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji (części poniesionych kosztów realizacji inwestycji). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW, nie może przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.

Do realizacji mogą być przyjęte operacje, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł. Ograniczenie to nie dotyczy operacji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub projektów związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie:

  - 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą;

  - 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę  fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia;

  - 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;

  - 60% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o pomoc nie ukończyła 40 roku życia, na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 lub obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;

  - 75% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej w związku z wprowadzeniem w życie Dyrektywy Azotanowej – dotyczy umów zawartych do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Działanie 125 - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

# Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Celem Schematu II jest poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych, zwiększenie retencji wodnej i poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Pomoc udzielana w ramach tego schematu dotyczy realizacji projektów z zakresu melioracji wodnych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie przeciwpowodziowej użytków rolnych, w tym w szczególności:

  - budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych służących do retencjonowania i regulacji poziomu wód, np. jazów, zastawek, zbiorników wodnych, stopni wodnych itp.,

  - budowa lub remont systemów nawodnień grawitacyjnych,

  - remont istniejących urządzeń melioracji wodnych w celu dostosowania ich do nawodnień grawitacyjnych,

  - budowa lub remont urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę w ramach systemów urządzeń melioracji wodnych,

  - projekty służące poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb rolnictwa,

  - projekty z zakresu poprawy ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych.

Zakres działania obejmuje:

  - opracowanie dokumentacji technicznej projektów;

  - koszty robót budowlano-montażowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych;

  - koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

Beneficjentem Schematu II jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

2) Oś 2:

Działanie 214 – Program rolnośrodowiskowy

Realizacja programu rolnośrodowiskowego ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach. Głównym założeniem programu jest promowanie produkcji rolnej opartej ma metodach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody.

Celem działania jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności:

  - przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;

  - promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;

  - odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;

  - ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

Pakiet 9. Strefy buforowe.

Płatność rolnośrodowiskowa wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu, dodatkowych poniesionych kosztów oraz ponoszonych kosztów transakcyjnych. Płatności rolnośrodowiskowe są  przyznawane rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązania rolnośrodowiskowe.

Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie, po wykonaniu określonego zestawu zadań w ramach danego wariantu.

Beneficjentem działania jest rolnik.

Działanie 221, 223 – Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Cele Działania:

powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie użytków rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa;

utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych;

zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu.

Działanie obejmuje następujące formy pomocy:

wsparcie na zalesienie, która pokrywa koszty założenia uprawy zgodnie z zasadami obowiązującymi w krajowych przepisach o lasach (Zasady Hodowli Lasu) oraz jeśli jest to uzasadnione - ochrony przed zwierzyną poprzez grodzenie uprawy,

premię pielęgnacyjną za utrzymanie nowej uprawy leśnej oraz za ochronę indywidualną sadzonek drzew przed zwierzyną,

premię zalesieniową, stanowiącą ekwiwalent za wyłączenie gruntu z upraw rolnych.

Wsparcie na zalesienie polega na dofinansowaniu kosztów założenia uprawy, wykonania poprawek w 2 roku i zabezpieczenia przed zwierzyną. Wsparcie to ma postać zryczałtowanej płatności w przeliczeniu na 1 hektar zalesianych gruntów. Wsparcie będzie wypłacane jednorazowo po założeniu uprawy.

Premia pielęgnacyjna stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na 1 hektar zalesionych gruntów, wypłacaną co roku, przez 5 lat od założenia uprawy, która uwzględnia koszty prac pielęgnacyjnych (zwalczanie chwastów i patogenów), ochronę indywidualną cennych drzew oraz wczesne czyszczenie.

Premia zalesieniowa stanowi zryczałtowaną płatność w przeliczeniu na 1 hektar zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne i jest wypłacana co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej.

Beneficjentem Działania jest rolnik - właściciel gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Działanie 226 – Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz/ wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Celem Działania jest przywrócenie lasom zniszczonym w wyniku katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych ich potencjału biologicznego oraz potrzeba ochrony prewencyjnej lasów zagrożonych pożarami.

W ramach działania mogą być wspierane projekty związane z:

przygotowaniem leśnego materiału rozmnożeniowego na potrzeby odbudowy uszkodzonych lasów;

uporządkowaniem uszkodzonej powierzchni leśnej;

odnowieniem lasu wraz z pielęgnacją i ochroną założonych upraw;

pielęgnacją i ochroną uszkodzonych drzewostanów oraz cennych obiektów przyrodniczych;

udostępnianiem terenów leśnych dla wypełniania funkcji społecznych lasu;

wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.

Działanie realizowane będzie w ramach dwóch schematów:

Schemat I – Wsparcie dla obszarów, na których nastąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa.

Schemat II – Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego.

Pomoc udzielana w ramach powyższego działania dostępna będzie, w przypadku wystąpienia naturalnej katastrofy lub pożaru na obszarach leśnych całej Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę własności.

Beneficjentem są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Pomoc udzielana jest na mocy umowy i polega na refinansowaniu poniesionych kosztów.

3) Oś 3:

Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Pomocy udziela się na realizację projektów w zakresie:

- gospodarki wodno-ściekowej w szczególności:

  - zaopatrzenia w wodę,

  - odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,

- tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

- wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy.

Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano – montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia.

Beneficjentem jest gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania określone w zakresie pomocy.

Pomoc może być przyznana na:

a) projekt realizowany w miejscowości należącej do:

− gminy wiejskiej lub

− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.

b) projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu – max. 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych.

Fundusz LIFE+

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony przyrody.

LIFE+ składa się z trzech komponentów, w ramach których współfinansowane są projekty w zakresie:

wdrażania dyrektywy Ptasiej i dyrektywy Siedliskowej, w tym ochrony priorytetowych siedlisk i gatunków;

ochrony środowiska, zapobiegania zmianom klimatycznym, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia i polepszania jakości życia oraz wdrażania polityki zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarki odpadami;

działań informacyjnych i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w społeczeństwie, w tym kampanie na temat zapobiegania pożarom lasów oraz wymiany najlepszych doświadczeń i praktyk.

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne:

Przyroda i różnorodność biologiczna

Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

Informacja i komunikacja.

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w średniej wysokości 50% wartości projektu. Nabór wniosków ogłaszany jest raz do roku przez Komisję Europejską.

Instytucje i programy pomocowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty do upraw roślin energetycznych

O płatność do upraw roślin energetycznych może ubiegać się rolnik, który:

uprawia rośliny energetyczne przeznaczone do przetworzenia na produkty energetyczne i zawrze umowę na dostawę surowców energetycznych z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub pierwszymi jednostkami przetwórczymi i ilości roślin dostarczonych do zatwierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej lub zatwierdzonego podmiotu skupującego na podstawie umowy odpowiadają, co najmniej plonowi reprezentatywnemu

albo

uprawiane rośliny energetyczne wykorzystuje lub przetwarza w gospodarstwie na cele energetyczne w ilości odpowiadającej, co najmniej plonowi reprezentatywnemu.

Płatności do upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne przyznawane są, jeżeli zadeklarowana powierzchnia upraw wszystkich roślin energetycznych wynosi, co najmniej 0,3 ha.

Rośliny uprawnione do uzyskania płatności do upraw roślin energetycznych:

- rośliny uprawiane na gruntach rolnych, będące przedmiotem umowy dostarczenia roślin energetycznych przeznaczonych do przetworzenia na produkty energetyczne:

  - jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty);

  - buraki cukrowe;

  - soja;

  - rośliny wieloletnie (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata);

  - zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna);

- rośliny uprawiane na gruntach rolnych, wykorzystywane jako paliwo do ogrzewania gospodarstw lub w celu wytworzenia energii bądź biopaliwa w gospodarstwie:

  - zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna);

  - zboża;

  - nasiona roślin oleistych – nasiona soi łamane nieprzeznaczone do siewu, rzepak, rzepik o niskiej zawartości kwasu erukowego, nasiona słonecznika (łamane, wyłuskane, w łusce), nasiona słonecznika nieprzeznaczone do siewu;

- jednoroczne i wieloletnie rośliny przetwarzane w gospodarstwie na biogaz.

Grunty rolne, na które rolnik ubiega się o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).

Departament Generalny XI Komisji Europejskiej

Dotacje przyznawane przez departament wspierają działania na rzecz ochrony środowiska i zachowania różnorodności przyrody i krajobrazu. Finansowane są również małe projekty. Kwota dofinansowania projektu waha się w granicach od 20 do 60 tys. Euro, pomoc może być udzielana przez okres 1 roku. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski składa się w listopadzie i grudniu. Formularz wniosku można otrzymać bezpośrednio z Departamentu Generalnego XI.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, będący organizacją pozarządową, od wielu lat realizuje – w oparciu o własne środki finansowe – szereg programów operacyjnych w zakresie preferencyjnego kredytowania inwestycji rozwoju wsi i małych miast, obejmujących obecnie głównie rozwój infrastruktury terenów wiejskich oraz pozarolniczą małą przedsiębiorczość, tworzącą nowe miejsca pracy i alternatywne źródła zasilania finansowego lokalnych społeczności.

Środki Funduszu skierowane na działania w zakresie ochrony środowiska objęte są następującymi liniami kredytowymi:

- Kredyty na inwestycje w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę

Przedmiotem kredytowania są inwestycje z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, zlokalizowane na wsi i w miastach do 10 tys. mieszkańców, związane z budową lub modernizacją sieci wodociągowych, z budową lub modernizacją stacji wodociągowych oraz inwestycje realizowane łącznie, tzn. obejmujące łącznie ujęcie wody i stację wodociągową.

Beneficjenci:

gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz porozumienia/związki komunalne tych gmin,

spółki handlowe, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych,

inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.

Kredyty mogą być udzielane do wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego. Kredyty udzielane są na maksymalny okres do 5 lat, włączając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Bankami obsługującymi tę linię kredytową są odpowiednio:

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Gospodarczy Bank Wielkopolski (GBW) S.A. i zrzeszone z GBW S.A. banki spółdzielcze.

- Kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki

Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie agroturystyki na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, obejmujących zakup, budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację oraz pierwsze wyposażenie inwestycyjne obiektów bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, bazy rekreacyjno-sportowej i kulturowej.

Beneficjenci:

rolnicy i członkowie ich rodzin,

inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą,

spółki handlowe, o których mowa w art. 1 par. 2 ustawy Kodeks spółek handlowych,

inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne, lecz posiadające zdolność prawną,

gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz związki komunalne tych gmin.

Kredyty mogą być udzielane w dwóch plafonach, w zależności od wysokości kwoty kredytu:

• w plafonie A – do 50.000 pln; nie więcej niż do 100% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego,

• w plafonie B – do 300.000 pln; nie więcej niż do 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego.

Kredyty mogą być udzielane do 5 lat, wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 roku.

Bankami obsługującymi tę linię kredytową są:

Bank Ochrony Środowiska S.A. i jego oddziały terenowe

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. wraz z jego oddziałami terenowymi
i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Ekofundusz

Ekofundusz powstał w celu zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z ekokonwersji polskiego zadłużenia zagranicznego wobec takich krajów jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja, Norwegia. Ekofundusz dofinansowuje w formie dotacji przedsięwzięcia, które mają wpływ na stan środowiska w skali regionu, kraju ale przede wszystkim w skali globalnej.

Pierwszeństwo w finansowaniu maję działania, które:

ograniczają emisję gazów powodujących zmiany klimatu (CO2, metan, freony)

ograniczają transgraniczny transport CO2, NOx

eliminacja niskich źródeł emisji CO2, NOx

przywrócenie czystości wód Morza Bałtyckiego

ochrona zasobów wody pitnej

gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych

ochrona różnorodności biologicznej.

Ekofundusz realizuje swoje cele w ramach konkursów i programów. Realizowane są również przedsięwzięcia o charakterze powtarzalnym, dla których trudno jest skonstruować sensowne konkursy, ponieważ instalacje budowane mogą być w dowolnym miejscu w kraju i operują urządzeniami o podobnym stopniu nowoczesności. Do tej grupy projektów należą na przykład: instalacje kolektorów słonecznych, inicjatywy dotyczące budowy farm wiatrowych, uprawy roślin energetycznych, czy zakupy komposterów do utylizacji biologicznej frakcji odpadów komunalnych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ciągu całego roku wg przygotowanego przez Ekofundusz wzoru i instrukcji. Wysokość dofinansowania może wynieść 30% kosztów jeżeli inwestorem jest przedsiębiorca lub do 60% w przypadku jednostek samorządowych. Udział dotacji wynosi do 50 % w przypadku: instytucji charytatywnych i wyznaniowych, społecznych organizacji ekologicznych, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych, placówek oświatowych, edukacyjnych, placówek służby zdrowia oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Środki Ekofunduszu będą dostępne do 2010 roku.

Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska

Funduszem zarządza Bank Światowy, UNDP i UNEP. Fundusz finansuje przedsięwzięcia w dziedzinach:

ochrona różnorodności biologicznej (ekosystemów o znaczeniu globalnym),

przeciwdziałanie zmianom klimatu: technologie wytwarzania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

ochrona wód (przeciwdziałanie zanieczyszczeniom transgranicznym),

ochronę warstwy ozonowej,

przeciwdziałanie degradacji powierzchni ziemi, pustynnieniu ziemi i niszczeniu lasów.

Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja

Zakres działania fundacji obejmuje dofinansowywanie inicjatyw lokalnych m.in. na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej.

Priorytetami przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu jest udzielanie kredytów na budowę i modernizację urządzeń grzewczych zasilanych gazem lub olejem w budynkach wiejskich. Beneficjentami są zarządy gmin. Wysokość udzielanego kredytu: projekt do 40 tys. pln. Okres kredytowania 2 lata. Okres karencji płatności rat kapitałowych do 6 miesięcy. Rozkład spłat w czasie 2 lata. Minimalny udział środków własnych kredytobiorcy 50%.

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja wspiera działania zmierzające do poprawy infrastruktury, społecznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju, upowszechnienia zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii na obszarach wiejskich.

Program Małych Elektrowni Wodnych oraz Elektrowni Wiatrowych

Program stawia sobie za cel odtworzenie zdewastowanych jazów, zapór, młynów i innych obiektów rzecznych oraz promocję ekologicznie czystej energii. Z pożyczek mogą korzystać:

osoby fizyczne,

spółki osób fizycznych,

instytucje kościelne,

gminy.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 50% wartości nakładów inwestycyjnych, określonych na podstawie założeń ekonomiczno-technicznych potwierdzonych przez pracownika Fundacji.

Pożyczki udzielane są na okres do 5 lat wraz z możliwością uzyskania w tym okresie karencji w spłacie kredytu do 1 roku, jednak nie dłużej niż 3 miesiące kalendarzowe po miesiącu w którym zakończono inwestycję.

Instytucje leasingowe

W formie leasingu najczęściej finansowane są środki transportu, maszyny i urządzenia, linie technologiczne, sprzęt komputerowy. Z leasingu często korzystają zakłady komunalne jak również gminy.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne biorą udział w inwestycjach w podmiotach prywatnych o potencjalnie dużej stopie wzrostu.

Popularne fundusze zostały pokrótce scharakteryzowane poniżej.

Central and Eastern European Infrastructure Resources Partners

Źródła środków finansowych funduszu pochodzą miedzy innymi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Fundusz inwestuje w projekty przemysłowe związane z:

recyklingiem i minimalizacją odpadów,

zwiększeniem efektywności produkcji i oszczędnością energii,

produkcją sprzętu i urządzeń do budowy kanalizacji, systemów zaopatrzenia w wodę, redukcji i kontroli zanieczyszczeń,

poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii.

Poza tym fundusz oferuje pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania.

Adresy jednostek finansujących

Tabela 8.2. zawiera wykaz jednostek finansujących działania w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami.

Tab. 8.2. Jednostki finansujące działania w zakresie ochrony środowiska wraz z adresami

| Jednostka finansująca | Adres kontaktowy |
| --- | --- |
| Krajowe fundusze ekologiczne |
| Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ul. Konstruktorska 3a; 02-673 Warszawa (0-22) 849 00 79; fax (0-22) 849 72 72 e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | ul. Szczepanowskiego 15A; 60-541 Poznań, tel./fax.(0-61) 845-62-00, 841-10-09 e-mail:biuro@wfosgw.poznan.pl www.wfosigw.pl |
| Województwo wielkopolskie (środki województwa powstałe z dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) | Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań tel. (061) 65-54-601 |
| Fundusz Leśny | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 60-959 tel. 061-866-82-41, fax 061-847-28-69 e-mail: rdlp@poznan.lasy.gov.pl |
| Fundusz Termomodernizacyjny | Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa tel. (0-22) 522 96 39, 596 59 23, fax (0-22) 522 91 94 e-mail: dwrr@bgk.com.pl www.bgk.com.pl/fundusze/ft |
| Fundusze UE |
| Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | W zależności od realizowanego działania - patrz Tab. 8.1. www.pois.gov.pl |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Strzelecka 49, 61- 846 Poznań tel.: (61) 858-12-11 fax: (61) 858-12-20 e-mail: sekretariat.dwp@umww.pl |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Odział Regionalny ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań tel. 61 845 38 30/31 |
| Fundusz LIFE+ | Ministerstwo Środowiska Departament Infrastruktury i Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel. (22) 5792 417, fax (22) 5792 629 e-mail: life@mos.gov.pl |
| Instytucje i programy pomocowe |
| Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Odział Regionalny ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań tel. 61 845 38 30/31 |
| Departament Generalny XI Komisji Europejskiej | UNIT D.4 (Global Environment) TRMF 01/77; rue de la Loi 200; B-1049 Brussels fax 296 95 57; e-mail: christoph.bail@dg11.cec.be |
| Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej | ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa tel. (0-22) 639 87 63; fax (0-22) 620 90 93 www.efrwp.com.pl; e-mail: efrwp@efrwp.com.pl |
| Ekofundusz | ul. Bracka 4; 00-502 Warszawa tel. (0-22) 621 27 04; fax (0-22) 629 51 25 www.ekofundusz.org.pl; e-mail: info@ekofundusz.org.pl |
| Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska | al. Niepodległości 186; 00-608 Warszawa tel. (0-22) 825 45 97; fax (0-22) 825 45 97 www.undp.org.pl |
| Fundacja na rzecz rozwoju wsi polskiej „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja. | al. W. Reymonta 12a; 01-849 Warszawa tel. (0-22) 663 78 00; fax (0-22) 663 09 86 |
| Fundacja Wspomagania Wsi | ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 22 636 25 71-75, fax. 22 636 62 70 www.fww.org.pl ; e-mail: fww@fww.org.pl |
| Banki |
| Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. | ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa tel. (0-22) 860 40 00; 0801 123 456; fax 860 50 00 www.bgz.pl |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | Al. Jerozolimskie 7; 00-955 Warszawa (0-22) 522 91 93; fax 522 91 94 www.bgk.com.pl ; email: bgk@bgk.com.pl |
| Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. | ul. Dubois 5a; 00-184 Warszawa tel. (0-22) 860 11 00; fax 860 11 02 www.bise.pl; e-mail: contact@bise.pl |
| Bank Ochrony Środowiska S.A. | Al. Jana Pawła II 12; 00-950 Warszawa (0-22) 850 87 35; fax 850 88 91 www.bosbank.pl; e-mail: bos@bosbank.pl |
| Bank Światowy | ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa tel. (0-22) 520 80 00; fax 520 80 01; www.worldbank.org.pl e-mail: Poland_Feedback@worldbank.org.pl |
| Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOR | ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa tel. (0-22) 520 57 00; fax 520 58 00; www.ebrd.com |
| Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. W Poznaniu | ul. Mielżyńskiego 22; 61-725 Poznań tel. (0-61) 856 24 00 www.gbw.com.pl ; e-mail: office@gbw.com.pl |
| Kredyt Bank S.A | ul. Kasprzaka 2/8; 01-211 Warszawa tel. (0-22) 634 54 00; 0800 120 360; fax 634 53 35 www.kredytbank.pl; e-mail: dbp@kredytbank.pl |
| LG Petro Bank S.A. | ul. Rzgowska 34/36; 93-172 Łódź tel. (0-42) 681 93 20; 0800 169 800; fax 681 93 72 www.lgpetrobank.com.pl; office@lgpetrobank.com.pl |
| Powszechny Bank Kredytowy S.A. | ul. Towarowa 15a; 00-958 Warszawa tel. (0-22) 53180 00; fax 531 86 40 www.pbk.pl |
| Bank BPH SA | Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków tel. (012) 618 68 88, fax (012) 618 68 63 www.bph.pl, e-mail: bank@bph.pl |
| Europejski Bank Inwestycyjny | 100 Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg www.eib.eu.int e-mail: infopol@eib.org |
| Bank Współpracy Europejskiej S.A. | ul. Sudecka 95/97, 53-128 Wrocław tel. (071) 334 91 10, fax (071) 334 91 09 www.bwe.pl, e-mail: bwe@bwe.pl |
| HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A | ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa tel. (022) 656 21 69, fax (022) 656 21 88 www.hypovereinsbank.com.pl |
| ING Bank Śląski S.A. | ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice tel. (032) 357 70 00, fax (032) 634 53 35 www.ing.pl, e-mail: mampytanie@ingbank.pl |
| Fundusze inwestycyjne |
| Central and Eastern European Infrastructure Resources Partners | Al. Jerozolimskie 81;02-001 Warszawa tel. (0-22) 695 09 30; fax /022/ 695 09 45 |

Literatura

Agrochemiczne badania gleb Wielkopolski w latach 2000−2004, WIOŚ Poznań, Poznań, 2005;

Bank Danych Regionalnych, GUS;

Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2009;

Borys T. [red.], Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999;

Dobrzański G. [red.], Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2002;

Fagiewicz K., Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 95-103., Warszawa, 2009;

Generalny pomiar ruchu w 2005 r., GDDKiA, Warszawa, 2006;

Kistowski M, Staszek W., Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, Pomorski Urząd wojewódzki, Gdańsk, 1999;

Kondracki J, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000;

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z aktualizacją załączników 1, 2, 3, i 4, stanowiących wykazy niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczanie ścieków do końca 2005 r., 2010 r., 2013 r. i 2015 r., Warszawa, 2005;

Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego. Aktualizacja Programu, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL 
Sp. z o.o. w Poznaniu , Poznań, 2009;

Miłaszewski R. [red.], Nowoczesne metody i techniki zarządzania trwałym i zrównoważonym rozwojem Gminy, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2001;

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011; MSWiA, Warszawa, 2008;

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, Wielkopolskie Biuro Planowania i Rozwoju Regionalnego w Poznaniu, Poznań, 2001;

Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Rada Ministrów RP, Warszawa, 2002;

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2016 z perspektywą do roku 2016, Rada Ministrów RP, Warszawa, 2008;

Polska 2025 – długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000;

Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 r., WZDW Poznań, Poznań, 2006;

Poradnik. Jak własnymi siłami opracować gminny lub powiatowy program ochrony środowiska, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Starostwo Powiatowe w Płocku, Płock, 2003;

Program małej retencji wodnej na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL  Sp. z o.o. w Poznaniu , Poznań, 2005;

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stęszew, Stęszew, 2004;

Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015, Poznań, 2009;

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2002-2010, Poznań, 2002;

Program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego, EKOGEO, Poznań, 2010;

Program Zwiększania Lesistości Powiatu Poznańskiego, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2007;

Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Rada Ministrów RP, Warszawa, 2002;

Projekt aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009 r., Warszawa, 2008;

Przez Edukację do Zrównoważonego Rozwoju – Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2001;

Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim. Raport za 2008 r., WIOŚ w Poznaniu, Poznań, 2010;

Sobiecki, M. [red.] Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska, Białystok, 2000;

Stan środowiska w województwie wielkopolskim w 2008 roku. Raport WIOŚ w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań , 2009;

Stan środowiska w województwie wielkopolskim w 2007 roku. Raport WIOŚ w Poznaniu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań, 2008;

Strategia Rozwoju Gminy Stęszew, Stęszew, 2000;

Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 – 2013, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań, 2006;

Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015, Rada Ministrów RP, Warszawa, 2006;

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 (aktualizacja),  Poznań, 2005;

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, zmiana studium, Przykona, 2008;

Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002;

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznań, 2008;

Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce – informator, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2001;

Strony internetowe:

http://mapa.btsearch.pl/

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.gddkia.gov.pl

www.imgw.pl

www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.pgi.gov.pl

www.powiat.turek.pl

www.poznan.lasy.gov.pl

www.przykona.pl

www.poznan.lasy.gov.pl/rdlp/

www.poznan.uw.gov.pl

www.stat.gov.pl

www.uke.gov.pl

www.wios.poznan.pl

www.wzdw.pl