Stęszew, dnia 08.01.2016 rok

IN 271.3.1.2015

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy

.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 3

Pytanie 1

Czy przy wbudowaniu kanalizacji deszczowej z rury PP SN8 z otworami 50% obwodu rury zasypkę będzie stanowić piasek taki jak na podsypkę? 
Odpowiedź

Tak

Pytanie 2

Czy nie będzie konieczności zastosowania otuliny rury z maty bentonitowej lub podobnej?
Odpowiedź

Nie.

Pytanie 3

Jeżeli jest przewidziana wymiana gruntu, to dlaczego pozycje z zakupem piasku są tak niskie? Czy może przewidujecie Państwo wykorzystanie piasku z gruntu rodzimego, który znajduje się pod warstwami gliny?
Odpowiedź

Pozycja dot. zakupu piasku obejmuje tylko wymianę gruntu, nie obejmuje podsypki i zasypki rurociągu ujęte w innych pozycjach oraz warstwy odtworzenia nawierzchni ujęte w kosztorysie budowy kanalizacji sanitarnej

Pytanie 4

Podane są dane do przelewu na Wadium a napisane jest w SIWZ, że nie jest Wadium wymagane. Proszę o potwierdzenie informacji, że wadium nie jest wymagane. 
Odpowiedź

W  Rozdziałe12 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III.1) jest informacja, że Wadium nie jest wymagane.

Pytanie 5

W dokumentacji do przetargu zamieszczonej na stronie http://bip.steszew.pl jest przedmiar robót na ul. Trzebawską ( od str 4 ) brak przedmiaru na ul. Akacjową.

Odpowiedź

Przedmiar na ul. Trzebawska zaczyna się od str 4, natomiast przedmiar na ul Akacjową jest pod hasłem wzór oferty – Stęszew Akacjowa pdf

Pytanie 6

Czy zakres robót podany w przedmiarze i SIW jest ostateczny? ( w ogłoszeniu jest inny)

Odpowiedź

Zakres robót jest zgodny z SIWZ i przedmiarem robót.

Pytanie 7

Czy rurociągi PP powinny być wykonane z rur gładkich, czy strukturalnych.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją rury i kształtki dwuścienne z PP klasy SN8, kielichowe, ze szczelinami wykonanymi na obwodzie, łączone na uszczelki.

Otrzymują;

1.wykonawcy,

2.strona internetowa - BIP Stęszew

3.a/a

Burmistrz

mgr inż. Włodzimierz Pinczak