IN 273..2015

Projekt - Umowa

zawarta w dniu .2015 roku pomiędzy Gminą Stęszew zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. Włodzimierza Pinczaka – Burmistrza Gminy Stęszew

a

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą .

§ 1    Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

w dniu .2015 roku.

§ 2.1  Przedmiotem umowy jest remont chodnika ul. Kórnickiej w Stęszewie z materiału Wykonawcy.

Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na:

1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	-	km	-0,374

1.2	Rozebranie chodników z płyt bet. 35x35x5.	-	m2	325,300

1.3	Rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20 cm.	-	m	213,300

1.4	Rozebranie krawężników bet. 20x30 cm.	-	m	289,700

1.5	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki.	-	m3	20,279

1.6	Transport wewnętrzny materiałów z załadunkiem.	-	t	131,726

2	Krawężniki	-

2.1	Rowki pod oporniki i ławy 30x30 cm.	-	m	5,000

2.2	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i oporniki.	-	m3	22,133

2.3	Przestawienie krawężników bet. 15x30 cm.	-	m	16,000

2.4	Krawężniki betonowe wystające 15x30 cm.	-	m	273,700

2.5	Obrzeża betonowe 30x8 cm.	-	m	61,800

3	Chodniki

3.1	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża.	-	m2	514,450

3.2	Chodnik z kostki bruk. bet. 20x10 cm o gr. 6 (kolor czerwony).	-	m2	42,040

3.3	Chodnik z kostki bruk. bet. 20x10 cm o gr. 6 cm (kolor szary).	-	m2	472,410

4	Wjazdy

4.1	Przełożenie wjazdów z kostki bruk. bet.	-	m2	47,640

4.2	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników.	-	m2	85,360

4.3	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (koryto pod chodnik).	-	m3	61,741

4.4	Załadunek ziemi z hałdach i wywozem.	-	m3	41,637

4.5	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża.	-	m2	85,360

4.6	Podbudowy betonowe bez dylatacji gr. 12 cm.	-	m2	85,360

4.7	Wjazdy z kostki bruk. bet. 20x10 cm o gr. 8 cm (kolor grafitowy).	-	m2	85,360

5	Roboty inne

5.1	Regulacja pionowa - zaworów wodociągowych i gazowych.	-	szt.	1,000

5.2	Regulacja pionowa - studzienek telefonicznych.	-	szt.	6,000

5.3	Regulacja wysokości punktu geodezyjnego (poligon).	-	szt.	1,000

5.4	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowej.	-	m2	37,650

5.5	Odnawianie farbą olejną poręczy ochronnych.	-	m	50,200

Pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót oraz uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.

Ponadto zakres prac obejmuje:

1) sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 3 egzemplarze, na który składa się:

a) Dokumentacja powykonawcza:

b) Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją  powykonawczą –  mapy     kpl.   5,000

c) Atesty na materiały i prefabrykaty,

2) Protokóły odbioru robót.

3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń,

Technologia wykonania prac:

- Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały.

- Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

- Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

- Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.

§ 3  Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej

umowy oraz w:

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacji przetargowej,

- złożonej ofercie

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

§ 4.1 Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .2015 roku.

2.Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się do dnia .2015 roku.

§ 5.1.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty

Wykonawcy wybranej w drodze przetargu w wysokości: złotych brutto

słownie:

będącej integralną częścią umowy.

2.Podstawę do wystawienia faktur stanowią:

1) protokół odbioru częściowego,

2) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji.

3.Fakturę należy wystawić:

Gmina Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

NIP 777 31 41 373

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury

przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 6. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - urządzenia terenu robót, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb robót oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

  - oznakowania terenu robót,

  - wykonania uzupełniającego oznakowania drogowego,

  - ubezpieczenia budowy/robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury podziemnej oraz innych w toku realizacji umowy, naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt i własnymi siłami,

  - odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót i zabezpieczenia dozoru,

  - zapewnić na terenie robót należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie,

  - dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ nie później niż w ciągu 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót,

  - zapewnienia łączności dla potrzeb budowy/remontu we własnym zakresie i na własny koszt,

  - podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy/robót,

  - uporządkowania terenu budowy/robót, doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do poniesienia ewentualnych kosztów z tytułu:

a)     Zakładu Energetycznego,

b)     Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  pisemnego informowania Inwestora, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego

o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół

konieczności określający zakres oraz szacunkową ich wartość

(wg cen jednostkowych oraz narzutów wg kosztorysu ofertowego),

b)  pisemnego informowania Inwestora o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na

tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz

do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym

zagrożeniom.

d)  przedłożenia Inwestorowi na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania

umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny

prawidłowości wykonania umowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych w okresie od przekazania placu robót, aż do odbioru końcowego.

- Wykonawca zapoznał się z dokumentacją przetargową i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz oświadcza, że wszystkie prace zostały wycenione w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji i uzgodnień z autorami dokumentacji projektowej, inspektorem nadzoru i uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu robót rozliczy się na piśmie z otrzymanej od Inwestora dokumentacji i zwróci ją najpóźniej do dnia odbioru.

- Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między terminem rozpoczęcia robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.

§ 7.   Informacja o podwykonawcy i rozliczenia.

1. Wykonawca wykona zakres robót z udziałem/ bez udziału Podwykonawców

2. W przypadku udziału Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest przed  podpisaniem umowy podać Zamawiającemu nazwy

i adresy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, a przy złożeniu faktury i rozliczaniu

robót, które zostały w całości lub  w części wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że Podwykonawca otrzymał należne wynagrodzenie

za wykonane roboty,

2) pisemne oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych robót,

3) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dalszy Podwykonawca otrzymał należne

wynagrodzenie za wykonane roboty,

4) pisemne oświadczenie dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należności z tytułu

wykonanych robót,

3. W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów Zamawiający uprawniony jest do

wstrzymania płatności należności Wykonawcy za odebrane roboty do czasu otrzymania tych

dokumentów.

4. W przypadku powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o udziale Podwykonawców lub

dalszych Podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego Zamawiający ma prawo

zarządzać dokumentów określonych w pkt 2.

Do procedury wszczętej w ten sposób mają zastosowanie zapisy pkt 2.

5. Zapisy punktu 2 mają zastosowanie przy rozliczaniu faktur częściowych i faktury końcowej.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedstawić

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni

od jej zawarcia.

Umowy muszą określać zakres prac, wysokość wynagrodzenia i warunki zapłaty.

Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i sprzeciw do przedstawionych umów.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego przedłożyć

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni  od jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaniechają

poinformowania Zamawiającego o powierzeniu realizacji podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom części zamówienia, a Zamawiający poniesienie z tego tytułu szkodę lub będzie

zobowiązany do zapłacenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

wynagrodzenia za wykonane prace, to wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobowiązani będą do zwrotu Zamawiającemu wszelkich powstałych i uregulowanych

zobowiązań, kosztów, szkód, wynagrodzeń itp.

9. Wykonanie robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót wykonywanych przez Podwykonawcę

lub dalszego Podwykonawcę.

§ 8    Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie placu budowy / robót /, protokółem do dnia .2015 roku.

2) Po protokólarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy/robót Wykonawca ponosi aż do

chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy

oraz za istniejące urządzenia.

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 9.1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie:

2. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych

i uzupełniających w imieniu Zamawiającego, bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.

§10.1.Raz w tygodniu odbędzie się narada robocza, w której udział wezmą kierownik budowy, inspektor

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego, celem dokonania przeglądu postępu

robót oraz innych kwestii związanych z realizacją inwestycji.

§ 11 Strony ustalają następujące procedury odbioru robót:

1. Odbiory częściowe:

  - Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi na piśmie Inwestora o gotowości odbioru.

  - Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

  - Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru,

  - Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

2. Odbiór końcowy:

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi

pisemnie Inwestora o gotowości odbioru.

3. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następując dokumenty:

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wszystkich robót ( zarówno kubaturowych, jak i sieciowych ) wraz z naniesieniem ich na mapę geodezyjną,

- Protokóły odbiorów technicznych wykonanych przez odpowiednie organy i służby,

- Dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w projekcie w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- Kompletny Dziennik budowy,

- Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- Protokóły pomiarów, prób, badań i sprawdzeń,

- Aprobaty, atesty oraz deklaracje zgodności zastosowanych materiałów,

- Protokoły odbiorów przez Państwowy dozór techniczny,

- Oświadczenia uzyskane od właścicieli posesji w zakresie akceptacji przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

- DTR, świadectwa jakości i książki gwarancyjne urządzeń,

- Warunki i instrukcje użytkowania, konserwacji i naprawy, z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób dokonujących tych czynności, wraz z harmonogramem wszystkich niezbędnych czynności konserwacji i napraw,

- Karty techniczne urządzeń,

- Kopie wszystkich dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i urzędom zewnętrznym,

- Rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto i netto.

  - Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

  - Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - Odbiory przeprowadzane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i inspektora nadzoru,

  - Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

  - Protokół musi być podpisany przez obie strony i zatwierdzony przez Zamawiającego.

  - Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy, braku kompletności operatu kolaudacyjnego i braku wpisów w dzienniku budowy.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to

Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) Jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 12  Gwarancja.

1) Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace ustala się na okres  m-ce.

2) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od odbioru prac przez Zamawiającego.

3) W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania usterek

i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

4) Wykonawca przystąpi do usuwania usterek i wad nie później niż 24 godz. od momentu

zgłoszenia.

5) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6) W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na

koszt  Wykonawcy przy pomocy innych podmiotów.

7) W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym wykonaniu

napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego

terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu ujawnionych wad

i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem swoich

praw wynikających z gwarancji i rękojmi.

8) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający

zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

9) Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji.

10) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność:

a) za fachowe, technicznie i technologicznie nienaganne,

b) zgodnie z najnowszym stanem techniki,

c) odpowiadające przyjętym zasadom sztuki budowlanej,

d) przepisom prawa,

e) zgodności z normami

wykonanie robót z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

11) Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy

zostały wykonane przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy

wykonywaniu umowy. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy.

12) W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i

będzie  odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym

za wszelkie szkody, wydatki i koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku,

gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania przedmiotu

umowy przez  Wykonawcę lub jego Podwykonawcę.

13) Do upływu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego

o zmianie swej siedziby.

14) Zamawiający wyznaczy także ostateczny, gwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem

terminu gwarancji i wyznaczy termin na protokólarne usunięcie wad i usterek.

§ 13   Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających a ewentualne

zamówienia dodatkowe zostaną udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowej umowy – po

sporządzeniu protokółu konieczności i kosztorysu, według cen jednostkowych podanych w ofercie

przetargowej, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego oraz po podpisaniu

dodatkowej umowy.

§ 14 Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) opóźnienia w realizacji umowy w wysokości .500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości

200,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca

ponosi odpowiedzialność w wysokości 5.000,00 złotych brutto.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania

przewyższającego kary umowne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości

5.000,00 złotych brutto z zastrzeżeniem artykułu 145 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

§ 15.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy poza przypadkami określonymi

w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z zawartą umową lub też nienależycie wykonuje

swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na plac budowy ze sprzętem budowlanym i nie rozpoczął realizacji umowy lub nie realizuje jej przez okres 14 dni,

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do

odstąpienia.

2.  Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany:

- zabezpieczyć przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu,

- sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,

- zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,

- usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza i sprzęt budowlany w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy,

  - w przypadku nieusunięcia urządzeń, sprzętu i pozostałych materiałów naliczane będą

kary za składowanie w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia,

- zapłaty kar umownych.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do

zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień odstąpienia bez zwrotu za nakłady

poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.

§ 16  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla

Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 18  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19  Umowę niniejszą sporządzono w czterech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,

po dwa dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y 					                              W y k o n a w c a