Załącznik nr 4

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? Tak Numer ogłoszenia w BZP: 1472 -2016 z dnia 04.01.2016 roku Nie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? Tak Nie

SEKCJA I: zamawiający

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Gmina Stęszew |
| --- |
| Adres pocztowy: Ul. Poznańska 11 |
| Miejscowość: Stęszew | Kod pocztowy: 62-060 | Województwo: wielkopolskie |
| Tel.: 61 81 - 97 - 141 | Fax: 61 81 - 97 - 141 |

I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna Uczelnia publiczna Administracja rządowa terenowa Instytucja ubezpiecz. społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić): Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Przebudowa pomieszczeń na Bibliotekę Publiczną w Stęszewie z materiału Wykonawcy. |
| --- |
| II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi |
| II.3) Określenie przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń na Bibliotekę Publiczną w Stęszewie z materiału Wykonawcy. 2. Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na: 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 176,400 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach m2 336,683 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,na śufitach m2 176,400 Wykucie z muru okien zespolonych m2 34,393 Wykucie z muru drzwi płytowych wewn. m2 11,340 Wykucie z muru drzwi zewnętrznych m2 4,200 Rozebranie okładziny ściennej - płytki elewacyjne m2 20,111 Demontaż urządzeń sanitarnych Demontaż kraty m2 12,400 Demontaż balustrady m 5,200 2 ROBOTY BUDOWLANE Witryny aluminiowe obsadzone na kotwach stalowych, Profil - Schuco 6-cio komorowy o szer. 85 mm, Wzmocnienia Wielokrotnie gięte ze stali ocynkowanej,Szyby - Pakiety trzyszybowe Ug=0,5W/m2K z termiczną ramką międzyszybową,Uszczelki EPDM oraz TPE czarne (lub szare). m2 30,313 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych Profil - Schuco 6-cio komorowy o szer. 85 mm, Wzmocnienia Wielokrotnie gięte ze stali ocynkowanej,Szyby - Pakiety trzyszybowe Ug=0,5W/m2K z termiczną ramką międzyszybową,Uszczelki EPDM oraz TPE czarne (lub szare) m2 4,410 Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką obsadzenia m2 4,080 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o m2 13,230 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych, na rusztach metalowych pojedyńcznych z pokryciem jednowarstwowe m2 336,683 Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho m2 336,683 Gładź gipsową dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych m2 344,303 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm m2 176,400 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - m2 344,303 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa m2 176,400 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - 5 cm m2 140,000 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatarte na gładko m2 176,400 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 40x40 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 m2 150,280 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wymiarach 40x45 cm luzem,na zaprawie klejowej m2 37,530 Dostawa i montaż balustrady - rury pojedyńcze ze stali nierdzewnej m 5,600 Dostawa i montaż kraty stalowej m2 7,480 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt m2 54,250 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 54,250 Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT SN 20 grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu m2 54,250 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2 54,250 Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm m2 18,600 Rurociągi z rur Pex firmy Tece łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 32 mm m 18,000 Rurociągi z rur Pex firmy Tece łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 25 mm m 22,000 Rurociągi z rur Pex firmy Tece łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 15 mm m 48,000 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm, prod. Purmo szt. 1,000 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm, prod. Purmo szt. 6,000 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm, prod. Purmo szt. 3,000 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm, prod. KLUDI szt. 2,000 Montaż na ścianie elementów Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl. 2,000 Instalacje elektryczne i teleinformatyczne System monitoringu - 4 kamery Samsung SCD-1020RP i rejestrator Samsung SRD-876DP 1TB wraz z kompletnym okablowaniem kpl. 1,000 Pozostałe prace zgodnie z dokumentacją przetargową. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto zakres prac obejmuje: 1) sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 3 egzemplarze, na który składa się: a) Dokumentacja powykonawcza: b) Atesty na materiały i prefabrykaty, 2) Protokóły odbioru robót. 3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń, |
| II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
|  | Słownik główny |
| Główny przedmiot | 45 21.00.00-2 45.30.00.00-0 |
| Dodatkowe przedmioty |  |

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

| Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny | Negocjacje bez ogłoszenia Zamówienie z wolnej ręki Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna |
| --- | --- |

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak nie wskazać projekt/program:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):             NAZWA (jeżeli dotyczy): ____________________

| IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2016 roku (dd/mm/rrrr) |
| --- |
| IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 23 |
| IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3 |
| IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA |
| Nazwa Zakład Ogólnobudowlany „DARBUD” |
| Adres pocztowy: Skrzynki, ul. Dworcowa 13 |
| Miejscowość: Skrzynki | Kod pocztowy: 62-060 | Kraj/województwo: Wielkopolskie |
| IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia ( bez VAT) Wartość 276.844,82 PLN |
| IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) |
| Cena wybranej oferty 179.167,25 PLN Oferta z najniższą ceną 179.167,25 PLN Oferta z najwyższą ceną 299.711,40 PLN Waluta: PLN |

--------------(Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ------------

Burmistrz

mgr inż. Włodzimierz Pinczak