OPIS TECHNICZNY

DLA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD |
| --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |
| 1.1. | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2020, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022),z późn. zm., Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno- jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(tj. Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). |
| 1.2. | Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2). Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji załączone do oferty. |
| 1.3. | Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 ). |
| 2 | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg. |
| 2.2. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: Kąt natarcia: min. 27 º, Kąt zejścia : min. 25º, Prześwit pod osiami min. 300 mm, Wysokość całkowita pojazdu : max. 3300 mm Długość całkowita : max 8300 mm Kąt rampowy : min. 24º. |
| 2.3. | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 5 %. |
| 2.4. | Układ napędowy pojazdu składa się z : stałego napędu na wszystkie osie , skrzyni redukcyjnej, możliwość blokady mechanizmów każdej osi , |
| 2.5. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem uniwersalnym;. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego mocowania w pojeździe. Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. Wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny. |
| 2.6. | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy Minimalna moc silnika: 210 kW. Minimalny moment obrotowy 1000 Nm Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła Ponadto pojazd wyposażony w Hamulec postojowy działający na koła obu osi. system ABS. zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej |
| 2.7. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, z zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Kabina wyposażona w: - fabryczny układ klimatyzacji z dodatkowym nawiewem na tylną część kabiny, – indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - mocowanie na 4 aparaty powietrzne umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z butlami różnego rodzaju, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu), – Drzwi kabiny zamykane kluczem, centralny zamek Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, min. główne, Elektrycznie sterowane szyby, Przysłona przeciwsłoneczna, zewnętrzna, uchwyt pod siedzeniem umożliwiający umocowanie 4 butli zapasowych, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania oznaczona kolorem pomarańczowym). Fotele powinny posiadać składane oparcia umożliwiające korzystanie z foteli przy nie zamontowanym aparacie oddechowym. – szafkę sprzętową (min. 2 półki) na sprzęt drobny; szafka zamontowana pomiędzy siedzeniami kierowcy /dowódcy. – Górna część szafki wykorzystana jako stanowisko ładowania min. 6 radiotelefonów przenośnych, miernika wielogazowego, reflektora ładowalnego FIRE VULCAN LED, kamery termowizyjnej (ładowarki dostarczone przez Zamawiającego) · min. dwie (2) poręcze sufitowe · min. dwie (2) poręcze drzwiowe umożliwiające łatwe i bezpieczne wejście do kabiny · wszystkie poręcze w kabinie (w tym drzwiowe) w kolorze pomarańczowym - dodatkowy schowek na sprzęt w skrzyni pod fotelami załogi, po podniesieniu istnieje możliwość zablokowania fotela załogi w górnym położeniu - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, moc min. 2kW - lusterka boczne zewnętrzne główne elektrycznie sterowane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe przednie, - dodatkowe oświetlenie z przodu kabiny w postaci belki z reflektorami dalekosiężnymi LED, montaż na atrapie sillnika – szyby boczne z przodu i z tyłu opuszczane i podnoszone elektrycznie, – Dodatkowe gniazda ładowania 12V (samochodowe szt. 1), zamontowane po stronie dowódcy gniazdo USB typu A-2 szt - Dodatkowe gniazda ładowania 12V (samochodowe szt. 1), zamontowane w przedziale załogi, gniazdo USB typu A-2 szt – min. 1 głośnik zamontowany w części kabiny dla załogi do nasłuchu prowadzonej korespondencji radiowej (z pokrętłem regulacji głośności) – możliwość przejścia oświetlenia wewnętrznego w dodatkowy „tryb nocny” – wyprowadzenie do górnej półki przewodów rezerwowych (12V, 24V i 24V po zapłonie) do zasilania dodatkowych urządzeń (np. radiostacji przewoźnej) – sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału autopompy – kontrolka włączenia autopompy - reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, – fotel kierowcy i dowódcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem. Pojazd wyposażony dodatkowo w: - światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi podwozia pojazdu - światła przeciwmgielne zabudowane fabrycznie w zderzaku, nie występujące poza jego obrys |
| 2.8. | Kolorystyka: podwozie – czarne lub grafitowe, błotniki i zderzaki – białe, kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego |
| 2.9. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. |
| 2.10. | Wylot spalin Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |
| 2.11. | Pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa. Zbiornik paliwa oraz zbiornik AdBlue usytuowany poza zabudową (nie może zajmować miejsca w skrytkach sprzętowych). |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu paszczowego posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą. Pojazd wyposażony w cztery (4) szekle holownicze (2x przód + 2x tył pojazdu). |
| 3 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z Oświetlenia ostrzegawczego Sygnalizacji dźwiękowej Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy Systemu ładowania pojazdu podczas postoju Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) Oświetlenia zewnętrznego Oświetlenia wewnętrznego |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED. - na dachu kabiny belka sygnalizacyjna LED, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem (ilość modułów świetlnych min 6 szt) , - cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na pokrywie silnika, na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego, – z tyłu cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie, dwie umieszczone w górnej części zabudowy, dwie w środkowej części zabudowy – 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie umieszczone na bokach zabudowy po 2 szt na każdej stronie w górnej części zabudowy Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla dowódcy(zamontowany poniżej linii czołowej na kokpicie). Lampy główne pojazdu oraz belka dachowa zabezpieczone przed uszkodzeniem np. siatką ze stali nierdzewnej. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych i dźwiękowych. Głośnik o mocy 200W (lub 2 x 100W). Sygnały dźwiękowe sterowanie przy pomocy manipulatora. Zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator oraz klakson pojazdu. Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne podświetlane przyciski. Wymagana funkcjonalność podstawowa: minimum cztery (4) różne tryby pracy dla sygnalizacji Dodatkowo samochód wyposażony w tylną belkę świetlną/drogową LED do kierowania ruchem (min. funkcje: fala świetlna na prawo, lewo, na zewnątrz, miganie). Belka LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia. Zamawiający nie dopuszcza, aby urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe podczas pracy, zakłócały pracę i działanie radiotelefonu przewoźnego. |
| 3.3. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (min. 100 A) i pojemność akumulatorów(min. 180 Ah) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |
| 3.4. | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 5m Samochód powinien być wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |
| 3.5. | Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy maja być w standardzie IP67 |
| 3.6. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji. Kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |
| 4. | Zabudowa pożarnicza: |
| 4.1. | Zabudowa wykonana wyłącznie z użyciem materiałów nierdzewnych (stal nierdzewna, aluminium), dopuszcza się elementy wykończeniowe wykonane z materiałów kompozytowych. Pomiędzy kabiną a zabudową owiewki. Podłoga skrytek wykończona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Aluminiowy system mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. |
| 4.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu płaskim (bez wystających elementów) z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi. Nośność maksymalna 280 kg. Na dachu pojazdu zamontowana min. jedna (1) skrzynia aluminiowa na drobny Sprzęt. Skrzynia wyposażona w min. dwie (2) klamry mocujące, zabezpieczające przed incydentalnym otwarciem klapy skrzyni podczas jazdy. Skrzynia posiadająca siłowniki wspomagające jej otwieranie/zamykanie. Wnętrze skrzyni wyposażone w oświetlenie włączające się automatycznie po otwarciu pokrywy skrzyni lub wraz z oświetleniem dachu zabudowy. |
| 4.3. | Z tyłu pojazdu aluminiowa drabinka do wejścia na dach, rozkładana i nachylona pod kątem w stosunku do ściany tylnej zabudowy, co ma ułatwić bezpieczne wchodzenie na dach pojazdu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu zamontowane uchwyty do drabiny nasadkowej 4 przęsła, uchwyty na węże ssawne, bosak, tłumice. W pobliżu górnej części drabiny zamontowane uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. |
| 4.4. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Opuszczenie dowolnego podestu, jak i podniesienie dowolnej rolety żaluzjowej i klapy musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wytrzymałość wszystkich podestów roboczych: min. 200 kg. W narożach każdego z podestów zamontowane pulsujące oświetlenie ostrzegawcze LED koloru pomarańczowego. Oświetlenie uruchamiające się automatycznie w momencie otwarcia podestu. Odchylany podest nad tylną osią (po obu stronach zabudowy) powinien być zamykany w podwójnie zabudowanym nadkolu z uszczelnieniem gumowym w celu ograniczenia zabrudzenia części ruchomej podestu. Wykonanie nadwozia z podestami umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu pod każdą skrytką sprzętową (3 sztuki na stronę). Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie podestu w przypadku awarii siłownika, . Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 4.5. | Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego, wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie. |
| 4.6. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejsza modyfikacje przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. |
| 4.7. | Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki) Pompy szlamowej Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 4.8. | Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (10 sztuk W52 / 8 sztuk W75). Nie dopuszcza się by w jednej skrytce było mniej niż 8 mocowań. |
| 4.9. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |
| 4.10. | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 5. | Układ wodno-pianowy |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z : Zbiornika środków gaśniczych Autopompy Dozownika środka pianotwórczego Zwijadła szybkiego natarcia Działka wodno-pianowe Systemu zraszania podwozia |
| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. Zbiornik powinien: posiadać właz rewizyjny, pojemność min. 3000 l spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75 ( po 1 z każdej strony tylnej części pojazdu) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. |
| 5.4. | Autopompa dwuzakresowa o wydajności: min. 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, min. 410 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, Przedział pompowy zamykany za pomocą klapy, wyposażonej w min. dwa (2) siłowniki. W narożach klapy zamontowane pulsujące oświetlenie ostrzegawcze LED koloru pomarańczowego. W poprzek klapy zamontowany pas LED oświetlający miejsce pracy operatora. Klapa zamykana na zamek, przy pomocy klucza zastosowanego w żaluzjach skrytek. Obsługa panelu sterującego autopompy musi być możliwa w rękawicach (wyklucza się rozwiązanie z elektronicznym ekranem dotykowym). |
| 5.5. | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4 nasad tłocznych 75, po 2 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: nasada wodna zasilająca: kolor niebieski nasada wodna tłoczna: kolor czerwony nasada środka pianotwórczego: kolor żółty Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. |
| 5.6 | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń min. 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. Wszystkie elementy układu wodno- pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 5.7. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. Konstrukcja układu wodno- pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie. |
| 5.8. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). |
| 5.9. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, moc min 4kW, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze w korpusie, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). |
| 5.10. | Samochód musi być wyposażony w linię wysokociśnieniową szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle. Wąż zakończony prądownicą wodno-pianową o stałej wydajności (min. 150 l/min przy 40 bar), z możliwością podawania prądu zwartego, rozproszonego i mgłowego oraz przepłukiwaniem zanieczyszczeń o średnicy min. 5 mm. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Napęd zwijadła elektryczny i awaryjny ręczny. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. Miejsce montażu przedział autopompy , nad autopompą. |
| 5.11 | Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 75°. Na rękojeści działka musi istnieć możliwość włączania zaworu działka oraz regulacji obrotów pompy Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Element wykonany ze stali nierdzewnej o zasięgu 65 m. |
| 5.12. | Pojazd wyposażony w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm3/min przy ciś. 8 bar, zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy. |
| 5.13. | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze: - urządzenia kontrolno- pomiarowe pompy, w tym min. manometr wysokiego i niskiego ciśnienia, manowakuometr, - wyłącznik awaryjny silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, – regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. – kontrolka poziomu paliwa w zbiorniku pojazdu – wskaźnik włączenia autopompy – możliwość sterowania tylną belką świetlną/drogową LED do kierowania ruchem – możliwość wyboru stężenia dozowania środka pianotwórczego – sterowanie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |
| 6. | Inne |
| 6.1. | Minimalna gwarancja na zabudowę : 24 miesiące Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące |
| 6.2. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia |
| 6.3. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia |
| 6.4 | Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, Pojazd wyposażony w hol sztywny, zamontowany na dachu zabudowy pożarniczej, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód przy najmniej 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg. |
| 6.5 | Samochód wyposażony maszt oświetleniowy o mocy łącznej min. 350W i strumieniu świetlnym min. 30.000 lumenów. Maszt wyposażony w dwie najaśnice LED. Najaśnice zasilane z instalacji elektrycznej samochodu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 6,5 m. Maszt rozkładany mechanicznie. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135o w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu. • wysunięcie masztu następuje tylko po zaciągnięciu hamulca postojowego. • wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości |
| 6.6 | Wykonawca zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym uchwyty mocujące do sprzętu ratowniczego będącego w posiadaniu użytkownika wymienionego poniżej: • Zestaw PSP-R1 z deską ortopedyczną • Rozdzielacz kulowy - 1 szt. • Hak do studzienek - 2 szt. • Redukcja 75 / 52 - 3 szt. • Zaślepka 75 - 2 szt. • Siodełko do węży - 1 szt. • Klucz do łączenia węży - 2 szt. • Klucz do hydrantów naziemnych - 4 szt. • Kurtyna wodna W 52 - 1 szt. • Redukcja 75 / 110 - 1 szt. • Zbieracz 2x75 / 110 - 1 szt. • Wąż ssawny 75x3m - 2 szt. • Drabina nasadkowa przęsło - 4 szt • Klucz do zaworów hydrantowych - 1 szt. • Wytwornica pianowa - 1 szt. • Wąż tłoczny W 75 - 10 szt. • Wąż tłoczny W 52 - 18 szt. • Stojak hydrantowy - 1 szt. • Skrzynka na sorbent - 1 szt. • Gaśnica proszkowa 6 kg - 2 szt. • Pachołek drogowy - 6 szt. • Miotła szeroka - 2 szt. • Agregat WEBER HYDRAULIK V 50 -T SAH20 Rozpieracz ramieniowy SP43XL Nożyce hydrauliczne RSX200-107 - 1 szt. • Rozpieracz hydrauliczny cylindryczny RZT2-1500 - 1 szt. Rozpieracz hydrauliczny cylindryczny RZT2-1170 - 1 szt. • Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów S 50-14 - 1 szt. • Kliny stabilizacyjne - 6 szt. • Wyrzynarka akumulatorowa do szyb - 1 szt. • Huligan-1 szt. • Wentylator oddymiający Rosenbauer - 1 szt. • Prądownica wodna W 52 Rosenbauer RB 101- 2 szt. • Pompa szlamowa KTH80X - 1 szt. • Przecinarka Sthil TS 420 - 1 szt. • Pilarka Husqvarna - 1 szt. • Smok ssawny prosty i skośny W 75 - 3 szt. • Przedłużacz 20 m - 1 szt. • Młotek 10 kg - 1 szt. • Topór - 1 szt. • Podpora stabilizacyjna PT-1200- 3 szt. • Zestaw do pracy na wysokości ( szelki x2, linka ratownicza 50m, linka z amortyzatorem x 2, karabinek - 12, taśma - 10 szt., zatrzaśnik - 4 szt. ) • Stojak do taśmy ostrzegawczej - 10 szt. • Parawan - 1 szt. OZNAKOWANIE Wykonawca oznakuje pojazd w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym: LOGOTYP OSP Stęszew HERB GMINY Stęszew |
| 6.7 | Pojazd musi posiadać wszystkie wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu jako specjalnego samochodu pożarniczego |
| 6.8 | Instrukcja obsługi pojazdu oraz systemów wyposażenia. Wykonawca w ramach dostawy objętej niniejszym zamówieniem zapewni przeszkolenie minimum 8 osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi przedmiotu dostawy. Zamawiający wymaga w dostarczanym samochodzie: a. pełnego zbiornika paliwa, b. pełnych zbiorników na płyny eksploatacyjne – rodzaje zastosowanych płynów zgodne z zaleceniami producenta podwozia, c. pełnego zbiornika na środek pianotwórczy (środek pianotwórczy 3%). |
| 6.9 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). |
| 6.10 | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |